# 岩土工程中软地基处理技术研究论文_ 龚运成

摘要：地基对于一项工程的重要性不言而喻，而软土地基由于其所具有的物理性质比较特殊，在多个方面达不到工程建设的要求，因此对其进行加固处理十分必要。对于软土地基的处理，目前具有多种方法手段，这就需要以地基的实际情况为依据，并结合岩土工程的需要，选用最为合适的处理技术，达到最佳的地基加固效果，更好的满足岩土工程的建设要求。

【关键词】岩土工程；软土地基；处理技术；应用研究

引言随着科学技术的快速发展，我国各行业迎来新的发展机遇。我国地质地形情况较为复杂，在沿海、沿河等区域，存在大量的淤泥质软土。由于软土地基具有不稳定性，在此地基上进行施工需要先妥善处理软土地基问题，避免由于地基沉降等问题，严重影响建筑工程的稳固性和安全性。纵观我国岩土工程的发展，如何妥善处理软土地基，保持地基的稳固，是保障建筑工程施工质量的必要前提。

1关于软土的属性及特点

我国地质情况复杂多样，给建筑工程施工带来了一定难度。软土一词指的是淤泥以及淤泥质泥土，这类泥土的孔隙大于1.0，土壤内的含水量较高，主要颜色为灰色，粘土粉粒是软土的主要组成部分，有些软土内的粘土粉粒含量甚至高于百分之六十。软土大多分布在江河湖海的附近。软土颗粒具有独特的物理属性，在结构形态上呈现出直径偏小、薄片形状等突出特点，当软土层出现沉降之后，常常表现为絮状形态，这也正是导致软土含水量偏高的重要原由。总的来说，软土这一地质可以具有以下方面的特点：（1）软土内的含水量偏高。受软土组成结构的影响，不同类别的软土在含水量方面存在明显的差异，但软土中的含水量均大于液限指数。一般而言，软土内的含水量可以达到百分之三十到七十。（2）软土颇为松软，这是由于软土内孔隙偏大导致的。一般而言，软土孔隙处于1.0到2.0之间。（3）软土具有极强的压缩性。这一特点与软土含水量偏高密不可分，软土内含水量越高，则软土的压缩性能越出色。在一般情况下，软土的压缩指数处于0.7～1的范围，最高甚至可以达到4.5这一系数。（4）软土的抗剪强度较弱，这一要素与排水条件及荷载施加频率密不可分。（5）软土的渗透能力不强。软土的渗透系数基本位于十的负七次方至负八次方之间。受荷载作用的影响，软土固结的速度偏缓，土壤的强度及荷载能力不强。此外，若软土内存在多种多样的有机物质，会导致大量气泡的出现，这一现象在一定程度上会影响软土孔隙，进一步拉低软土的渗透性能。（6）软土在物理属性上具有触变性，在经过振动搅拌这一工序之后，软土的絮状结构会遭受破坏，进而使得软土的强度大幅度降低，严重时甚至会导致软土出现流动。

2软土地基对岩土工程的危害

（1）不均沉降，由于软土地基的土质十分松软，土壤之间存在很大的颗粒间隙。除此之外，软土地基之中的含水量很高，在处理软土地基过程中，必须根据软土地基的自身特点，对处理方式进行合理选择，一旦在处理方式的选择上出现失误，便会导致整个地基处理效果无法达到工程建设要求，并引发不均沉降等问题，这对于岩土工程的施工质量和安全均会产生威胁。（2）承载力不够，软土地基中的含水量较高，很容易导致地基承载力出现下降趋势，这种承载力的下降将会对岩土工程之中的建筑物产生直接影响。一旦在工程建设之中出现地基承载能力不足等问题，不仅会导致岩土工程的稳定性较差，在后续使用中也会出现一系列问题，甚至还会对施工人员和使用者的生命安全带来威胁。因此，在具体的岩土工程建设上，人们需要确保软土地基处理技术的合理应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3岩土工程中软土地基处理技术的应用研究

3.1科学应用换填处理技术

换填技术是处理软土地基时十分常用的技术手段，又被称為垫层技术，该技术指的是通过挖去不满足建设要求的软土层，将诸如碎石、砂石、矿渣这类强度属性佳、不容易被压缩的材料填充进去，再开展夯实处理工序，将经过处理的地基作为垫层，以增强地基的强度和荷载能力。该技术在增强地基的强度及承载能力方面卓有成效，在处理地基沉降问题上效果显著。同时，换填技术在施工方面更为简单，操作起来更加便利。然而，该技术对施工现场具有较高要求，适用的施工情况相对较少。一般来说，若软土地基所处的深度为三米以下，该技术能够很好地应用到工程施工之中。若软土地基的深度在三米以上，使用换填技术需要耗费大量的人力物力财力，在经济成本上不具备任何优势，则不适宜再使用该技术处理软土地基。

3.2振实挤密处理技术

振实挤密处理技术也被广泛应用于岩土工程的软土地基的处理中，它和前两个换填处理和夯实处理的原理大相径庭，但效果也很好。振实振密技术针对于特定的软土效果才会好，粉尘、深陷黄土和杂填土一般都进行振实振密操作，因此运用此技术时需要选取特定的软土类型。振实振密技术的原理是通过对土层表面的缝隙进行一定的振动，使其变得紧实和密集，因此土层的缝隙变小甚至不存在，这样可以有效的提高软土地基的强度，也会使总的地基的承载能力变大。进行回填处理是进行振实振密处理技术的先决条件，回填一般是用灰土和砾石等材料来进行相应回填操作的，这与振实振密技术相互结合起来，从而使地基的强度得到了双重保障，可以使地基的承载能力大大增强。振实振密处理技术一般用于的地基深度一般不超过20米，但也不低于5米，在具体的处理过程中，首先是在地基中打入特定的桩管，随后填充相应的填充材料，最后再进行打实操作即可。振实振密处理技术是一种效果很好的软土地基处理技术，但由于其适用情况有限，故需要根据特定的情况进行特定分析后再使用。

3.3固化处理技术的应用

站在固化处理技术角度来说，主要是对溶液或者是胶结剂之中的化学性质进行反复利用，并通过拌合或者是灌入的方式，让各种溶液与土层中的软土结合在一起，利用物理和化学作用，实现软土地基的有效加固。固化处理技术的作用发挥主要依赖于胶结材料，例如水泥、纸浆液等等，这些材料可以让软土地基中的孔隙得到有效填充，赋予软土颗粒之间更强的粘结力，以此来提升软土自身的抗压能力和承载强度。在固化处理技术的作用下，软土地基强度的提升量很高，渗水性也相应下降。如果是按照使用方式不同进行划分，该项技术主要包括三种类型：第一是深层搅拌法；第二是旋喷法；第三是压力灌浆法。从之前的岩土工程建设中可以看出，粉喷桩法在所有的软土地基处理上十分常见，主要应用的材料为粉体，如石灰粉等等，这些材料可以在空气机的作用下形成雾状结构，之后融入到软土之中，在钻头的搅拌之下，这些粉体材料可以和软土地基融合在一起，后通过各种物理化学性质促使地基硬结，提升整个工程的稳定性。

结语

综上所述，近年来，随着我国建筑行业的迅速发展，人们对相应的施工技术要求也越来越高。在此过程中，地基处理是必须经历的一个建设步骤，其质量情况与建筑工程的稳定性息息相关。由于地基条件不同，施工人员需要根据施工现场情况，选择合适的地基处理技术，确保承载力和强度与施工要求相符。

参考文献：

[1]张志华.试析岩土工程中软土地基处理技术的运用[J].山西建筑，2018，44（08）：78-80.

[2]张帆.软土地基处理技术在岩土工程中的应用分析[J].山东化工，2018，47（12）：134+137.

[3]杨峰.论建筑工程项目中岩土工程软土地基处理技术的应用[J].建筑工程技术与设计，2017（30）.

论文作者: 龚运成

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6591dfac9a565604387ac9fc.html