# 市政工程施工中混凝土技术初探论文_许国霞,牛静风

济源市城建工程有限公司 河南济源 459000

摘要：随着现代建筑规模的日趋增大，使得建筑基础承受的荷载也越来越大，同时促进了高强混凝土工程在市政工程中的广泛应用。因此为了保障现代市政工程质量，本文阐述了高强混凝土的主要特点及其应用范围，对市政工程施工中高强混凝土技术的应用及其质量控制进行了探讨分析。

关键词：高强混凝土；特点；应用；范围；市政工程施工；技术；质量控制

随着城市化建设进程的加快，促进了建筑业发展，使得市政工程规模不断扩大以及高强混凝土施工日益增多，为了充分发挥其作用，以下就市政工程施工中高强混凝土技术进行了探讨分析。

一、高强混凝土的主要特点及其应用范围

1、高强混凝土的主要特点。高强混凝土具有高密度、低孔隙率、高抗压强度、强大的抗变形能力等特点，因为这些优势，高强度混凝土在建筑工程建设中被广泛应用在高层建筑结构、大跨度结构及某些特殊结构中。需要指出的是，高强混凝土拌合物最大特点是粘性较大，骨料不容易离析，泌水量较少，但高强度混凝土坍落度损失快，必须要在短时间内完成搅拌、浇筑等多个施工过程，做到环环紧密相扣。

2、高强混凝土应用范围分析。当前，高强混凝土主要被广泛应用市政高层建筑、预应力结构等方面，有时一些在侵蚀环境下的建筑物或构筑物也经常应用。市政高层建筑工程中采用高强混凝土，不仅可以使底层混凝土柱子的截面尺寸适当缩小，柱网间距及结构空间得到增大，建筑使用面积增加。需要指出的是，上下柱子一般采用不同强度等级的混凝土，可以使柱子尺寸和模板规格统一，不仅节约周转耗材资金投入，利用高强混凝土的早强特点，加快施工进度，节约工期。同时高强混凝土还有徐变小、弹性模量高的特点，因此柱子的压缩量一定程度上减少，结构刚度增加。在使用中减小了预应力钢筋的应力损失，构件截面尺寸减小、自重减轻，有效提升了建筑质量；另外，在大跨屋盖施工中，采用高强混凝土，也可以有效增加结构空间，减轻大跨屋盖的自重荷载；因为高强混凝土抗化学腐蚀能力强、耐久性好，因此在化学物品仓库、周围大气中含有较多盐分的工程建筑物、直接受到侵蚀性物质作用、机械磨损的厂房建设中，被广泛采用。

二、市政工程施工中的高强混凝土技术应用分析

1、合理配置钢筋。市政工程高强混凝土施工过程中，通过调整钢筋的配置方案，可以增设高强混凝土中温度的传递分布筋，将其内部的热量及时传递出来，以防止内部热量增高。在钢筋的配置设计上，一般采取在配筋率不改变的前提下、上下皮配筋差异的方案。由于高强混凝土的厚度约为1米，出于其散热速度的考虑，采用搭接焊的方式连接上下，这样就减少了混凝土的收缩程度，上下搭接的方式能够使中间的热量迅速散发出来，减少裂缝发生的几率。

2、高强混凝土浇筑施工技术应用分析。市政工程施工中高强混凝土施工主要应用混凝土的分层连续浇筑工艺，这种浇筑混凝土方式有两个优势，有利于混凝土振捣，可以满足混凝土浇筑量的需求；在进行浇筑施工可以有效的控制高强混凝土的温度升高情况。可是如果工程的量比较大、混凝土的浇筑面积大、施工工程的混凝土浇筑能力有限就会采用推移式连续浇筑法。在实际的施工过程中，对高强混凝土的拌制和运输一定要进行严格的控制，保证对混凝土的拌制和运输与连续浇筑施工的要求相符，同时在保证混凝土质量的前提之下最大限度的将混凝土的出罐温度降低。在浇筑混凝土的实际施工过程中要保证混凝土表面的清洁，在浇筑混凝土的实际施工过程中，混凝土的表面容易出现泌水现象，对高强混凝土浇筑的施工质量有很大影响，因此需要将混凝土表面的泌水、杂物等及时清除。

3、高强混凝土振捣施工技术应用分析。市政工程建设过程中，消除高强混凝土硬化过程中产生裂缝现象的重要环节就是混凝土振捣。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了防止混凝土的硬化过程中出现裂缝，需要根据有关的技术要求对混凝土的水灰比进行严格的控制，将混凝土的用水量合理的减少，在混凝土浇注施工的过程中要混凝土进行充分的振捣，这样可以将混凝土浇注过程中跑浆的几率有效的降低。在实施混凝土振捣时，依照工程的要求对振捣的深度和振捣的时间进行严格的控制。对高强混凝土的施工质量产生影响的因素有很多，同时在市政工程中大都是泵送混凝土，为了保证良好的高强混凝土的施工质量要对混凝土进行二次振捣，使高强混凝土的抗渗质量达到相关的要求，同时将孔隙和气泡大量的减少，以提高混凝土的强度和密实度，是混凝土具备良好的性能。同时二次振捣还可以使混凝土拌合物在坍落度丧失的情况系对其重新液化，将高强混凝土的粗骨料、钢筋周围的水膜有效消除。

4、高强混凝土养护技术应用分析。市政工程高强混凝土施工过程中，由于不均匀的质地极易产生裂缝现象，混凝土出现裂缝主要是因为混凝土浇筑后的养护不好。我国没有明确规定在混凝土浇筑后的养护方法、养护环境、养护时间等。对高强混凝土需要进行有效的湿度养护，控制混凝土的内外温差为25℃以内，防止混凝土表面出现裂缝。在实际的施工过程中对高强混凝土进行必要的保湿养护时可以使用一层塑料薄膜和两层草袋，将表面热量的扩散减少，从而有效控制混凝土内外层的温差。

三、市政工程施工中高强混凝土施工的质量控制分析

市政工程施工中高强混凝土施工除了要满足建筑工程的强度、刚度等要求以外，还需要有效控制和防止温度应力而造成的结构变形和产生裂纹等。因此必须加强市政工程建设高强混凝土施工的质量控制，主要表现为：

1、严格施工原材料质量控制。主要表现为：第一、合理选择水泥、沙及碎石等原材料。水泥的用量要满足经济指标和水化热的需求。因此在选择水泥时，要合理选择水泥的标号和品种，尽量采用水化热低的，如中热硅酸盐水泥和低热矿渣水泥等。第二、从改善砼的和易性出发，可以掺入粉煤灰等优质掺合料和膨胀剂等外加剂。但是，粉煤灰不宜掺入过多，要根据工程要求进行适量添加。第三、选择结构紧密、清洁度好、含泥量低、强度合适的优质骨料。第四、适当配置钢筋构造，提高砼的抗裂性。可铺设直径为8毫米，间距5米的温度筋，及时导出大量的热。

2、加强出机温度和浇注温度的控制。假如施工现场的温度比较高，就要设置遮阳棚遮住沙石堆，然后根据具体的情况喷冷水降低温度。而拌合时使用的水可以在其中加入冰，控制水温为5℃左右。在实际的施工过程中控制混凝土的出机温度为18-20℃是比较适宜的。控制好浇筑的温度可以将混凝土最高的温度升高有效的降低，进而降低冷量的损失。

3、强化市政工程施工中高强混凝土的后期保养控制。高强混凝土的后期保养工作主要体现在温度的监控上。由于砼内、外部温差超过25℃就需要采取内部控温措施；而外表与环境温差超过25℃时需要外表保温措施。所以内部降温一般采取内埋循环水管进行导热；外部保温可以采取覆盖薄膜、麻袋等方法减少水热化的流散。

结束语

综上所述，市政工程施工中高强混凝土施工一般要求连续进行浇筑，并且不允许设置施工缝；而且高强混凝土工程浇筑后产生的水化热比较大，容易产生较大的温差应力，导致裂缝现象，因此为了保障高强混凝土工程质量，必须加强对市政工程施工中高强混凝土技术进行分析。

参考文献：

[1]石永祥.关于大体积高强混凝土施工质量控制探讨[J].四川水泥，2017

[2]彭红霞.市政路桥工程的混凝土施工技术分析管理[J].建材与装饰，2016

[3]杨四海.市政工程中混凝土施工技术探讨[J].绿色环保建材，2017

[4]包瑞等.建筑施工中高强混凝土的应用与分析[J].汽车世界，2019

论文作者:许国霞,牛静风

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65cdb8bf71072f72aa4ad79d.html