# 配电线路常见故障原因及运检管理论文_徐溪

国网江苏省电力公司沭阳县供电公司 223600

摘要：在各项建设的全面推进下，我国的电网建设工程也在加快落实，各地区政府针对区域内的电网工程施工也给予了高度的重视与支持，旨在以此来改善群众的生活质量，满足社会各行各业的用电需求。从目前电力系统的运行现状来看，配电线路故障频频出现，且故障原因和故障类型多种多样，及时的进行检修与维护势在必行。以下本文将简单分析配电线路常见故障类型及原因，重点就配电线路常见故障的处理及运检管理展开详细的分析。

关键词：配电线路；常见故障；故障原因；故障类型；运检管理

在现代化与城市化的影响下，我国各区域的用电需求大幅度上涨，良好的供电系统运行关系到了社会的稳定及各项事业的发展，作为新时期的电力技术员需立足当前发展现状，有计划性的进行现有问题分析及处理，提高自身的专业素养及活动的预见性，尽可能的从细节中加以改进及控制，尽可能的降低配电线路故障的发生几率，保障电力系统健康、安全的运行。

一、配电网线路的常见故障

1、配网线路中故障的分类

配网线路的故障分类主要有三种，其一是短路故障，其二是接地故障，其三是变压器故障。

导致短路故障的因素有很多，比喻暴雨、大风以及恶劣天气所导致的线路断裂以及碰线，以及雷击致使的绝缘子损坏，都会导致配网线路中短路故障的发生，除此之外，若配电线路的周边有腐蚀性的气体也会引发线路的失灵现象；导致接地故障的原因主要是配网线路在安装时未能够做好固定工作，在进行正常运行的过程中与周边的建筑以及树木相接处，又或者变电站母线电流的急增进而烧毁了变电站的电压互感器导致的大范围断电；变压器故障出现的原因主要是因为用户在用电的高峰期导致的电压器内部温度过高以及三相负荷不平衡，进而引发了配网线路的故障。

2、配网线路故障的原因

配电线路故障的诱因多种多样，其主要归结为以下几种：人为因素、自然因素、设备因素。配电线路故障出现与前期的施工、材料选择、运检管理管理等都有着密切的关联，配电线路施工范围较广，且施工环境复杂，定期的环境清理对于故障问题的排除意义重大，但是在具体的执行中受人为主观因素的影响，该工作的执行力及效果未达到既定的要求，致使线路故障埋下隐患。大部分的配电线路都长期裸露在太阳下，夏季高温、冬季严寒、雨季雷雨天气频现等都会影响到配网线路的实用性。当然不可忽视线路自身的问题，配网线路性能会受到管线、配件及其它设施的影响，因此配件性能达标与否也是需要考虑的原因之一。

二、配电线路中常发事故及防范方法

1、线路故障

在配网线路中常见的是线路故障，如果从性质上来说可以分为接地相间短路、相间短路、接地线路三种形式。不过依照在电网保护中的功能，只有相间短路在故障时才会出现跳闸的情况，而接地故障不会出现跳闸，一般知识发出一些接地的信号，为了提醒运行人员能够尽快找到问题并及时处理，而且可以允许运行２小时；如果从时间上来分，就可以分为永久故障以及暂态故障两类，其中暂态故障主要是因为经过了放电后所构成了相间短路的条件，并且被电弧所破坏，不会构成短路条件，而永久故障就不会被电弧所破坏出现短路，所以需要人为的进行检修。

2、单相的接地故障

这一类故障一般都发生在大雾、阴雨的天气，其中大气水分的含量比较高，所以就造成了绝缘降低，没法维持正常的运行。因为引起不了跳闸的问题，并且没有相对较明显的判别标志。只能依靠母线的电压进行判断，因此这一类故障是较难查到的。而最佳的巡视方法如下：依照用户的及时反馈，故障一般是配电室与用户的避雷针、跌落式熔断器、瓷瓶破裂以及穿墙套管绝缘下降所造成的，还有的是因为小动物或者树线矛盾所引起。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其防范的方法如下：加大宣传的力度，使用户的安全用电意识提高，加强线路的巡视，及时进行消缺，提高设备在运行时的稳定性，对用户内部的设备试验以及维护加强，而对树线的矛盾，必须要及时进行砍伐，以此避免导线触碰到树枝，使线路接地出现故障。

3、相间短路故障

3.1外力破坏

低压相间短路一般是由用户设备所造成的，原因有高空抛物、市政建设、超高车挂断导线、每年强台风以及汽车撞杆等，或者因为平时缺乏维护以及洪水、暴风雨等自然灾害，使杆根强度不够或者土壤严重造成倒杆；或者因为拉线断了和线路短线，使直线杆与耐张杆倾杆等。这些故障因为故障的现象相对比较明显，所以故障地点较易掌握，也能及时的进行故障排除。其防范的方法是，加强电力知识的教育以及护线的宣传，以此使电力设施安全保护的意识有所提高。也可在汽车容易出现撞杆的地段矗立防撞混凝土的墩柱进行加固或者是设置警示的标志，还要在杆上刷非常显眼的反光漆。

3.2雷击问题

当雷雨天气出现时，在城市中的配电线路周围一般都是高楼大厦，而在高层建筑中又有很多防雷设施及避雷针，这也成为了雷击电流主要的引发点，在城市的配电线路一般都不会受到雷击问题的影响。不过在农村的配电线路遍布在山坡与田间，也因此成为了周围的最高点，如果一旦有雷击发生，就因此直接成为雷击电流的通道了。其防范的措施是，在雷击出现较多的地段加装耦合底限或加装避雷线，也可以在线路上面加装质量非常棒的避雷器，以此使雷击所造成的危害有所改善。

三、对配电线路的维护管理

1、对检查方案进行规范

对检查的内容与相关的线路，需要确定好规范化方案，尤其是在检查的记录中，需要明确的要求和记录规范，对于与国家电网相关的标志以及文件，也要在记录上非常明确的进行标识。而对相关线路的结果与检查等内容，必须要准确的进行记录，在其检查过程中，不单单只例行对配电线路的进行检查，还需要对特殊情况以及周边的线路仔细排查，如果发现存在的隐患，一定要进行上报，保证配电线路安全维护工作有质量的完成。

2、进行相关制度的制定

相关的电力企业部门应该要做好关于高压配电检查工作，要制定规范且严格的线路的检查方案，必须要形成规范的制度。可以成立一个进行管理领导的小组，依照线路工程的施工图纸，仔细摸查配电线路的情况与方位，并且对检查的细则进行相应的部署，还要采取定期或不定期的监察，要有专人专管，各部分都有人管且对问题解决负责。一定保证线路能畅通无阻的运行，如果在检查工作中发展问题定要及时进行排查，使线路工程质量得到保证。

3、合理安排线路改造与维护重点

一是要加大农村配电网络的改造力度，按轻重缓急原则将线路质量差、容易发生故障的线路优先纳入改造计划；二是加强线路设备的巡视维护，重点做好线路质量薄弱点的监察性巡视检查工作；三是加强各级漏电保护装置投运情况的检查，避免漏保退出运行、保护定值过大的情况；四是加快低电压台区的整治，在制定整改方案时要做好远期规划，避免改造后的台区再次出现“低电压”的情况；五是进一步优化配电网络结构，消除线路迂回，降低线路故障的机率。

总结：虽然在近年来的建设与发展中，我国的电网自动化与智能化水平明显提升，但是这并不意味着电网建设可以停滞不前。基于配电线路故障频发这一下现象，相关的技术人员应提高警惕，时刻保持者较强的全局意识与安全生产意识，尤其是在和谐社会全面建设的背景下。除了需要做好日常的运营管理之外，科学有效的运检管理不可懈怠，技术人员可借助信息化管理系统来进行数据统计及分析，并以此为基础来制定更加科学合理的运营管理计划，提升配电线路管理的科学性、有效性。

参考文献

[1]吴建嘉.配电线路故障原因和运维管理控制解析[J].山东工业技术.2015（24）

[2]陈波.刍议电力输配电线路的节能降耗技术[J].中国高新技术企业.2014（36）

[3]赵振.对电力调度自动化相关问题的探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2015（01）

论文作者:徐溪

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65ceb554eef7b480a72677b8.html