# 基于PLC的既有公共建筑供暖系统节能改造论文_张 莉

摘 要：当前我国的既有公共建筑功能系统在节能方面的表现不甚理想，存在着较大的节能改造空间。采用PLC控制系统，能够在逻辑允许范围内，借助可编程的储存器利用计算机等现代化工具对既有公共建筑供暖系统实施改造，更好的优化当前供暖系统，为节能环保作出贡献。

关键词：PLC技术；既有公共建筑；供暖系统；节能改造

1既有公共建筑供暖系统概述

公共建筑一般是指用于人民群众日常生活、生产所需要的建筑物，可以按照使用类别分为办公类建筑、学校类建筑、医疗类建筑、体育类建筑、交通运输服务类建筑、旅馆类建筑等多种类型；也可以按照建筑规模的大小分为大量性公共建筑、大型性公共建筑，比如幼儿园建筑归属于大量性建筑，饭馆、体育馆等则属于大型性公共建筑物。当然，随着时代的发展进步，当前在人们的日常生活中公共建筑物的种类也越来越丰富，同一个建筑物所兼具的功能也越来越多，出现了许多复合功能的公共建筑物，被称为多功能建筑。

2PLC技术特征及优势分析

2.1PLC技术概述

PLC技术又叫可编程逻辑控制器，实质是一种专用于工业控制的计算机。PLC技术采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

2.2PLC技术优势

2.2.1使用方便，编程简单

采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言，而无需计算机知识，因此系统开发周期短，现场调试容易，显影系统控制只需微机即可完成。另外，可在线修改程序，改变控制方案而不拆动硬件。

2.2.2抗干扰能力强，可靠性高

传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器，由于触点接触不良，容易出现故障。而在PLC技术中，厂家为了保证其实用性，会采取一些硬件和软件抗干扰措施，从而使PLC具有很强的抗干扰能力。

2.2.3配套齐全，适应性强

PLC产品已经标准化、系列化、模块化，配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用，用户能灵活方便地进行系统配置，组成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装接线也很方便，一般用接线端子连接外部接线。PLC有较强的带负载能力，可以直接驱动一般的电磁阀和小型交流接触器。

2.2.4功能强，性价比高

一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件，有很强的功能，可以实现非常复杂的控制功能。它与相同功能的继电器系统相比，具有很高的性价比。

2.2.5维护简单

PLC故障率很低，并且还具备完善的自我诊断及显示功能。当发生故障时，只需通过PLC上的发光二极管或编程器提供的信息即可快速查明故障原因，再通过更换模块来排除故障。

3既有公共建筑供暖系统中存在的问题

现有的公共建筑供暖系统使用的管道材质通常是钢管，有无缝钢管以及焊接钢管两大类，当然近年来也使用了塑料管材；散热器使用的材质常见的是钢制散热器、铸铁散热器，构造形式可分为管状、平板、柱状等，分别有各自的优缺点，例如铸铁散热器有结构简单、使用寿命长等优点但是金属热强度以及传热系统较低，外观也不够美观；采暖系统的热力入口使用的一般是有关断阀等附件，是节能改造中需要重点关注的环节；采暖运行方式是连续供暖，造成了较大的能源浪费；采暖系统的主要形式可分为三种，分别是垂直单管顺流式、垂直双管式以及水平式，其中各有不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4既有公共建筑供暖系统节能改造的原则

在市场经济大环境下，热源已经是一种商品，用户在使用该商品的时候不仅仅只考虑舒适程度还对其经济效益有了要求。因此，原有的公共建筑供暖系统已经不能很好的满足用户所需，尤其是在节能方面更是问题突出，对其供暖系统进行节能改造工作可谓是迫在眉睫[1]。因此，对既有公共建筑采暖系统改造应当基于技术性原则、可行性原则、经济性原则等。技术性原则是通过改造后的系统应当能够满足和符合计量温控的要求；可行性原则是在对既有公共建筑供暖系统进行改造的时候应当尽可能的对原有的系统部件少改动，对施工难度加以控制、对现有用户的影响尽可能的降到最低。

5不同类型既有公共建筑供暖系统节能改造的几点建议

5.1空间较为高大的公共建筑

这种类型的公共建筑有候车大厅、展厅等，现有的供暖方式一般为对流供暖，由于这种方式会形成较大的温度梯度因此会造成较大的热能损耗，而且设计温度也比较难以保持。建议可以改为辐射供暖，同时借助温度、辐射照度的综合作用，降低对流供暖时浪费的能耗，并且温度也会得到提升。可以采用地板辐射供暖，地板辐射供暖可以分为热水地板辐射、加热电缆地板辐射，热水地板辐射是指低温热水地面辐射供暖，具有干净卫生、节约能耗的特点。采用这种供暖方式，需要在分水器上的各个支路上设置流量预调阀门，对温度进行初调节。燃气辐射供暖方式则是一种自动化的控制方式，将红外线辐射作为能量传递方式，采用天然气等作为燃料[2]。还可以使用可编程中断控制器，也就是PIC对这一类既有公共建筑供暖系统进行节能改造，它是微处理器与外设之间的中断处理的桥梁，由外设发出的中断请求需要中断控制器来进行处理。如采用一种PIC24系列单片机的远程无线测温装置具有测量温度精度高，无线通信，电池供电等一系列特点。远程无线测温装置选用PIC24系列PIC24F16KA102单片机作为控制器，通过DS18b20温度传感器对温度进行采集，并通过MC389通信模块配合SIM卡进行数据的无线传输，发送到供热公司上位机上，建立数据库，对当下和历史的数据的进行查看和分析，以保证用户室内温度正常的情况下节约资源。

5.2空间较小、较分散的公共建筑

这类公共建筑主要有旅馆、会议室等，它们的特点是空间比较低矮、狭小，但是房间又比较分散，因此需要进行分室温控[3]。原来的供暖系统一般是单管顺流式系统，可以改为垂直单管跨越式系统、水平串联式系统等。垂直单管跨越式系统是指，在保持原来的供暖系统不变的前提下，逐一对每一个房间开展改造工作，因此工程量比较少、施工过程影响小、施工时间也更短，适合旅馆和会议室。这种供暖方式主要是以房间为单位，对散热器进行了温度控制，当该房间无人入住或者使用的时候可以将供暖关闭，从而达到节能的目的。水平串联式的供暖系统方案也比较简单，但是施工量更大，需要穿越侧墙、打洞、设置水平管路、拆除多余立管等，因此不太适合使用在旅馆客房中，但是它的便捷之处在于不需要以房间为单位进行温度调节。还有一种系统节能改造方案是保持原有的垂直系统下，增加立管，采用双系统的方式进行供暖[4]。这样一来，就能够实现两个系统的优势，但是相应的也会增加供暖系统节能改造的经济成本。

结束语：

总而言之，无论是对于既有公共建筑本身还是对于社会发展来说，对其供暖系统进行节能改造都是一件百利而无一弊的事情。因此，作为一名从业者应当在日常工作中不断总结和反思，为推动既有公共建筑供暖系统节能改造工作奉献出自己的一份力量。

参考文献：

[1]陈宁,邹浩娜,苏雪莲.严寒C区既有公共建筑围护结构节能改造及供暖系统优化实例分析[J].建设科技,2018(13):65-69.

[2]高荣.PLC和变频器在锅炉供暖自动控制系统中的应用[J].信息记录材料,2017,18(10):41-43.

[3]刘立宁,丁亚娜,安玉森.基于PLC控制的家庭供暖系统设计[J].自动化技术与应用,2017,36(04):116-118+147.

[4]杨聪瑜.永宏PLC应用于煤改电供暖系统[J].智慧工厂,2016(03):66-69+99.

论文作者:张 莉

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65d0a78d1ec82207527aa751.html