# 关于矿井通风安全监测监控系统运行的研究论文_何留详,陶永富

富源县能源局矿山救护大队 云南富源 655500

摘要：矿井通风安全监测监控系统的工作重点，是对矿井的通风机械设备设施进行远程控制，对通风系统的工作进行有效的监测，确保矿井内通风设备的正常稳定运行。井下通风系统不仅可为矿井工作人员提供人体所必须的新鲜空气，同时还起到环境调节、排除有毒气体、灰尘的作用。目前我国的矿井的通风安全监测监控系统目前呈现出多样化发展方向，随着我国科技的不断进步，通过计算机软件控制井下通风系统、自动化程度也越来越高，应用现代化的电子元件，对矿井内的环境进行扫描、对有毒害气体进行感应、对火灾烟雾进行传感等各种电子元件的应用，使矿井通风安全监测监控系统越来越完善，自动化程度越来越高，也为矿井的工作与生产提供了强有力的支持。

关键词：矿井；通风；安全；监测；监控；系统

一、前言

我国目前井下通风安全监测监控系统的科技化程度越来越高，随着近年来各种先进的科技手段的应用，对井下通风安全监测程度也越来越高，并且可靠性、稳定性、实用性也越来越强。在先进的监测监控系统的使用与运用上，云南曲靖市富源县周边的煤矿应用较好，尤其是井下通风安全监测监控系统的使用上，积累了一定的经验，为井下通风系统的安全提供了有利保障。

二、矿井通风安全监测监控系统简述

矿井的通风安全监测监控系统的工作性能必须稳定、可靠，这是由矿井性质所决定的。矿井的安全通风，是确保正常井下作业的最有力保障，所以通风安全监测监控系统应当满足矿井安全需求，需要达成报警、远距离传输、误码率低、断电控制等等通风所必须的各项功能，这就需要有不同的软件支持，形成对井下工作环境、温度、空气的有效监测与监控。我国目前应用的煤矿通风安全监测监控系统在进行安装与使用上，需要依据审批后的作业规程、安全技术指标来进行井下电源、控制线、各种元器件、通风口等等必须设备的设置与安装。并由专业的人员来进行施工，配备专业的技术管理人员、专业的操控人员来进行控制与管理，相关人员必须经培训合格后才能上岗，从根本上确保井下通风安全监测监控的稳定、安全运行。

矿井通风安全监测监控系统的检测内容包括，对矿井内有毒气体的监控、对一氧化碳和二氧化碳浓度的检测、对氧气浓度进行适时监控、对矿尘浓度进行检测，其中通风安全检测包括对风速、风量、风压、湿度等进行及时监测，并能够及时对风门状态、对通风机的开停、对主要风机的开停进行及时控制，可实现声光报警、断电、闭锁等各项预判断及执行功能。由此可知，矿井通风安全监测监控系统是集传感技术、计算机应用技术、报警装置应用技术为一体的多种技术综合的产物，能够有效的为矿井的安全通风及生产保驾护航。

三、矿井通风安全监测系统存在的问题

1各类元件不兼容问题.

我国目前矿井通风安全监测系统品种呈现多样化现象，且厂家不同，也给设备的安装与调试带来了一定的难度，不同的元件器件的参数设置不同，使系统的兼容性也受到挑战，并给日常维护与保养带来难度。这不仅增加了矿井通风系统安装运行成本，维修与使用上问题也逐渐增多。

2.部分功能丧失

矿井通风安全监测监控系统在设计过程中，更加注重对矿井内各项指标的检测与监控上，对系统的应用缺乏投入，从而容易存在设计漏洞，例如避雷设备的设计，如通信线路及高架线在工作过程中，如果接地不可靠、屏蔽设计不足，雷电能量过大则有可能通过电路侵袭安全监测系统，使主机或监控设备遭到损害或烧毁，严重的还会引起瓦斯爆炸等事故。

3.传感器缺陷

传感器做为监测监控系统中的重要元件，需要通过相应的软件和与之配套的硬件的支持，如果相应的软件与硬件参数不匹配，或者是相匹配的硬件质量不同，其荷载能力会出现落差，从而在工作当中极易出现烧毁，一旦故障发生，对监测监控功能即产生影响。导致监测结果不准，或者传感数据丢失、缺失。所以我国目前矿井中传感器存在着稳定性弱、寿命周期短等严重缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体包括抗冲击性差、不具备抗毒性、元件与载体同步性差等缺点。

四、煤矿通风安全监测监控系统完善建议

1.统一匹配监测监控系统软、硬件

面对矿井通风安全检测监控系统中各类元器件不匹配问题，在选择监测监控软、硬件时，加强对所需监测监控软、硬件的型号进行控制，减少兼容问题，选择质量过关的产品。及时提升专业操控人员的技术，避免应用编程与语言过多的软件，选择通用型软件进行硬件的控制。加强传感器的维护监督工作，每七天对传感器进行有效检测，促进传感器使用寿命的不断延伸，确保工作的实效性。对避雷设施采取安装安全栅的方式，来吸收线路上过多的雷电能量，避免其他设备设施遭遇破坏。

2.加强风量的监测监控

我国对矿井通风安全监测监控工作十分重视，尤其是近年来，在系统软件的开发应用上也突飞猛进，并形成了通风安全智能监测监控系统，可通过矿井实际风量需求，对矿井风门的开闭进行控制，更好的满足矿井用风量，智能监测监控系统在云南省曲靖市富源县周边煤矿当中应用较好，并迅速得到了认可与推广，使用价值较高。

在风量的监测与监控上，

3.瓦斯的监测监控

矿井监测监控系统在使用上，对瓦斯的监控至少设置一个以上甲烷传感器，并且确保传感器的正常稳定。矿井内的回风隅角等位置安装甲烷传感器，在甲烷浓度超出0.1%时完成报警断电功能，在小于0.1%浓度时复电。瓦斯是故井中最大的有害气体之一，其溶点较低，极易引发矿井爆炸，所以做为通风安全监测监控的重要因素之一，要严加重视。在矿井的其他位置上，如回采工作面串联通风处设置传感器，在距进风巷10m至15m处设置传感器，加强对甲烷的监测，浓度超出0.5%时断电报警，在浓度低于0.5%时复电；在掘进工作面串联通风位置设置甲烷传感器，尤其是通风机前3m至5m处，甲烷浓度在0.5%以上时报警并断电范围包括掘进巷道内的全部电气设备，以确保巷道内的人员人身安全。

4.提升专业人员技能

强化操控人员的专业技能，加强对矿井通风安全监测检控系统的使用与维护重视程度，重视专业化人才知识的不断更新与进步，要与时俱进，不断跟进信息技术的发展，对较为先进的元件的型号与参数、性能要有必要的知识积累，确保满足矿井通风监测监控系统的不断更新要求。对矿井内部各项目的监测指标要准、全面，定时监督管理，制定定期检测维修记录，及时进行检查，确保设备的安全、稳定、高效，满足矿井开采工作需求。

五、结束语

矿井的通风安全工作，除了依赖于监测监控系统以及通风设备设施以外，还需要专业的人员进行操控，以及专业管理人员的不断监督，形成齐抓共管的局面。监测装置每六个月应当全面检修，避免私自挪动井下传感器，并制定相应的规章制度，并责任到人，确保通风系统的正常运行。矿井内设置监测中心室，各类设备设施整齐清洁，并确保传感器的使用率不低于60%，井下传感器的完好率真不低于100%，为矿井的通风安全提供有力保障。

参考文献：

[1]王亭钧.毛坪矿矿井通风监测监控系统可靠性研究[D].昆明理工大学.2015

[2]陈超.油田污染源在线监测监控系统设计与实现[D].东北石油大学.2015

[3]陈月宁.煤矿监测监控系统瓦斯传感器布设优化研究及应用[D].辽宁工程技术大学.2015

[4]王志波.矿井安全监测监控系统的研究[D].内蒙古科技大学.2014

[5]王盛杰.矿用主排水监测监控系统的开发与应用[D].太原理工大学.2014

[6]史采星.基于监测监控系统的通风异常分析与调节分析研究[D].中南大学.2014

论文作者:何留详,陶永富

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65dcf746542ff35d8a6c0ffd.html