# 微型钢管灌注桩在河道边坡管线加固工程中的设计与应用论文_任建星

湖北省城建设计院股份有限公司

摘要：污水管网在既有岸坡沿线通过时，边坡高度不大，场地空间有限。管线需要埋设在地面以下。针对分布在河道两侧的管网加固时，采用高压旋喷桩对岸坡进行加固。对既有挡墙加固的同时，也可防止坡脚涌水、流砂。在新建挡墙的区段采用微型钢管灌注桩，排桩支护。排桩之间采用挡土板连接，排桩桩顶设置冠梁，桩墙范围设置泄水孔。在不改变原始边坡形状的前提下，经过设计计算，满足现有条件下管网加固施工要求。

关键词：微型桩；加固；挡土板；冠梁；泄水孔

1、项目概况

荆州市江陵县普济镇镇万顺河。设计总长度约1300m，其中河道南岸长度约700m；河道北岸长度约600m。万顺河两岸现为简易土堤，杂树丛生，坡型不整，地势起伏较大，其余地段地势较为平坦。场地高程25.87～31.83m，最大相对高差5.96m，最低点位于万顺河河底。

2、工程地质条件

2.1、区域地质条件

该线路段位于新华夏系第二沉降带江汉一级沉降区江汉盆地内。江汉盆地隶属扬子准地台之两湖断坳带，区内第四系覆盖层为冲积相、河湖相黏性土、粉细砂及砂砾层，呈韵律沉积，厚度60～170m，下覆岩层为第三系（E）为以灰黄色为主的杂色泥岩、粉砂岩和砂砾岩互层，厚度300～900m。

2.2、水文地质条件

根据现场调查，场地万顺河有地表水分布。经钻探揭露，在勘察深度范围内场区地下水主要有两种类型：第一种为赋存于上部第①层中的上层滞水；第二种为赋存于下部粉砂层中的承压水。局部地段有第②2层粉砂夹粉土层透镜体分布处，有少量层间水。

赋存于第①层中的上层滞水，水量较小，主要接受大气降水的补给，丰水期水位较高，枯水期水位较低。上层滞水的迳流条件较为复杂，其特点是流径短，无明显方向性，主要受微地貌控制，由地势高处向地势低处迳流。勘察期间测得水位埋深为0.50～1.10m，标高为28.96～30.48m。赋存于第②2层粉砂夹粉土透镜体中的潜水，具微承压性，主要接受浅层沟河流地表水的侧向补给，与外界的水力联系较弱，分布范围有限，水量较小。

3、管网加固工程设计

3.1、设计参数选取

管网加固工程设计采用岩土物理力学指标为地勘报告提供的建议值，其取用参数见下表：

表1管网加固设计参数建议值一览表

3.2、加固设计方案选择

根据业主提供的资料、岩土工程勘察报告、场地环境条件，同时根据江陵县地区地质条件，结合类似管网加固加固工程的设计与施工经验，对于本管网加固工程，拟采用局部放坡+挡土墙、钢管桩+高压旋喷桩的加固方案；根据不同地质及周边环境条件，钢管桩外侧按1:2.0放坡加固，管网加固顶设置冠梁，挡土墙。加固剖面详见图1、图2。

4、施工注意事项

4.1微型桩施工工艺与注意事项

钢管微型桩进场施工前将各剖面的土方开挖至钢管微型桩桩顶标高，垂直度影响偏差为15%；钻车（地质钻机）成孔完成后进行清孔，成孔直径不小于130；成孔质量验收合格后放置89普通焊管杆体，焊管下段2/3段设置￠12的注浆孔。

焊管杆体放置完成后及时进行桩底加压注浆，注浆压力不得低于0.3～0.5Mpa，浆体水灰比为0.45，根据需要可适当添加0.1%三乙醇胺及0.2%食盐等外加剂；钢管微型桩施工完成后及时进行桩顶冠梁的施工。

4.2、植筋

植筋用胶粘剂，必须采用改性环氧类和改性乙烯基脂类的胶粘剂，A级胶。植筋锚固长度不小于20d。植筋的孔洞必须清理干净，孔洞内应干燥，无积水。植筋用胶粘剂，应使用专门的灌注器或注射器进行灌装，并应符合下列要求。

a.灌注的方式应不妨碍孔洞内的空气排出。

b.灌注的剂量应以植入钢筋后有少许粘结剂溢出为宜。

粘结剂完全固化前，不得触动所值钢筋。未尽事宜按现行规范和规程实行。

4.3、其他注意事项

施工期间做好管网加固及周边建、构筑物的各项监测并及时通报。施工前做好地下及地表水的疏排工作，以防止地表水流入施工现场。管网加固加固施工前，需对管网加固周边建、构筑物进行拍照及摄像的工作，并做成资料保存，必要时进行公正。施工前进行全面的设计交底，在施工准备前，针对可能出现的情况编制施工应急预案。

5、结论建议

采用旋喷桩注浆技术加固具有规模小、耗资少、施工灵活、见效快等特点。加固效果明显。有效的解决了河道两侧软土层承载力不足问题。在可以修筑挡墙的位置采用高压旋喷桩加悬臂式挡墙，其它地段则采用悬臂式微型钢管桩加挡土板。该工程的实施。证明采用上述方案在该地区可行。

参考文献

[1]JGJ79-2012建筑地基处理技术规范[S].中国建筑工业出版社:住房和城乡建设部,2012.

[2]GB50007-2012建筑地基基础设计规范[S].中国建筑工业出版社:住房和城乡建设部,2012.

[3]JGJ94-2008建筑桩基技术规范[S].中国建筑工业出版社:住房和城乡建设部,2008.

[4]曾国熙.地基处理手册[M].北京：中国建筑工业出版社.1997

[5]江正荣.地基与基础施工手册[M].北京：中国建筑工业出版社.1997

[6]叶书麟，韩杰，叶观宝.地基处理与托换技术[M].北京：中国建筑工业出版社.1994

[7]程宝永.微型钢管桩在逆作法施工桩基工程中的创新应用[J].科技创新导报，2016，13(12)：8.

[8]姜永锋.微型钢管桩在逆作法施工中的应用[D].广州：华南理工大学.2013.

[9]杨汉臣.微型钢管桩在边坡治理中的应用及其机理分析[D].长沙：中南大学，2007.

论文作者:任建星

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/660fb676fbcc184e591ad814.html