# 探析水库联合调度的必要性及其途径论文_麦丽克

新疆昌吉州昌吉市三屯河流域管理处 新疆 昌吉 831100

【摘 要】实践证明，水库联合调度对解决地区水资源贫乏，促进农业生产和经济的发展有着举足轻重的作用，并且对改善人民生活水平具有重要意义。本文阐述了现行水库调度的主要方式及其特点，对水库联合调度的必要性以及水库联合调度实施的优点及其途径进行了探讨分析。

【关键词】水库调度；方式；特点；联合调度；必要性；优点；途径

一、现行水库调度的主要方式及其特点

1、现行水库调度的主要方式。现行水库调度方式主要分为两大类，即防洪调度与兴利调度。（1）防洪调度。防洪调度的主要任务是确保水库大坝安全和处理防洪与兴利的矛盾，利用水库的滞洪、错洪作用，有效地拦蓄洪水，消减洪峰流量，保证汛期下游人民生命财产的安全。对于不承担下游防洪任务的水库而言，防洪调度的主要任务是在确保水库大坝安全的前提下充分发挥水库兴利效益；对承担下游防洪任务的水库，防洪调度的主要任务是在确保水库大坝安全的前提下处理好防洪与兴利之间的矛盾。（2）兴利调度。兴利调度是指利用水库重新分配天然径流，以达到满足各兴利部门用水需要的目的。兴利调节计算的任务是在已知河川径流过程及用水要求的前提下，对研究时期的各个计算时段内水库的水量供需平衡进行计算，求出供水量、水电站出力、水库水位、蓄水量等水利水能要素的时间过程。一般是在非汛期，按照水库所承担兴利任务的重要程度，合理分配水资源，谋求经济效益最大化的调度方式。

2、水库调度的特点。（1）跨地区调水。我国的河流和水利枢纽工程较长，这需要针对生态、社会、环境等因素进行梳理资源调整。（2）线路中所涉及的水工建筑较多。水工建筑容易受到给水、送水的影响，所以水库工程的运行和稳定性要求很高。并且需要通过最为合理的计算机平台进行监控和调度管理，通过对其监控系统和调度运行作为整体的调度管理系统，这样不仅能够对相关建筑、设备进行远程监控，同时主体线路中水量、水位、水质等情况进行调水信息的统计和管理。（3）工程项目用水巨大。我国处于经济高速发展的阶段，在这一阶段中对于水利生态、社会、自然等现象容易产生深远的影响。尤其是工程建设过程中对水的用量要求巨大，并且使相应的工程项目针对用水问题存在较复杂、多样的特点。

二、水库联合调度的必要性分析

结合实例对水库联合调度的必要性进行分析。由于该地区降雨的时间与空间不均匀分布导致A水库入库量严重不足，以及A水库库容量的先天不足，自身调节能力较差，对较大的洪水无法进行有效的调节，遇较大洪水时只能弃水。因此需要新建B水库实施联合调度。

1、水库工程的概况。（1）A水库设计流域面积310km2，其年均入库水量4.4亿m3，正常库容量5000万m3，是当地一个季节调节水库；为解决本地区远期用水与市民供水安全，并提高城市防洪能力，在A水库上游计划新建B水库。（2）B水库设计流域面积143km2，约为A水库的流域面积的40%，年均入库容量1.75亿m3，正常库容量7275万m3，该水库为当地多年调节水库。

2、实行联合调度的必要性。随着社会经济的发展，城市用水显著增加，水资源无法满足生产与生活的需要，随着时间的推移，水资源供需矛盾更加突出。为了缓解生产生活中城市用水的紧张状态，对城市周边水利工程进行合理配置，充分挖掘潜力，使有限的水资源得到合理的调配，从丰富水资源地向水资源短缺地进行合理调配。首先需对A水库大量弃水的现象进行改变，根据A水库区域流量特征，进行A水库跨流域水量调配，增加其覆盖面，提高社会经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对过去A水库落后的管理模式，进行优化，最大限度发挥其潜能。结合上游B水库容量调节范围较A水库的大的优势，进行A/B水库联合调度，可对A水库的调蓄能力进行有效增强，进一步增加了在枯水期A水库的调水范围，提高其调水量，降低其在丰水期的流量，实现不同季节的流量均衡，提高其利用率。通过A/B水库的联合，也可对A上游河段的汛枯水量进行有效调配，增加水库的发电时间，提高经济效益。

三、水库联合调度实施的优点及其途径

1、水库联合调度实施的优点。水库联合调度的目的是提高水资源利用率与自身的经济效益，同时最大限度发挥其社会效益。人们为兴利和防洪的目的，在流域上中游修建水库。随着水库下游社会经济发展，对水库洪水调节的期望越来越高，水库防洪调度任务日益繁重。利用水库调蓄洪水，削减洪峰，是减轻或避免洪水灾害的重要防洪工程措施。因此，搞好水库洪水调度，在确保水库安全前提下，充分发挥水库防洪效益，是各级防汛部门的一项十分重要的工作。基于A/B水库均位于同一流域，且相距较近，从地理地质特征来看，两水库均有共同的水文特征，从雨量测报站、水情自测系统均可以采用数据共享，通过新一代数据处理软件可对A水库上游区域内水文信息进行实时处理与分析，为两水库在防洪、供水与发电的联合调度提供了先进的平台，也为进一步的统一调度提供了科学依据。由于A/B水库在水文测报系统与发电自动化系统采用数据共享，减少重复性投资，节约了工程投资，另外B水库可充分利用A水库相关管理人员，节约运行成本。采用联合调度以后，一方面增加了自身收入，另一方面，可很好的结合当地气候条件，将流域中流量与洪水进行很好的调节。通过统一调度，在水力、水量等方面取长补短，提高流域水资源的社会、经济与环境效益。

2、水库联合调度实施的途径。实行水库联合调度，首先可以使流域的水资源得到充分合理的利用，全面发挥梯级枢纽的综合效益。（1）改变B水库施工方案。结合当地气候条件，对于台风季节台风雨较多的情况，应根据天气预报，在台风来临之前，将B水库的水位进行调低，为保证A水库能够正常工作，根据A水库发电量对水量的要求，增加B水库引水隧洞的尺寸，确保A水库发电用水。在水库运用方面，可根据不同水沙情况，合理优化调度，减少泥沙在水库的淤积，减少库区滑坡和泥石流等灾害的发生。（2）建立联合调度机制。A/B水库联合调度的产生，需要成立联合调度的机构，由双方共同管理，科学并合理对流域内的水资源进行调配，使之发挥最大的效益。针对A水库所处位置以及发电能力，应将其采用完全企业化建制与管理，而B水库在兼用发电的模式的同时，发挥公益性的事业单位建制。一方面水库需要站在水资源合理分配和利用的角度来考虑其社会效益，另一方面也需考虑自身的经济利益。（3）建立经济补偿机制 由于采用联合调度以后，会形成两水库的功能出现主次之分，发电量会造成很大的差别，造成B水库经济效益下降，自身收入减少。如果未对B水库进行补贴以调动两水库的积极性，将造成A水库经济效益下降，不能使得两水库发挥最大的社会效益与经济效益。同时在防洪方面，可以充分利用梯级水库的防洪库容，进行防洪补偿调度，减少洪水灾害。

结束语

在水资源日益短缺的情况下，水库的联合调度成为了解决我国水资源问题的重要途径，并凸显出相较于单方面水量配置或是水质配置的优越性。通过上述对A/B水库联合调度的分析，将提升流域电厂水情预测、分析能力，有效的提升水资源利用率。

参考文献：

[1]孙同江.探析水利工程在防汛抗旱中的作用及对策[J].农民致富之友，2015

[2]刘兴武，王小莹等.大中型水库现行调度方式的问题初探[J].农业与技术，2009

[3]赵显波．内陆干旱地区水库水质水量联合优化调度研究[D]．新疆农业大学，2007

论文作者:麦丽克

论文发表刊物:《低碳地产》2016年13期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/661346e16f01dd45e9d32d92.html