# 浅谈施工方案三维可视化技术交底论文_张新,李新明

张新 李新明

中国建筑一局（集团）有限公司 四川成都 610000

摘要：现在我们大多使用的都是纸质的交底，还没有使用新的技术，但其实我们已经发明了新的技术，就是三维可视化技术，这种技术可以很明显的提高交底的效率，提高我们工程的质量水平。三维可视化技术是运用BIM技术来建立模型，并且在建立模型的同时又可以转化为三维浏览的文件。我们在加以文字和图片的配图说明，便可以形成可视的PDF文件。如果在施工中广泛使用三维可视化技术便可以提高施工效率。本文讨论的就是三维可视化技术的软件配置及其应用理念和方法。

关键词：信息化：可视化：技术交底；BIM

一.软件配置

本公司在建立模型时使用Catia和Revit两种软件以应对不同需要。两种软件在初期处理方面稍有不同，后文进行讲解。同时还需要3DVIAComposer、福昕风腾PDF处理套装软件和Adobe Acrobat Pro Extended.

使用CATIA或Revit进行建模，使用3DVIA Composer 进行注释和标注，并发布为PDF格式，使用2个PDF处理软件进行优化处理和三维浏览。

二.三维格式转化

在对模型进行标注之前，需要将模型文件导出为特定的格式。

2.1 CATIA建模（图1）：将CATIA模型导出为3dxml格式文件。

2.2 Revit建模：将Revit模型导出为IFC格式文件，如图2所示，之后使用Adobe Acrobat Pro Extended 打开IFC文件，将其另存为u3d格式文件（多次转换格式可能会导致个别构件消失，如钢筋》

三.模型注释

使用3DVIAComposer打开3dxml格式文件或u3d格式文件，点击上方作者标签，对模型进行标注与注释。在作者标签中，使用【标签】命令添加文字注释。使用【长度】【直径】【距离角度】命令添加标注。

【标签】命令：点击模型中想要注释的地方，会自动获取建模时的名称。双击此名称可以进行更改。

【长度】【直径】【距离角度】命令：直接选取模型中相应想要标注的地方即可自动生成标注。

在将模型需要注释的地方注释完成后，点击【文件】标签，将文件发布为PDF文件即可。

建议将注釋后的文件保存为默认格式文件（.smg）留档，以便后期想要更改时方便操作。

四.电子三维交底合成

使用风腾PDF套装可以将生成的可视化PDF文件合并或播入到文字交底文件中，使交底内容更加的完善。

合并；打开风腾PDF软件，依次点击【文件】→【创建】→【从多个文件】→【从多文件】，弹出【转换多个文件】对话框。点击添加文件，选择相应的PDF文件，之后进行相应的顺序调整，点击【转换】即可合并。注意对话框下方应选擇將多个文件合并成一个PDF文件"。

插入：点击一下要插入贡码的贡面如第3页，点击【主页】标签，点击【播入】命令，选择想要插入的PDF文件，弹出的所有对话框点确定即可，将会插入成为第3页（原有页面变为第4页）。

将三维PDF文件合并后，使用AdobeR eader（Adobe A crobat R eader7.0或A dobeAcrobat7.0以上），利用上方工具条即可进行旋转，放大/缩小隐藏/显示，剖切等三维浏览。

五.混凝土浇筑施工

混凝土浇筑前应对混凝土接触面先行湿润，对补偿性收缩混凝土下垫层或相邻其他已浇筑的混凝土烧筑前24h即大量酒水浇湿。

混凝土浇筑可根据面积大小和混凝土供应能力采取整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工现场。分层厚度300 - 500mm且不大于振动棒棒长的1.25信。

混凝土自高处倾落的自由高度不宜超过2m，防止离析。当浇筑高度超过3m时，应采用溜槽或窜简。当底板混凝土-次性浇筑量较大时，可采用瀹槽配合混凝土泵的复合方式保证混凝土施工。

混凝土浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端推进，逐层上升见。亦可采取中间向两边推进，保持混凝土沿基础全高均匀上升。浇筑时，要在下一～层混凝土初凝之前浇筑上一层混凝土，避免产生冷缝，并将表面泌水及时排走倪。如果局部厚度较大时先浇筑深部混凝土.2 -4h后再浇上部混凝土。

振动棒应使用高频振动器.振动器的插点间距为1.5倍振动器的作用半径倪.防止瀚振，斜面推进时振动棒应在坡脚与坡顶处酒振。在振搞混凝土过程中，振动棒分差点行列式和差点交错式两种振动方法进行振捣倪图。

底部集水坑与电梯井铘位浇筑前，该部位模板底部与面筋之间加设垫块，侧面模板用螺检或拉杆与周边钢筋焊接固定。考虑到集水坑与电梯井坑部位混凝土厚度较大，泥凝土浇筑时所产生的浮力容易使电梯井模板上浮。所以在浇筑前，集水坑与电梯井模板上方需放置钢管或钢筋作压重现.防止模板上浮。泥凝土浇筑前先进行混凝土浇筑时间计算，尽量使其他部位筏板浇筑的混凝土与集水坑、电梯井深坑底部浇筑的混凝t同时交汇，勋止出现冷缝，然后再-”同浇筑至筏板标高倪。

振动混凝土时，振动器应均匀插拔，插入下层混凝土50em左右，每点振动时间10～ 15s，以混凝土泛浆不再滋出气泡为准，不可过报。混凝土浇筑完成后3 ～4h在混凝土接近初凝之前进行二次振捣，然后按标商线用刮尺刮平并轻轻抹压。

六.施工准备工作

施工准备阶段，项目需要编制大体积混凝土施工方案，方案主要包括浇筑部位工况.混凝土供应能力分析及保障措施、施工部署、主要施工方法、混凝土测灄及养护等内容。当底板防水保护层施工完成后，应及，时施工底板底筋保护层垫块。保护层垫块为与底板同等级混凝土条，一股采用梅花形布置兜图1）。厚度<Im的底板，上下层钢筋之间设置钢筋支撑，当板厚≥lm时，一般采用槽钢支撑体系兜图2）。槽钢尺寸和布置形式根据工程实际情况确定。

结束语：我们都知道三维可视化交底可以明显的提高施工的效率和质量问题，只是普通的纸质交底不具有的，也是三维可视化交底的一个明显优势。我们所提到的三维可视化技术制作方法较为简单，不会像别的一样制作复杂，而且可以在离线的情况下浏览，不会耗费我们太多流量。我们的世界发展日新月日，信息也快速更新，使用三维可视化交底肯定会成为建筑施工行业的必然趋势，使用这项新技术不但可以提高工程效率，还可以提高企业的市场竞争力，同时页推动了建筑行业的发展。

参考文献：

[1]侯春明，任志平，杜福祥，吴开毅，董欢欢.浅谈施工方案三维可视化技术交底[J].施工技术，2015，44（S1）：522-525.

作者简介：张新身份证：2301071980****0477，李新明身份证：1311821993****2016

论文作者:张新,李新明

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第24期

论文发表时间:2019/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/661807a21967784201134f0b.html