# 线损管理在提高电力企业经济效益中的作用论文_ 吴丹

摘要：在改革开放的新时期，我国的综合国力在不断地加强，社会在不断地进步，人们对于电力的需求在不断的加大，电力企业在经营过程中使用市场管理方法，能有效降低电力企业在供电时的线损问题。在具体实施过程中需要加强管理、使用先进技术，来降低线损。文章针对电力企业进行线损管理过程中提高电力企业经济效益的作用、存在的问题以及改进措施进行了阐述，以供参考。

关键词：线损管理；电力企业；经济效益

引言

电力产业对我国的社会发展进步有重要意义，电力营销管理工作是提升电力企业经济效益的关键环节。多年来线损问题一直是电力企业经营管理阶段所面临的难题。探索电力营销管理阶段降低线损的有效途径，确保各项数据信息的精准性与有效性，能持续推进供电工作，更好地服务于用户，文章对此展开了研究。

1电力线损管理存在的问题

1.1组织结构和管理系统不够完善

就目前来看，很多的电力企业对于线损管理的认知很片面，只是将线损管理工作就作为工作的全部内容，比方说同样重要的用户需求分析就会忽视，对于新技术也没有进行合理的应用，对组织结构和管理体系的分析也不足。在实际的工作中，没有一个完善的线损管理系统，不能够对用户的不良用电行为进行监控，从而导致问题的出现和恶化。

1.2配电设备的影响

电网运行阶段配电设备对线损问题的影响相对较大，线路规划设计阶段未能建立科学管控方案，这样就会导致负荷中心与电源之间的距离控制不到位，如果距离太远就会导致电能耗损量巨大的情况产生。还有一些市中心区域，会在线路布局阶段出现半径较长的情况，加剧线损。还有就是在进行配电网建设期间，线路老化或绝缘问题极为严重，绝缘设备的应用性能不能得到保障，或变压器在改造或更换期间工作不到位，运行方法与工作模式存在问题，那么都会导致线损量增多。针对电力企业电网运行阶段存在的用电计量问题，计量仪器的精准性不足，或二次降压太大、负荷管控难度较大等现象，用电计量出现偏差，就会加剧线损。

1.3技术方面对线损造成的影响

由于一些电网的修建时间比较早，修建时的技术又比较落后，在对电网设计时也存在很多不合理的地方，存在超半径供电的情况，由于线路上的负荷点分布较为分散，而导致线路的空间距离较长，用电负荷中心距离配电变压器的距离比较远，这些问题对线路损耗会造成非常不良的影响。除了上述的问题，高损耗的变压器和老旧线路无功补偿的不到位对电力损耗也会造成很大的影响。

2提高电力企业线损管理的措施

2.1坚持追根朔源加强营销业务基础管理

企业组织开展台区客户档案普查工作，确保台区—客户挂接关系正确率100%。全面开展计量装置缺陷评定级和隐患治理工作，加快严重破损计量箱更换、“三封一锁”补打等隐患计量箱整治。联合运检部编制严重破损计量箱整村改造方案，开展计量箱与下户线同步改造工作，解决下户线线径细、接头多等严重影响台区线损的设备问题。严格拆回表底码录入规范管理，换表作业落实拆回表底码拍照、上传要求，确保表底码准确、及时应用于线损计算。加强采集异常处理速度，每天早上8点前将采集异常数据下发至各供电所，中午前处理完毕，确保台区线损计算数据准确。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2完善各项用电指标管理

电能的管理工作是电力企业的开展的一些基本工作内容，同样这方面的工作也是线损管理上的一个工作方面。在对这个方面的管理工作中，要对计量设备采用优化方法。对于在电网中使用的大户，其使用的电能计量设备可以采用一些数据通信接口的电子式电能表；对在电网中使用的工业用电大户，可以使用预付费的计量表；对整个台区中，需要对防窃电的计量装备使用，在这个方面要大量推广。对于在使用中的低压用户，在计量装置改造或者是新装过程中，要使用电子式电能表，要重视智能化技术在抄表中使用，以这样的方法来有效降低线损。同时在使用的设备方面要对自动化技术的使用，在配网分段的开关处加装计量装置，使用好信息技术对电能的远程抄表，使用这样的方法来实现计量各配电线路间的互供电量，以便实行线损的分线统计考核。为了在使用中保证计量设备的准确性，要注重对四个标准的把握，对在运行维护质量的开展把握、计量器安装质量把握、使用计量器在检验质量把握、在采购计量设备质量把握，对这些方面的把控，来实现计量器准确性控制。在计量器的管理中要开展综合管理，不能够只是对某一个方面开展管理工作，比如在管理中只是对计量表记表上管理加强，应该在计量表的管理中，要使用升级换代管理法，使用现在全新的电子计量设备等综合的方法来对计量表加强管理工作。随着我国经济水平的不断发展，各行各业在使用的电力量上不断增加，供电企业方面也在不断升级计量设备，这对计量装置的管理上要做好档案管理工作，特别是在一些偏远农村地区，要消除计量装置无户口的情况出现，因此在这个方面，要加强对计量设备的备案管理，如果在有条件的情况下，还要使用计算机的方法来管理。对于在计量器的安装中，要使用好防盗的计量器设备，特别是在高压电能计量管理方面，需要使用定期的方法对PT二次回路开展测压工作检测。对于在检测计量设备工作开展中，如果发现有问题的设备，要及时更换，以此来有效降低线损。

2.3加强三相负荷调整

做好对三相符合的平衡性引导，加强对内部管理工作的调整与改善，能根据变压器的工作效率要求，将线损率有效性降低。针对电网运行阶段可能会存在的三相电流不平衡的问题，工作人员将其调整在10%之内，电路干线数量以及将支线始端的三相电流进行全面把控，由此就能在源头上，将电能耗损降低。

2.4改善配电网的结构

配电网结构对与线损问题的影响时巨大的，从配电网机构问题上的改善，首先要保证设计的供电半径与实际的用电情况控制在允许的范围内，根据实际的工作情况对中心位置和供电半径进行合理的把握，保证电负荷与电源之间能够的距离能够尽可能地小，从而实现对线损的控制；其次，对于在实际使用中存在较大问题的老旧线路，要及时的进行检修与更换；最后一点，对于变压器的选择和使用要进行合理的选择，从最高程度上减少载荷对变压器造成的影响，这样变压器不仅能够使用更长的时间，也能够减少变压设备的开支。

2.5严守法律底线加强监督执纪问责考核

将台区线损管控纳入日常监察巡察范围，营销部、纪委成立联合工作组，坚持问题导向，紧紧围绕高（负）损台区治理工作，强化台区线损稽查全过程管控，重点查处台区线损管理过程中违反廉洁纪律、工作纪律的问题和损害公司利益的行为。严格落实“一案双查”，在严肃处理直接责任人的基础上，严肃追究供电所营销服务员和所长的责任。坚持有过必考，对通报问题长久不治、治理效果不显著、责任未落实不作为的单位，约谈供电所所长和责任台区经理。对存在长期异常不治理、线损异常波动大、人为调整数据台区，给公司造成巨大损失的台区经理，公司将移交至司法机关追究其刑事责任。

结语

综上所述，在线损管理提高电力企业经济效益的作用主要包括几个方面，分别是加强对电力企业线损管理队伍的建设、健全线损指标管理、对线损问题进行精准分析、完善各项用电指标管理、通过技术手段降损、深化反窃电工作。做好这六个方面的工作，可以有效保证线损管理的顺利开展。

参考文献

[1]李庚.石景山地区电网线损分析与管理方法研究[D].北京:华北电力大学,2014.

[2]张翠.浅谈如何控制线损提高电力企业经济效益[J].大科技,2013(19):170-171.

论文作者: 吴丹

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/661e7f7995a638ea6122f669.html