# 关于建筑水电安装工程技术在管理层面的相关要点论文_陈健

江苏暨阳电力科技发展有限公司 江苏江阴 214400

摘要：据我国当前的建筑水电安装工程的情况来看，建筑工程品质优劣的重要因素之一就是水电的安装效果。假如建筑工程中没有合理安装水电，消费者的满意度也会随之下降。所以，为消费者提供优质水电的安装服务是公司的重要职责。此文章将对建筑水电的安装工程技术在管理层面的存在的弊端进行分析并提升其技术做出几点思考，从而有效确保水电安装的品质。

关键词：建筑水电安装；工程；技术管理；线路敷设

1建筑水电安装工程在技术管理方面所存在的弊端

1.1建筑水电出现管道安装的漏洞

随着科学技术的发展，建筑水电安装工程技术也体现出了合理化、人性化的趋势。尽管如此，在管道安装过程还是出现了一些漏洞。第一，各种管道的材料不同，生产出来的管道也有优劣之分。第二，有些材质更差的管道出现了防护层薄、口径小、管壁不干净等现象。第三，有些管道还发现阀门的开关不能紧闭、前期预留管道铺设的位置不合理等情况。以上情况都是因为工作人员的技术水平有限和其他非人为因素导致，给后期的项目工程建设留下了祸根。

1.2防范工作不合理，技术人员不尽责

在工程项目进行时，我们只有提高工程项目的监督和管理力度，持续提升建筑水电安装技术工程的品质，才能时整个工程的品质得到质的飞跃。可是，在操作过程中，不少施工队成员不尽责、态度不端正、工作马虎了事，草率地浏览建筑设计图，从而导致工程不合理，从而给水电安装的品质下降埋下了祸根。

1.3涉及到用水区域存在的渗漏

在日常的建筑工程，凡是在涉水区的水电安装，管道普遍会存在渗漏的现象，特别是在浴室和餐厅。当然，管道的渗漏不是一件能够简单处理的事情，因为造成它渗漏的因素有很多。第一，安装劣质的水电设备，例如不合格的管道、劣质的浴室设备，往往会出现产品不匹配、不符合安装标准等现象。第二，施工人员设备安装不正确，不能及时发现问题等。建筑工程中出现的渗漏现象，不只是给消费者在使用过程中带来有些麻烦，而且会影响建筑工程的质量，打乱原有的结构，从而将降低整个建筑物的可使用性，减短了该物体的使用年限。

1.4敷设电气线路时存在的弊端

建筑水电安装工程中，关键之一就是电气设备，而在电气设备里线路敷设占很大比重，所以电气安装的关键一步就是线路敷设。同时，它也是存在问题较多的一步。如果出现线路安装过程中交叉或者重叠，将会造成很多的安全问题。在现实操作过程中，仍然会出现一些线路敷设方面的难题。比如，当前水电安装的施工人员职业素养和工作能力不足，不能及时有效处理重叠问题。水电的安装对工作者的能力要求比较高，要求掌握并熟练的工作能力作为保证。如果缺乏与之相符合的能力水平，将会导致水电安装过程中漏洞百出。

1.5安装电气设备时存在的隐患

安装电气设备时也容易藏着安全隐患，如果没有合理安装，会使建筑物的安全系数降低，从而威胁房主的人身安全和财产安全。导致潜在危险因素有很多，常见的是工人安装不合理，没有处理好配电箱里的线，在配电箱的外面还有很多长度不一的线管，各种线管不能清楚地区分，容易混淆等情况。

1.6建筑工程的重要部位出现排水不畅现象

不严谨的水电安装工程通常会出现以下问题：没有把设备的打扫清除口正确布设、重要部位和墙面靠的太近或太远、地面距离地漏的高度太大、没有考虑水封等。而这些问题都容易导致打扫口、地漏等重要部位出现排水不畅的现象。此现象会造成屋内有积水，降低了建筑物的使用价值，直接影响了建筑工程水电安装的品质。

2如何提高建筑水电安装工程在技术管理层面的几点思考

2.1做足功课、防范于未然

首先，应该做足功课，技术工人要认真研究、讨论设计方案，从而设计出符合逻辑、科学的效果图，这是重中之重。其次，技术工人共同探讨、思考在实际操作时有哪些可能发生的情况。最后，制定出一套或者是多套备选方案，以便于应急之需，使工程顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2如何合理安装建筑水电工程的管道

为确保建筑水电工程的排水管道安装合理，建筑工人应做到：首先，检测管道的地沟、标高、坡度和坡向。其次，注意墙体和管道的远近要遵循放在拐角处的规则，为了使管道稳固，必须要设置一个管卡。遇到较高的建筑物时，每层楼都必须设置支架，起一个固定的作用。然后再在上面安放消防水管。同时需要注意，水管放入时要确保其平行并且垂直放置。

2.3怎样防止涉水区的渗漏难题

浴室是常见的涉水区，容易出现渗漏现象，通常可以利用水压平衡原理的方法或者是灌水进行测试。在浴室里，进行容器的密闭测试时，要保持大于一个小时的装水测验。比如，对水压采取实验的时候，通常是成倍且不少于最小值的压力，管道和浴室的配水设备同时经常测验。管道设备的灌水测验方法的难易程度是不一样的，无压比有压的更简单。不论采取那种方式，都应该做到具体问题具体分析选择依据材料选用最合适的办法。如果是遇到复合型的材料或者是金属类，通常使用根据合适的压力采用分钟的测试方法。若水压很低而水管完好无损的话，显然这套管道设备的封闭性是合格的。

2.4排除线路在敷设过程中的安全隐患

建筑工程的水电安装经常会遇到线路的交叉或重叠，影响了线路的流畅度，只有严谨地规划、安置线路，才能使一系列难题得到解决。首先，在规划线路时，必须做好关于线路方面的实施原则，减少出错的概率，从而提升水电安装工程的品质。其次，根据线路的实际情况来选定它的材料，如位置的差异。使出错率降到最低。

2.5加强对给水系统的管理

在水电安装系统中起着重要作用的是给水系统，而它又是各式各样，例如居民日常的生产生活用水以及消防等其他类型。有关工作者一定要将其一一分类，提高对给水系统的管理和重视程度，并且要采取很合理的防控方式，如果它们不合格，无疑会给建筑工程的供水手段直接影响。只有合理按照国家标准，才能正常运行，给居民创造一个良好的生活条件。

2.6如何解决建筑工程的特殊部位出现排水不畅的问题

在建筑工程中出现特殊部位排水不畅的现象是非常普遍的，我们可以在使用设备前就拿一个木塞将特殊位置堵上，特别是在清扫口。同时在浴室里的设备使用前对管道内壁进行打扫，避免内部出现堵塞。很重要的一点是施工要严谨，避免出现倒破。最后，可以采用通球的实验方法。如果一个小球的长度是管道直径的三分之二也可以顺利穿过管道，那么这样就是合格的。

2.7如何保证电气安装的品质

电气安装是水电安装中的重点之一，如果没有安装得当，将降低建筑工程的总体品质。电气安装的内容多样，照明就是其中一种。电力也是照明的影响因素。所以，在施工前，工作人员要谨慎核实各项设备和材料，根据国家的标准选择正确的设备，同样在施工时注意自身安全问题。

结束语：

我们都知道水电安装的难度系数很大，同时它也具有长期性的特点。可是，它是判断建筑工程质量好坏的重要方面，它的效果将会牵扯到这个建筑工程的品质。水电安装的质量就显得尤为关键和重要，所以相关人员要严格监督和管理好水电安装的各个环节，确保水电安装的品质。上述注意事项，施工者、技术人员都要重视，把握重点。不仅能获得消费者对工作的肯定和认可，也能提高该行业的质量，让消费者满意、安心，从而促进社会发展。

参考文献:

［1］牛建东，李安民.浅谈建筑工程中的技术管理［G］//土木建筑学术文库：第11卷，2009.

［2］唐跃岗．浅谈建筑水电安装工程的技术问题与预防措施［J］．门窗，2012(11)．

［3］李强．浅谈建筑水电安装工程质量管理的有效措施［J］．门窗，2012(09)．

［4］杨徽．建筑水电安装施工技术与质量监理［J］．中国新技术新产品，2011(06)．

［5］孙宝兵．建筑水电安装工程技术发展中的问题及对策［J］．产业与科技论坛，2012(10)．

［6］史新华．建筑水电安装工程技术管理的几点意见［J］．施工技术，1999(10):46-47．

论文作者:陈健

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6634334f3a577636ebe1575d.html