# 水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙施工技术研究论文_兰中伟

身份证号码：23038119821001xxxx

摘要：水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙施工技术在水利工程的施工中是极为重要的，利用水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙施工技术可以将水利工程的施工提高到一个新的高度，从而减少了质量问题的发生率。本文就是对水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙施工技术进行分析，达到防渗的目的，为相关的研究提供借鉴。

关键词：水利枢纽；坝基；深厚覆盖层；防渗墙

水利枢纽是在同一个山区地带，而且距离山区较远，在这些区域施工的主要目的就是为了避免水利工程对于周边居民的影响。但是水利枢纽工程在施工的过程中，会对施工环境和施工质量有着较高的要求，而且施工的过程中也存在着安全隐患，极容易出现渗漏等现象，因此要进行水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙的处理，减少质量问题的发生率。

一、防渗墙造孔施工技术

防渗墙造孔施工技术是一种综合性的施工技术，这种技术在具体应用的过程中，必须要充分的保证导墙的施工质量，也要将施工平台确定好，泥浆使用的是固壁泥浆，还要进行漏浆处理技术的确定，在这样的情况下，才能够将施工平台的搭建工作做好，也能够优化整个施工的流程，将施工准确前的工作做好，减少质量问题的发生，这样对于水利工程的施工是极为有利的。

（一）导墙施工

导墙施工需要使用的机械设备数量较多，因此为了最大限度的保证施工的效果，作为设计人员就要充分的考虑大型的机械设备可能会给导墙带来的一系列的问题，在这样的情况下，经常使用的机械包括拔管机和冲击钻机等，在应用的过程中，首先要确定的就是墙体的主要结构，墙体的结构必须要充分的满足拔管的基本要求，如果墙体的标号不符，那么就要重新的考虑导墙的施工技术，导墙这种结构形式是十分的特殊的，大多数是直角梯形，而且高度也在1.5—2.2m之间，在前导墙的顶部的宽度是0.6m，后导墙的宽度是0.6m，这样两墙之间的间距是1.2m，导墙在浇筑的过程中，使用的混凝土也是有着一定的要求的，使用的是C15混凝土，这样就可以充分的保证导墙的质量。

（二）施工平台

施工平台对于整个工程的施工质量是有着极大的影响的，由于水利枢纽工程的坝基在施工的过程中需要面临着地下水位的问题，如果桩号是0+067.44～0+254.00，那么防渗层施工平台的高程就要达到2892m，宽度必须要在20m左右，而且钻机平台使用比较普遍的方式是钢轨或者是方木铺设。

（三）固壁泥浆

固壁泥浆使用的工艺技术和搅拌方法是极为重要的，要对材料和配合比进行相应的确定，需要通过具体的试验来确定相应的参数，这样就能够进行合理的控制施工的质量。因此为了最大限度的保证施工的效果，作为施工人员必须要将泥浆的制备工作做好，在制备完毕，投入使用之前还要进行检验。泥浆在拌制的过程中，要选择科学的搅拌设备，搅拌机必须要满足噪音小和高效的特点，在这样的情况下，就能够最大限度的减少环境的污染。搅拌的时间也要结果用料的情况来看，如果是膨润土，搅拌的时间大约为3—5min。

泥浆在使用的过程中，使用的是刚刚制作出来的膨润土，那么膨润土就要存放一定的时间，这一时间段大约为4—24h，还要在充分的水化溶胀之后才能够使用，利用新制的泥浆，将其倒入具体的储浆池中，这样就可以进行充分的搅拌，搅拌的泥浆必须要保证性上的统一性，在搅拌的过程中，一定要重视对于时间的控制，如果长时间的没有进行搅拌，那么就会出现离析或者是沉淀的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在钻进的过程中，也有可能会出现岩屑，岩屑进入泥浆就会与其他的处理剂混合，就会影响着应用的效率，在这样的情况下，为了改变这一现象，作为施工人员就要在槽底安装上排渣管，排渣管可以将一些不需要的位置排出，也能够排出已经沉淀池底的泥浆，在一定的程度上将净化工作做好，满足泥浆性能的基本要求，这样固壁泥浆在施工的过程中才能够提高施工的质量。

（四）漏浆处理技术

漏浆的处理是一门非常重要的工作，在进行防渗施工的过程中，会出现架空的现象，尤其是在造孔的过程中，泥浆会大量的渗漏，这样就会导致资源的浪费，一定要采取相应的措施处理，这样也能够降低施工的成本，实现水利枢纽坝基深厚覆盖层防渗墙节能环保施工。主孔造孔中发生架空层漏浆时，采用回填当地粘土料加片石并用钻头冲击挤压密实的方法堵漏。副孔劈打时发生漏浆则采用回填粘土、膨润土粉、草末、孔底投入干水泥等方法堵漏。

二、墙体内预埋件施工技术

防渗墙设计墙厚1m，在墙体内预埋单排直径为121mm的钢管作为墙底帷幕灌浆的钻孔。预埋灌浆管下设最大深度为90m。一期单元槽内下设两根预埋管，二期单元槽内下设三根预埋灌浆管。

1）将预埋管用直径22mm的钢筋做成支撑钢筋桁架，外框尺寸为0.8×0.5m，将预埋钢管固定在钢筋桁架的中间。桁架间距约10m。

2）在焊接平台上将灌浆钢管焊接在钢筋桁架上。桁架及预埋管在综合场加工下料，现场拼装焊接成整体。

3）吊装入槽。为防止预埋管弯曲变形，采用起吊架吊装，双吊点法安装，在孔口对孔入槽。钢筋骨架在槽口用型钢电焊法固定，防止混凝土浇筑时上浮。安装吊架作用是桁架吊起后，只受到向上的拉力，而不受到或少受到横向拉力，避免桁架变形。吊架由10#工字钢焊制而成，配四组钢丝绳及U型环组成的绳套。

三、防渗墙混凝土施工技术

1）混凝土灌注采用直升导管法槽孔墙体预埋管安装就位后，下设直径300mm钢制导管，导管为丝扣连接。

2）水下混凝土浇筑采用的隔水栓为球塞式，导管距孔底的距离大于球塞的直径。

3）混凝土料由拌和楼拌和，运输车运混凝土至储料罐，再经溜槽分流进入到各根导管。

四、混凝土防渗墙墙段连接施工技术

钻孔采用泥浆护壁，泥浆中掺加增粘剂，极大提高了孔壁的稳定性。混凝土防渗墙搭接采用接头管法等，为处理深厚覆盖层积累了宝贵经验。该工程在槽孔混凝土防渗墙的施工过程中，未出现异常情况，完全按照设计要求施工，基础处理完成，并截流以后，在槽孔混凝土防渗墙下游未出现漏水点，说明该工程基础处理采用槽孔混凝土防渗墙进行防渗是合理可行的。混凝土防渗墙槽段45m以上的接头采用“接头管法”连接，45m以下的接头采用“钻凿法”连接。一期槽清孔换浆结束后，在槽段两端孔位置下设直径80cm钢制接头管，在混凝土浇筑过程中，根据混凝土初凝时间和混凝土面上升速度及上升高度起拔接头管，如果接头管下不到孔底，采用“钻凿法”进行施工。

五、结论

在水利枢纽坝基深厚覆盖层中采用防渗墙施工技术，可以保证坝基的抗渗效果，有利于减少坝基出现裂缝及渗漏等严重质量问题的概率。为了保证防渗墙施工的效果，施工单位应结合施工场地的实际情况，制定出适合的施工方案，确定施工的参数，并做好施工前准备工作，消除施工场地的干扰，保证施工的质量达到设计要求。

参考文献：

[1]于洋.水利枢纽防渗墙施工故障及处理措施探索[J].民营科技，2016（1）.

[2]夏志敏.水库堤坝施工工程中的防渗墙技术[J].建材与装饰，2015（52）.

论文作者:兰中伟

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66621259cb4adae0e2cf7915.html