# 城市建筑区深基坑变形监测的实施分析论文_周鹏

摘要：在对城市建筑区深基坑进行施工过程中，为确保施工安全，必须做好深基坑及其周边建筑监测工作。在城市建筑区施工中，控制深基坑施工安全、稳定，预防基坑变形引起基础沉陷、开裂等对周边设施造成不良影响已然成为了建筑施工企业必须深入研究的课题。文章基于对深基坑变形监测原则、目的、意义的深入分析，结合实际工作经验对城市建筑区深基坑变形监测实施进行了有效分析与探讨，以期能够为相关单位施工提供有效参考。

关键词：城市建筑；深基坑施工；控制措施

近些年，在我国城市化建设进程不断推进的作用下，城市建筑工程与建筑规模都在不断扩大，许多高层建筑工程拔地而起。在建筑工程施工过程中为确保建筑整体稳定与施工安全，对工程深基坑进行变形监测成为了必然措施。

一、城市建筑区深基坑变形监测原则

（一）充分性原则

在对深基坑变形监测过程中，要充分确保监测点、监测内容完全符合、满足施工各方面要求，监测的数据能够对深基坑及其周边建筑环境在施工过程中变化的全面反映，并且采用动态监测的方式来有效避免监测盲点，避免监测工作不到位、不全面而导致工程施工巨大损失，所以充分性原则是城市深基坑变形监测必须严格遵守的原则之一。

（二）合规性原则

深基坑变形监测必须确保采用的检测方法、平铝、仪器设备等完全符合相关规定与标准要求，确保监测数据详实可靠，避免出现数据偏差而导致数据使用过程中出现问题。严格遵循合规性原则对深基坑变形进行监测，确保数据准确、及时，更好地为工程施工提供保障

二、城市建筑区深基坑变形监测目的

为保证深基坑施工安全、稳定，在做好前期设计工作的同时，还必须在施工中做好对深基坑变形监测，一般来说，深基坑监测目的主要包括四个方面。第一，深基坑监测需要应用多种先进技术、设施，进而能够为建筑施工信息化建设发展提供相关参考，以及措施优化依据；第二，对深基坑变形情况进行监测能够为后续的项目设计、优化提供经验建议，实现对复杂施工的优化；第三，随着深基坑测验经验、数据的不断累积，能够使设计理论与测量不断优化、发展；第四，深基坑监测涉及周边建筑，所以发挥对周边建筑的保护作用，避免施工过程中出现建筑破坏、人员伤亡事故。

三、深基坑监测重要意义

首先，基于对深基坑监测数据的全面了解、深入分析，确保制定的测绘方案更具科学性、合理性，提高建设施工指导的有效性。其次，对周边建筑、施工环境进行观察、分析是深基坑监测重要工作，能够大幅减小项目施工对周边建筑、环境的破坏。再者，借助深基坑监测工作，可以对潜在的风险进行动态预测，做的对施工事故的早预防、早发现、早处理，最大限度地控制施工事故的发生，以及减小施工损失。大量实践证明，科学准确的深基坑监测对于确保支护结构设计稳定性有着极为重要作用，是避免施工风险与施工事故的关键手段之一。除此之外，在对基坑变形进行监测获得的数据能够为设计、施工方案的优化调整提供有效参考，进而使基坑施工安全得到充分保障。

四、城市建筑区深基坑变形监测的实施

（一）城市建筑区深基坑变形监测的内容

周边建筑、道路、管道、地下水位等都是城市深基坑变形监测的重要对象。变形监测贯穿与整个工期，需要采取巡查的方法来确保时时监测。相关工作人员对现场进行巡查，采用肉眼或者辅助锤钎等工具对施工各类情况进行判断，并做好相关的文字、图片记录。巡查的主要内容主要有立柱、冠梁等支护结构，基坑设计、地面承载等施工工况，周边管道、建筑、道路等周边环境，监测点及其元件等监测设施。然后对各次巡查数据进行对比分析，得出总体异常情况，进而与相关技术人员进行反馈沟通，及时采取有效措施。另外，由于城市建筑区深基坑变形监测工作对象为整个项目，而且需要耗费时间较多。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在这种情况下工作人员除了必须严格按照监测方案要求对监测时间和频率控制，同时为了确保监测数据连续与实时性还必须做好数据采集、对比。

（二）合理地布设监测点

对监测点进行布设，必须根据项目施工要求以及基坑的现场实际情况进行合理地布设。合理地布设监测点不但能够实现对基坑结构、周边环境等的全面的、及时的监测，而能够在较大程度上节约大量成本，获得较好的建筑建设经济效益。为了提升监测点布设的有效性，必须在落实方案前对深基坑相关地质情况，以及基坑防护技术等各个方面进行详细了解，结合施工实际合理布设监测点，尤其是注意控制监测范围及监控密度的准确把控。完成监测布设设计后，要以最终方案为主要依据提前做好监测点埋设，对开工前的静态初始数据进行测取，同时还应确保数据的稳定、准确。在对位移、沉降等能够将监测点安装在上面被测点，应尽可能地避免与被监测物发生直接接触。而对于地下管道等无法进行直接测点开挖的被测对象则要通过模拟的方式进行监测，其中应特别注意的是，在对基坑进行开挖时由于地下水位发生变化而导致了地下水会由坑外部渗透到坑内来，进而引发基坑塌方问题。可见，对地下水位变化情况进行监测极为重要，是基坑施工安全的重要保障。在具体监测中，应结合当前区域的水文情况来对地下水监测管进行合理埋设，通常选择水量大、渗水强位置为宜。

（三）确定合理的监测频率

结合工作实践来看，工程所处阶段、施工条件及其周边环境等，都是确定监测频率必须充分考虑的因素。在一段时间内的监测值较为稳定，则可适当地减少监测次数。而若是监测结果出现较大波动时则必须提高监测频率，对不稳定情况进行严密监控。一般来说，当监测数据超过预警标准、较短时间内出现较大幅度变化、基坑积水、周边管道泄漏、地基沉降等都是常见的不稳定情况，此时则应适当的调整监测频率，确保获得更完整、更有效的监测数据。

（四）监测数据观测与处理

监测数据的收集要同步监测频率，将监测的数据进行前后对比、趋势分析，根据对比差值对监测点在规定范围内的稳定性情况，尤其是高度重视异常数据之间的标准比对对其偏离标准的严重程度进行判断进而为有效措施的制定、落实提供有效依据。对于由各个观测点相互联系形成的监测目标体系，应以观测点组合的方式进行组合差值比较。若是出现差值不足以支撑判断确定时，则需要考虑采用计检验法来展开进一步检验。此外，还应建立起长效的监测数据趋势分析机制，基于对大量实践数据的分析对类似情况可能出现的问题进行预测，有助于提前做好防范措施。因而我们在监测工作所获得的数据都应当保存好，这样才能为开展城市建筑区长效监测提供重要的支撑。

五、结束语

总得来说，深基坑变形监测是确保建筑工程，尤其是高层建筑整体安全必不可少的关键环节，其重要性毋庸置疑，这就要求相关单位必须对深基坑变形监测工作予以高度中，在遵循监测原则的前提下，落实相关监测措施，最大限度的为城市建筑工程的质量安全提供保障。

参考文献：

[1] 金勇, 樊建军. 高层建筑深基坑支护工程变形监测探析[J]. 城市建设理论研究：电子版(22).

[2] 周晓军，杨耀秦. 深基坑位移变形监测目的和方法[J]. 建筑科技与管理学术交流会，2016.

[3] 熊春宝，杨林，熊爱成，叶作安.基于三维激光扫描异地控制法的深基坑变形监测[J].建筑技术，2016.

[4] 林宁, 陶涛. 城市建筑区深基坑变形监测的实施与探讨[J]. 建材与装饰, No.402(50):37-38.

[5] 程道珉. 城市建筑区深基坑变形监测的实施与探究[J]. 城市地理, 2017(12).

[6] 邹晨晔. 城市建筑区深基坑变形监测实施探讨[J]. 住宅与房地产, No.492(7):278.

论文作者:周鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66678b8d86824648051f4bf6.html