# 浅谈电力工程建设中输电线路施工质量管理论文_李旭龙

摘要:电力工程输电线路建设是电力系统中的重要部分，对输电线路施工的质量进行控制就是是保障工业正常生产和人们日常生活的最好措施。在输电线路施工过程中，容易出现设计缺陷，因为施工人员施工水平较低造成的施工缺陷等施工质量方面的问题，这些问题也是在建设过程中需要改进和提高的。

关键词：电力工程；输电线路；质量控制；施工技术

輸电线路施工质量管理对整体工程能否顺利建设和正常运行有着直接的影响，应该通过公司、项目部、施工队三个层面进行质量控制，各级通力配合、严格把控、堵住漏洞，最终可以圆满实现工程的质量目标，为工程运行做好有力保障。

1输电线路施工质量管理的重要性

1.1保证施工质量也就是保证施工安全

随着国家对安全生产越来越重视，多次对《中华人民共和国安全生产法》进行修订，也出台了多种措施来保证安全，保证安全首先就要保证施工质量，一旦输电线路质量出现问题，造成变电站失压，造成电力系统瘫痪，给人们的生产生活带来巨大的影响，也可能危及输电线路周边人民群众的生命财产安全，所以必须严把质量关，严格控制施工质量。

1.2减少缺陷缩短工期

施工中不可避免出现缺陷，包括基础分部工程：混凝土强度不足、蜂窝麻面、露筋，接地分部工程：接地钢筋埋深不足，接地体长度不足，接地电阻超标，铁塔分部工程：塔材变形，螺栓规格使用错误或紧固率不足等。通过公司、项目部、施工队三级质量控制，减少质量缺陷，减小消缺时间，从而缩短施工时间，保证工程在合同工期顺利完成。

1.3 减少返工提高收益

因为工程质量不达标，部分工程需要重新返工，返工发生的费用通常是正常施工的2倍以上，返工需要人力、机具以及材料的重新投入，无形增加施工时间，大大增加施工成本，浪费更多资源。为了提升工程收益，首先在工程施工前认真审查施工图纸，按图施工，发现问题及时与设计沟通，保证设计图纸不出现问题，其次注重过程管理，堵住质量缺陷漏洞，不出现返工的情况。

2输电线路施工质量管理存在的问题

2.1施工设计问题

设计方案直接影响工程整体质量，根据相关要求设计方案需要多次、多方评审方能进行现场实施，但因工程投资情况不同，评审容易流于形式，在设计过程中不能及时发现问题，避免问题。设计各专业衔接会出现问题，变电站设计与输电线路设计容易在输电线路与变电站接头处会出现问题，输电线路土建设计与电气设计在基础、铁塔与导线的配合中出现问题。作为施工单位，必须严格执行施工图自审制度，检查设计各专业间衔接是否存在问题，检查不同图纸间相互关联部分是否存在问题，检查同一项目或同一工程不同的设计在相同问题上是否有不同点，检查是否存在套用图纸情况，如存在应根据本工程特点检查套用部分是否与本工程有不同之处。

2.2施工材料质量问题

工程材料分为甲供及乙供，甲供材通常又业主招标确定，乙供材为施工单位自行采购。甲供材包括铁塔、导线、地线、光缆、金具等材料，其中铁塔容易出现镀锌层脱落，铁塔角钢规格厚度不符要求，铁塔螺栓强度不符要求，塔材缺件等问题；导、地线容易出现松股、断股、长度不足、抗拉强度不足等问题；光缆容易出现光钎不通断股的问题。乙供材包括砂、石、水泥、钢筋，其中砂、石容易出现含泥量较大的问题，钢筋容易出现强度不够，规格不符要求的问题。

2.3施工人员施工水平问题

施工人员施工水平参差不齐，因部分用工性质为劳务用工，上岗前未经专业培训，凭经验施工，不照图施工，容易出现质量问题。根据相关管理规定，施工人员分工作进行上岗前培训，培训合格后才准进入现场进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆开工前，由项目管理部门组织进行安全质量技术总交底，传达质量管理要求，发放施工图纸。施工过程中，项目管理人员督促施工人员照图施工，如擅自施工采取一定考核措施。对特殊工种人员按要求向监理部进行报审，加强对特殊人员的培训及考核。

3输电线路施工质量管理要点

3.1基础分部工程质量管理要点

基础工程为产品制造过程，是后续工作可以顺利开展的保证。复测时使用的GPS及经纬仪必须经定期检验合格，复测工作必须以设计断面图和基础断面图为依据，分别对各塔位、档距、高程、断面危险点、转角度数、中心线、交差跨越物对邻近塔位距离及高程、风偏断面等进行全面复测。基础分部工程使用的原材砂、石必须进行检验。水泥、基础钢筋须有厂家提供的试验报告。质量管理人员在基础分部工程开始前必须到现场进行检测、监测、监控，作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后各基基础施工中进行随机检查纠正作业指导书的落实情况。凡基础分部工程关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，不得交由普通工人自行操作。

3.2铁塔分部工程质量管理要点

铁塔分部工程质量与塔材质量有较大关系，在塔材运输过程中多注意塔材保护，避免塔材镀锌层受损及塔材变形。铁塔按图组装，发现塔材去图纸有较大出入，及时上报质检组到现场复查，与监理工程师和设计代表联系解决。如安装困难，不要强行进行安装，重新核对图纸，检查组立情况。铁塔较高、较重宜使用抱杆进行组立，组立过程中，四方主材打好内外揽风，防止主材折断。铁塔组立完成后及时上报缺件，并完成铁塔检修工作，检修后使用扭力扳手对螺栓紧固率进行检查，如达不到要求，立即进行消缺。

3.3架线分部工程质量管理要点

110kV以上线路宜使用张力架线。金具到场后，在材料站进行金具试组装，如出现无法正常安装的情况，及时上报项目部，联系金具厂家与设计协调解决。施工前使用到货的导、地线以及压接管进行压接，采集压接信息，并将制作的样品送至第三方检测单位进行实验。各施工队所架第一档线、所观测的第一档弛度、所装第一基附件、所装第一基耐张塔引流，质量管理人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后的架线施工中进行随机检查、落实作业指导书的执行情况。弛度观测、张牵机操作，导、地线压接，由具有一定水平、有资质的人员进行。搭设的引流线必须使用未受力的新线。

3.4三级质检，竣工前验收管理要点

每个分部工程均组织进行三级质检验收，验收合格后再报监理及业主单位进行验收。施工队、项目部级质检覆盖整个工程，公司级质检在条件允许的情况下覆盖整个工程。竣工前验收特别关注影响线路运行的缺陷，包括通道问题以及电气部分缺陷，缺陷未处理完不得进行投运。在确认验收合格之后才可以对输电线路进行其他的电气试验。随后经过送电、升压、冲击、试运行后便可以交付于建设单位。同时将施工过程资料收集整理移交运行单位，方便以后备查。

4结语

输电线路是电力系统重要的组成部分 ，为了保证电力系统的供电可靠性，需要提升输电线路施工的整体质量水平。随着施工中新技术的运用，质量管理水平也逐渐在提高，现阶段通过对各分部工程的质量管理进行总结，可以解决施工中存在的问题，从而保证施工安全，减少施工缺陷缩短施工工期，减少返工提高收益。

参考文献：

[1]周兴文.电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J].科技经济导刊，2019，27（13）：43+36.

[2]江潇颖.智能电网建设中电力工程技术的应用[J].电子技术与软件工程，2019（08）：213.

[3]徐银军.电力工程建设项目精细化管理[J].智库时代，2019（17）：297-298.

论文作者:李旭龙

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6668520321988cc1b885717b.html