# 废水处理站废气治理工程实例论文_张晓峰1, 王代军2

1杭州市富阳区环境保护局 浙江杭州 311400

2杭州康利维环保科技有限公司 浙江杭州 310000

摘要：伴随着我国现代化工业生产水平的不断发展，国家对于工厂生产中的废气排放要求也越来越高，本文将以酒厂中的工业废气治理为研究实例展开分析，进而探讨在酒厂生产中是如何完成对工业废水中硫化氢气体以及有毒酸性气体的净化治理的。

关键词：废水处理站；废气；治理工程

前言：随着我国工业技术发展水平的不断提升，关于工厂生产中废水处理站的废气治理工程项目并不是很复杂，主要就是将生产废水经过一定程度的加热以后，依次注入到调节池、厌氧罐、好氧罐以及沉淀池装置当中，并对其进行碱液净化，有效地清除掉各种有毒有害的气体，完成对工业废气的净化治理。

一、废气治理的概念

废气治理主要指的是在工厂生产过程中，应对各种各样的工业生产废气进行处理的方式，因而废气治理也被称作废气净化，在现代化的工厂施工中，常常会出现一些粉尘状的物质飘浮在空气当中，同时还会排放一些烟气，这些工业生产所产生的气体大部分都是对身体有伤害的，所以要对工业生产的废气进行净化处理，使得工厂企业向大气排放的气体能够满足国家所规定的气体排放要求和标准。在选用气体排放方式时，需要尽可能地选择那些施工耗能量比较少，而且不会对自然环境造成进一步污染的废气处理方法[1]。

二、废水处理站中的废气来源设施

本文将选择某市一家酿酒工业生产企业为研究对象，在对生产废水进行处理的时候，可以应用厌氧—有氧工艺进行废气废水处理。

（一）调节池

在工业生产发酵中，将浓度比较高的废水放入到调节池的当中，然后再让一些酸性气体从通风口处排出去，通常情况下，废水处理项目中的调节池会有三个，每个大约有140立方米的体积。

（二）厌氧罐和好氧罐

而从调节池当中流出来的水，还会再次进入到厌氧罐当中，此时的废水处理作业将会在一种厌氧的环境下进行，那么高价态的S，就会在厌氧的处理状态下被重新降价还原成为硫化氢气体，也会产生一定数量的酸性有毒气体。在酿酒厂生产当中，厌氧罐的体积大约是450立方米，半径是4米，高度为8左右，锥形筒的高度为2米左右。当废水从厌氧罐流入到好氧罐以后，将会展开曝气废水处理[2]。

（三）曝气池

在废水处理时，当酿酒厂的生产废水从好氧罐流出，并且进入到了曝气池中的时候，将会对酒厂生产中的工业废水展开第二次的曝气处理，通常曝气池的大小和体积差不多，曝气池的横截面积大约是23平方米左右。

（四）沉淀池

当工业生产废水从曝气池当中流出以后，还需要进入到沉淀池当年进行沉淀处理，将净化清澈过滤以后的液体排出去，这样可以将废水中的渣质沉淀下来，对废水进行多次融合[3]。

三、废水处理站当中的废气工程项目治理流程

（一）处理原理

针对工业生产活动中，废水处理站在进行废水加工处理中所产生的废气项目，特别是H2S气体和酸性气体，都需要应用到化学废气处理方式碱液喷射淋吸法的方式进行有机的废气治理，简单来说，就是将工业碱水作为吸收液体，再通过液态涤吸的方式，让工业生产废气能够被液态的碱水所吸收，然后完成工业生产中的废气治理目标，使得H2S气体可以和氢氧化钠液体发生化学反应，使酒厂工业生产废水中的大部分硫化氢都被清除干净。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）处理工艺

废水处理站在针对酒厂工业生产中所产生的废水进行废气处理时，首先需要对气体进行收集，再通过送风机把废气送入到吸收塔装置当中，在吸收塔中对气体进行碱液的喷射，再运用循环泵的作用力，让塔内的液体可以发生雾化反应，对废气加以吸收，然后让废气继续通过净化塔，在净化塔当中进行雾化处理，最后把处理完的废气排到空气当中，需要注意的时候，对于氢氧化钠循环碱液，在使用了一段时间以后，碱液也需要定期进行处理，将碱液和工业废水共同排放到企业的污水处理管道当中[4]。

（三）废水废气治理工艺

在酒厂的工业废水处理站施工过程中，关于废气的治理作业主要集中在填料塔的喷淋施工中，填料塔属于一种液相的分离设备，将工业生产中的废水、废气注入到填料塔内，并且针对填料塔开展喷淋作业时，可以让填料塔的内部发生一部分的气体流动，将液相分离。一般来讲，氢氧化钠吸收液体将会从填料塔的顶部开始注入，呈现出一种膜状的液体流动状态，但是工业废水、废气是从填料塔的底部进入到填料塔内部的，慢慢经过碱液的吸收和净化，最后从填料塔的顶部排放出去。从废气处理的实践结果来看，硫化氢等有毒气体在填料塔中的流动方式并不是固定不变的，而是会出现多次的扭转，同碱液吸收液体发生反应，而且这一反应过程还会持续一段时间。

四、集气说明

从酒厂废水处理站实际的施工生产情况来看，在废水调节池和废水沉淀池子的上方会有四个吸风口装置，吸风口并不是很大，横截面积大约为0.2平方米左右，是完全可以将吸风口装置整个都封闭的，然后针对这些个吸风口可以应用DN150的风管连接起来，使得废气吸收管和吸风口装置紧密连接，在每一个的风管支管上面，都必须安上风门口。一般来说，在废水处理过程中，厌氧罐装置中不会有太多的废气出现，并且厌氧罐当中，需要有一定程度的微负压力，所以对厌氧罐装置上的换气口应用套管的方式进行连接。在好氧罐装置当中，也需要将装置上方的换气集气口封起来，此时要换另一种类型的风管来将废气吸收管和罐上的吸风口相连接。在对废水处理过程中的曝气池装置进行集气说明时，通常会有2个吸风口装置，此时可以针对曝气池用以一种类似于圆弧形的钢玻璃材质进行塑封，应用DN200风管实现废气系统的连接[5]。

五、风量设计

针对酒厂工业生产实施废水、废气净化处理时，还需要对处理系统当中的通风量进行设计，实践研究表明，通风量的设计与废水处理站中各级处理装置的横截面积以及体积容量之间存在着密切的联系，像是对于调节池和沉淀池来说，池子的截面积大约是80平方米左右，池子的深度是1.5米，平均来说，废水处理站中的调节池和沉淀池每个小时大约换四次气，每个池子大约会产生800立方米左右的废气总量。对于厌氧罐装置来说，通常会把气体的流速控制在2m/s左右，这样厌氧罐每个小时将会产出大约100立方米左右的废气量。在好氧罐装置当中，会有一台风机在进行不停地爆气工作，这台风机的功率是7.5KW，每分钟将输送3立方米左右的气体，也就是每个小时产处大约200立方米左右的废气总量，再加上锥形筒装置的工作效率，一共将产生400立方米的好氧罐废气量。同理，曝气池在进行废水处理时，会有一台相同的风机进行曝气处理，进而产生一小时400立方米的废气量。

结论：综上所述，通过针对酒厂工业生产中废气处理站的废气净化处理研究，我们可以意识到废气处理工作是一件具有现实意义的事情，能够更好地减少工业生产废气的排放量，响应了我国“节能减排”的发展号召，同时也提高了资源的可持续利用性，实现了现代化工业的绿色文明生产。

参考文献：

[1]简浩宇.化学合成类制药废水处理工艺的研究[J].科技与创新，2017，(01):114-115.

[2]於建明，刘建胜，冯卓焕，彭旭.高效生物滴滤反应器处理制药废水站含VOCs恶臭废气[J].中国给水排水，2016，(14):79-82+87.

[3]齐会芳，王顼.浅谈电镀废水回用的处理方法[J].科技信息，2011，(25):51-52.

[4]李盛云.铝塑板生产线废气治理工程实例[J].广东化工，2011，(08):258-259.

[5]钟丽琼，温信均.富士万电子厂电镀废水分质处理与回用的对策研究[J].给水排水，2010，(S1):233-235.

论文作者:张晓峰1, 王代军2

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/669009708d764fd9d2cf1428.html