# 变电站110kV变压器状态检修和常见故障探究论文_唐晓坤

（国网山东省电力公司滨州供电公司）

摘要：随着中国经济的高速发展，电力需求与日俱增，带来了电力系统的迅猛发展以及电网规模的迅速壮大，为此我国大量引进与运用了大型变压器。虽然大型变压器的使用减轻了我国的用电压力，为我国经济的长期高速有效发展提供了便利，但一旦变压器发生故障，人们的日常活动便会受到巨大的影响。为此，本文对变电站110kV变压器状态检修和常见故障进行探讨。

关键词：110kv变压器；检修；常见故障

由于110v变压器检修周期相对较长，很多设备的安全隐患在检修之前就已显露出来，严重的妨碍了人们的生产生活，不仅会降低变压器的使用时间和经济损失，而且过于严重还会导致人员伤亡。因此，我们需要对变电站110kV变压器状态检修和常见故障进行探究。

一、常见故障的检修措施

常见的变压器故障主要有两类：绝缘故障和短路故障。不管是哪一种故障，都会发生相应的异常现象，因此我们需要对110kV变压器的常见故障进行合理分析，才能保证变压器的健康运行。

（一）绝缘故障

变压器故障一般发生在绝缘层面，而影响绝缘性能的原因主要是下面几个：

1）温度。110kv变压器大多用油纸绝缘，一般情况下，温度与绝缘油的含量成正比例，且温度不同，气体的挥发程度也不同，因此，控制温度便是这类问题的主要解决方法。

2）短路电动力。出口处一般是110kv变压器发生短路故障的多发之地，因此，很容易导致变压器内部变形与偏移。

3）湿度。因环境影响及管理不当等因素，可能会造成绝缘体内部含有微量的水分，导致绝缘体设备的损耗和老化变快，降低绝缘体的绝缘性能，产生安全隐患。

4）油保护模式。变压器内部的含氧量是影响油保护模式的直接因素，氧气的存在回事变压器内部发生物理反应或化学反应，使变压器的绝缘性能降低，因此，选择开放式变压器设备便是解决这一问题的主要办法。

（二）短路故障

造成变压器故障的因素各种各样，但研究发现，因短路导致的变压器故障占据了很大一份比例，几乎占了一半以上，成为导致变压器故障的主要因素，具体原因主要有以下几个方面：

1)短路造成绝缘过热。110kv变压器在刚开始都通过绝缘装置对其进行特定的保护，但由于变压器长时间过负荷运行，变压器的负荷不断增大，在其工作运行中不仅转换了机械能同时还有热能的产生。但热能未能及时散热，是绝缘装置的温度不断升高，致使其损坏，而造成短路。

2）短路造成其绕组变形。发生短路时，最先引起绕组变形。则需要电力工作人员迅速的进行故障处理。若处理不得当或不及时，只会加深绕组变形，使设备不能承受其范围造成设备损耗。

由于变压器需整日整夜长时间超负荷不停工作，故针对上述的两种短路所诱发的因素，最恰当的解决方法是对电力工作人员出发。提高电力工作人员的业绩能力和工作积极性，对设备进行不时的检察，不仅能及时发现变压器的故障还能及时的对故障进行分析和解决。这能极大的减少经济损失也能避免事故扩大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、110kV变压器状态检修

做好日常评估与分析

评估与分析对变压器的日常运作，是一项需要高含量的技术工作，我们需要严谨有条理的对待它。眼下，常用的检修方式有两种，分别为定期检修与状态检修。定期检修便是按一定的时间安排检修变压器，不管其实际情况怎样，工作人员只有到相应时间才对变压器进行检修，属传统检修行为；状态检修便是时时对变压器进行监测和巡查，同时记录监测结果以及巡查记录，交由技术人员进行分析，对变压器的实际情况，进行分析策划，找出相应的检修方案。在电力需求不断上升的今天，传统检修行为已不能适应变压器的日常运作，相比之下，状态检修能及时发现变压器的问题，并进行相应的评估分析，使变压器能长期安全有效的工作，同时，也避免了工作人员做无用功，有效地提高了检修的效率。

（二）检修方法

在数据采集上，分为在线监测采集及离线现场采集两种，有利于得到完整且精确的数据信息。再交由技术人员，让技术人员对变压器进行相应的评估与分析，再制定检修方案。依据采集到的信息，分析是否需要对变压器检修，若果设备正常工作，并未出现安全隐患，则继续监测；若变压器出现故障或潜在问题，则根据变压器出现的问题制定有效的计划和工作步骤，让工作人员严格遵守方案内容，进行检修。结合实施的检修方案的工作效果作出评估，看设备是否恢复正常工作，再加以记录，为指导后续工作做好准备。

（三）有效利用检测技术

当收到变压器的监测数据时，技术人员应按照一定的技术来对变压器进行分析评估。目前，常见的监测技术有以下几种。

1、油中溶解性气体分析

当变压器发生故障时，变压器会产生氢气、一氧化碳、乙炔等不同的气体，含有这些气体的变压器油经过由高分子膜组成的油气分离单元实现油气自动分离，再由多传感气敏元件分离出氢气等气体，最终被检测出来，工作人员便可以检测出来的气体含量和成分，分析变压器的故障问题，找出检修位置，研究确实可行的检修方案。

2、局部放电在线监测

当变压器发生故障时，会通过气隙放电产生出来，工作人员可以根据产生的局部放电数据对变压器的内部进行分析，判定其内部故障。

3、红外测温技术

当变压器发生故障时，变压器设备会因负荷过度等因素导致局部过热，当这部分被红外探测仪检测出来时，通过放大加工，它的辐射信号最终转换电脑显示屏上的红外热像图，工作人员可以依据图像，判断出变压器故障位置，在对此处进行重点检修。

4、振动分析

当出现线路老化、电源短路等现象时，变压器内部线路位置会有所偏移，出现不正常震动，工作人员发现便可及时修理。

5、绕组温度提示

利用光纤技术可以根据测量的温度数值以此来判断。

6、频率影响分析

变压器的绕组发生机械性位移，会产生非常轻微的电容值改变，故可以根据频率变化来判断故障。

三、结束语

电力工作人员是电力系统的关键和主要人员，应该非常关注和重视其工作经验和理论与实际相结合的能力，更主要的是具有能及时发现问题和解决问题的能力。尤其是在对110kv的检修和常见故障的分析时，既要分析故障的原因以及对变压器设备造成的危害，又要给出检修措施。使其正常工作，确保设备的安全可靠运行。

参考文献

[1]黄茜茜.110kV变压器状态检修及常见故障分析[J].机电信息,2011,(21)

[2]李超.110kV变压器状态检修及常见故障浅析[J].科技风

,2014,(24)

[3]陈翔.浅议110kv变压器的故障问题[J].中国科技财富,

2012,(10)

[4]刘泽海.浅析110kV变压器状态检修及常见故障[J].中国科技信息,2012,(22).

论文作者:唐晓坤

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/669a682e40331bce7cae9e41.html