# 浅谈单层工业厂房建筑设计论文_周锋

机械工业第四设计研究院珠海分院 519000

摘要：随着社会的不断发展与进步，重视工业厂房建筑设计问题具有重要的意义。综合考虑建筑空间布置、群体组合，突出项目自身的功能空间及环境要素特质，以统一的空间建构、色彩构成等处理手法来强化其自身风格的整体性，增强工业厂房外部空间环境的可识别性和亲和力。

关键词：单层工业厂房;建筑设计;特点

引言

随着社会的发展以及时势的变革，隶属于各个行业的事物都要作出适应性的转变，众所周知，单层工业厂房的艺术处理因为受多方制约, 一直是一个比较难的问题,但是随着社会进步发展,单层工业厂房艺术处理的重要性越来越得到重视。

1 工业厂房的建筑特点

工业厂房按其建筑结构形式可分为单层工业建筑和多层工业建筑。多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑，并且根据生产的需要，更多的是多跨单层工业厂房。工业厂房建筑和民用建筑都具有建筑的共性，在设计原则、建筑技术和建筑材料等方面有许多共同之处。但由于工业厂房建筑是直接为工业生产服务的，因此，在建筑平面空间布局、建筑结构、建筑构造、建筑施工等方面与民用建筑有很大差别。工业厂房建筑有以下特点：(1)厂房首先要满足生产工艺的要求，并为工人创造良好的劳动、卫生条件，以便提高产品质量和劳动生产率。工业生产类别繁多，各类工业都具有不同的生产工艺和特征，对厂房建筑也有不同的要求，因此厂房设计也随之而异。(2)厂房内一般都有笨重、体积较大的机器设备、运输设备(如吊车)等，这就要求厂房建筑有较大的空间。同时，厂房结构要能承受较大的静、动荷载以及振动或撞击力等。(3)有的生产过程会产生大量的余热、烟尘、有害气体、有侵蚀性的液体，以及噪声等，这就要求厂房的通风和采光良好。(4)有的厂房为保证正常生产，要求保证一定的温度、湿度，或要求具备防尘、防振、防爆、防菌、防放射线等条件。(5) 生产过程中大量的原料、加工零件、半成品、成品、废料等需要用吊车、电瓶车、汽车或火车进行运输，因此，设计厂房时应考虑所采用的运输工具的通行问题。(6)生产过程往往要各种工程技术管网，如上下水、热力、压缩空气、煤气、氧气的管道和供电网等，因此，厂房设计时应考虑各种管网的敷设要求和它们的荷载。(7)厂房屋面防水、排水构造复杂，尤其是多跨厂房。

目前工业厂房存在一些问题，如厂房的隔音、防振效果不理想，致使工作环境质量下降，不利于工业生产效率提高和工作人员身心的健康发展。另外厂房荷载计算不够精确，影响了建筑的承压能力与抗振水平。因此如不在工业厂房设计中有针对性的处理措施，有很大可能厂房地面因为荷载问题出现沉降、塌陷、甚至断裂，给安全生产带来隐患。因此，必须针对工业厂房在生产中的实际情况，对其进行特殊设计处理。

2 单层厂房的立面设计

2.1 影响立面设计的几个因素

生产工艺性质对厂房立面的影响，单层工业厂房是为生产服务的, 它的生产使用功能反映在立面处理上是首要的, 其外部形象和内部空间处理必须与之相适应。厂房立面设计应在适用、经济的前提下, 力求形象、功能、物质技术相统一,因此,生产工艺流程、设备和运输方式对厂房立面, 特别是一些单层工业厂房立面产生很大的制约性。例如:铆焊、热加工车间产生大量的余热烟气,因此厂房需要进风的窗口、排气的天窗;维修车间需要良好的天然采光;而单层库房则可能是很小开窗或高窗, 有些单层厂房甚至是没有窗户的建筑物,他们都表现出不同的立面特征。

地区气候对厂房立面的影响不同地区的自然气候条件直接影响厂房的立面,这是适应环境的客观规律。寒冷地区厂房开窗小,立面较为封闭;南方地区为了加强散热通风,开窗较大,立面轻巧、开朗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

建筑材料和结构形式对厂房立面也有不小的影响,例如:钢筋混凝土结构形式的厂房, 显得较雄浑粗旷; 而轻钢结构的厂房则会显得轻盈活泼, 这两者的立面形象是完全不同的。

2.2 立面设计的几个方面

厂房的立面设计是对厂房朴实的几何空间经过人为的艺术加工, 使其具有形式与内容相一致的建筑形象美。建筑立面的虚实关系、质量观感、比例划分、色彩处理等是其重点。

入口和门的处理。入口部分进行适当的变化,如:加设门斗,美化雨蓬, 布置花坛等,可以突出入口的位置而增强指示性, 改善墙面虚实关系,并可丰富立面效果。

雨篷的设计。雨篷是建筑立面上最体现建筑个性的元素,从一些比较成功的建筑上可以看出,雨篷设计大都体现出了各自独特的表现力。雨篷依附于建筑主体的外侧,与建筑高大挺拔的竖向视觉效果相呼应。

窗的组合。窗是为厂房通风采光功能而设的, 合理地进行门窗组合可有效地协调墙面虚实关系, 恰当的门窗组合更可以增加厂房立面的建筑艺术效果。

墙面的划分。利用建筑构件、建筑线脚、抹灰等手法, 将墙面采用不同的方式进行划分, 可以获得不同的立面效果。建筑的围护结构,是建筑立面中所占比例最多的部分。单层工业厂房外墙多采用的是彩色压型钢板。一般划分方式有水平划分、垂直划分、混合划分等。各种划分方式使建筑立面分别产生挺拔雄伟,简洁舒展,生动和谐等艺术效果。

天窗的运用。天窗在工业建筑中都扮演着重要角色。利用天窗采光通风有着诸多的优点。在建筑中采用天窗和屋面采光带型照明,可以提高人们工作的热情,符合以人为本的人性需要。有助于营建舒适而令人愉悦的生产环境。天窗的造型和色彩设计，也会对建筑立面起到画龙点睛的作用。

3.单层厂房的色彩处理

单层工业厂房色彩处理的功能不仅限于美学、艺术方面的要求,而且还更具有物质精神的实际意义。合理的色彩处理可以创造优美的工作环境, 激发劳动热情,减少生产事故,保障身体健康等。

3.1建筑群体色彩协调

厂区内单层工业厂房因其建筑年代不同, 工艺不同,造型也会各异。因此单层工业建筑物的统一协调,首先就要从色彩上协调。单层工业建筑的配色,首先应强调其整体性,在统一中求变化,产生均衡、适度、和谐的韵律感、序列感和统一感。在单层工业建筑中,通常采用低彩度( 减少视角刺激的弱色) ,近似色相和明度的对比处理手法,用不太多的几种色彩达到协调统一的艺术效果。

3.2色彩与环境的关系

建筑色彩效果选择,除考虑色相、明度、彩度等因素外, 还应注意建筑色彩与其气候环境的协调关系。建筑环境及其色彩条件是建筑色彩选择的重要因素之一, 通常把单层工业厂房与其所处的环境作为统一体来考虑,在统一、协调、变化中求其色彩空间效果的和谐。例如在城市单层工业开发区的厂房,其建筑色彩就与该地区的建筑色彩相协调;位于郊野的单层工业厂房, 其体型空间及建筑色彩处理,应当强调与自然环境的关系,使之协调呼应,既保护生态生物又为自然增加色彩, 建筑物的色彩应当成为环境的一部份,而不应是其反面。

4.结束语

关于单层厂房建筑设计的思考就写到这里，希望能给大家带来一点点的启示。建筑设计的发展需要我们大家在一点点的进步中发展，特别希望大家能够重视的就是在设计中，我们要结合当地的经济、文化、城市规模、自然条件的多种因素进行考虑，进行科学合理的设计。

参考文献：

[1]费麟.工业建筑设计的现状与发展[J].工业厂房，2008，(4)．

[2]郑敏楠.工业建筑设计的新时代[J].工业厂房，2008，(5)．

[3]廖祖裔,吴迪慎,雷春浓,李开模.单层工业建筑总平面设计[M].北京: 中国建筑单层工业出版社, 1987,9.

论文作者:周锋

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期

论文发表时间:2015/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66b1e8af279b5b63d956bb26.html