# 土木工程施工中地基加固结构技术的应用论文_栾景光

身份证号：13042319870318XXXX

摘要：作为我国建筑领域重要的组成部分之一，土木工程的施工质量以及发展情况是决定建筑行业发展质量的关键因素之一。近年来，随着我国对于建筑领域关注度的不断提高，建筑行业的发展规模得到了有效扩大，其中相关的施工技术以及施工理念也得到了有效的创新。总体来说，土木工程是会与大众生活产生直接联系的一种工程类型，所以如何提高土木工程的施工水准，就成为相关工作者应重点关注的一项领域。

关键词：土木工程；地基加固；结构技术；应用

近年来，随着我国经济水平的不断加强，各行各业的发展也迎来了新的机遇。针对于土木工程建筑行业来说，其整体的发展实力以及发展形势也得到了有效的好转。当前我国土木工程的发展规模正在不断扩大，并且也逐渐趋向于现代化发展。在土木工程施工任务开展的过程中，地基加固是其中比较重要的一个环节，会对整体工程的质量形成直接影响。基于此，本文将对如何在土木工程施工中有效应用地基加固结构技术进行分析。

1土木工程地基加固处理施工前加强实地勘探

为确保土木工程地基加固处理施工的顺利开展，施工前，应加强实地勘探，对施工现场及其周围环境进行仔细勘查，以便于为施工方案的编制提供准确的数据资料支持，并可以对施工机械设备、施工技术的合理选择提供有效的依据。实际进行勘查的过程中，首先要对施工现场的地形地貌进行仔细勘查，掌握施工现场成桩深度范围内土层的形成年代及物理力学性能，对施工现场及其所在区域的天气气候、地下水水质与水质及变化情况等自然条件进行准确了解，并要仔细探查沉桩区域中是否存在市政给排水管道、电缆线管道、天然气管道等地下管线，了解这些管道的埋设深度、分布及距离、使用年限以及管径大小等情况。此外，全面掌握施工现场周围的相关建筑物或构筑物，明确其位置所在、使用现状、结构性能等情况；还要全面探查施工现场及其周围环境中的自然地质现象、人为地质现象等，如有无地下建筑物、矿岩、古塘、暗滨、溶岩、地震等。只有了解施工现场的实际情况，才能制定有针对性的、科学合理的施工方案，为实现土木工程地基加固处理施工质量的提高奠定良好基础。

2土木工程地基加固处理施工中施工技术

2.1强夯处理技术

在应用强夯处理技术之前，需要进行试夯工作，对单点夯击、夯击次数、最佳夯击能、夯击击数以及夯点距离等参数信息进行有效确认，确保强夯处理技术的应用可以让设计承载力要求得到有效满足。一般情况下，需要依照构筑物地基结构对点位设置情况进行科学分析，当前，正方形、三角形这两种主要类型得到了广泛应用。在使用强夯处理技术时，需要重点做好以下4方面基本工作。（1）应避免冬季强夯施工工作。（2）在强夯施工工作开始之前，需要扩大施工范围，施工范围应在地基边缘3m以上，以此来保证整体地面、地基可以共同构成完整整体，确保地基具有牢固性。（3）如果土木工程中的地质具有较大含水量，在夯击工作开始之前，需要在此段落中对10~20cm厚度的碎石进行有效铺垫。（4）在对最佳夯击次数进行确认时，需要明确最后2击的夯沉量平均数可以让设计要求得到满足，一般情况下，其数值应该小于50mm，与此同时，需确保夯坑周边没有较大隆起现象存在，总夯沉量应控制在试夯总夯沉量9/10以内。

2.2换填垫层处理技术

如果建筑软土地基承载力以及变形无法让地基承载要求得到满足，那么在土木工程中，可以使用换填垫层处理技术对其进行加固，即将地表浅层软土层予以挖除，将性质相对较差的土层换填为其他土层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在分层回填过程中，可以遵循就地取材的基本原则，保证材料经济具有合理性、材料本身具有稳定性。现阶段，如高炉渣垫层、灰土垫层、土垫层、砂垫层等均得到了较为广泛的应用。利用换填垫层处理技术，可以让持力层的承载性能得到提高，可以让土木工程的沉降得到减少，并让软弱土层排水固结速度得到加快，避免冻胀情况的出现。值得注意的是，在使用换填垫层处理技术时，如果地基开挖深度相对较大，就会让工期延长、工程费用增加，如果换填层厚度相对较小，就无法让其起到加固效果，需要对其处理深度进行合理控制。一般情况下，换填垫层处理技术在应用过程中，其控制深度在2~5m之间。在应用换填垫层处理技术时，需要重点关注以下5方面。（1）如果建筑结构本身具有复杂的体型，具有较大的体量，对地基差异沉降较为敏感，那么应避免使用浅层垫层换填技术。如果地基受振动荷载影响相对较大，那么应避免在换填材料中使用砂垫层；如果建筑为密集人群长期活动、居住处，那么应避免使用放射性较强的矿渣、炉渣材料进行换填；如果地基具有湿陷性特点，那么应避免使用砂、素土以及砂石作为主要换填材料。（2）需要分层铺设换填垫层，并对其进行夯实处理，在实验室中确定各层碾压遍数以及虚铺厚度，其每层厚度多为200~300mm。（3）在垫层中，根据换填材料的不同，可以选择针对性的夯实机械设备，如针对素土、粉土、粉煤灰等材料来说，就可以选择振动碾、平碾方法，如果垫层相对较薄，则可以选择平板夯、蛙夯等方法。（4）需要设置垫层底面同一标高，如果换填厚度、标高存在差异，那么需要在基坑底面挖成斜坡、阶梯状态，在施工过程中，其铺设顺序为从深到浅，并增强搭接处夯实力度。（5）在施工过程中，应对换填材料含水量进行严格管控，并做好降水防护处理，确保换填垫层不会出现浸水现象。

2.3压密注浆技术

首先，压密注浆加固技术指的是提前调好水泥浆以及化学浆液的配合比，然后借助高压设备将其灌入到需要加固的地基结构中的一种施工技术。其主要应用的地基类型为黏性土地基以及黏砂土地基。在具体的施工过程中，施工人员需要注意，一定要先对空隙较大的地基区域进行注浆，使之能够在压力的影响下，逐渐渗入到较小的土体空隙中。并且在浆液逐渐深入的状态下，其本身会对土层形成一定的压力，然后形成剪切裂缝。当剪切裂缝形成，浆液也会继续对其进行灌溉填充，最终形成新的土体结构，有效加强地基本身的强度以及防渗性能。除此之外，在具体的施工任务开展过程中，施工人员需要注意以下几点事项：①对所勘查到的地质信息为主要参数，对水泥、粉煤灰材料的比例进行严格控制，防止由于浆液比例不调而造成不必要的施工影响；②在完成浆液初次灌溉任务后，施工人员需要对地基内的水分以及空气进行有效振捣，加强浆液与地基本身的融合状态以及贴合性，以此有效加强整体的加固效果。

3结语

综上所述，在我国全面建设小康社会任务不断推进的过程中，越来越多的现代化施工技术以及施工理念开始在土木工程中产生。但如何有效地对这些技术以及理念进行应用，仍旧是工程领域的一个难题。针对于整体工程来说，地基加固是核心环节。对此在具体施工中，施工人员就需要对地基加固技术以及结构加固技术进行有效应用，以此强化整体的工程质量，推动社会以及工程领域的稳定发展。

参考文献

[1]葛积洪.土木工程设计中结构与地基加固技术的应用研究[J].建材与装饰，2019（10）：117-118.

[2]王雅莉.土木工程建设中结构与地基加固技术的运用[J].住宅与房地产，2017（26）：185.

[3]王丽媛.土木工程施工中地基加固结构技术的应用研究[J].山西建筑，2017，40（33）：69-70.

[4]赵峰.简述岩土工程地基加固处理技术[J].建材发展导向，2018，16（20）：26–28.

论文作者:栾景光

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66b4d5e3dcec1b92b29dd2c1.html