# 配网自动化对配电网供电可靠性的影响论文_龙桥松

（贵州电网公司铜仁松桃供电局 贵州铜仁 554100）

摘要：配电网处于电力系统末端，与用户直接相连，电力系统对用户的供电可靠性都必须通过配电网来体现，因此配电网的供电可靠性受到越来越多的关注。本文就对配网自动化对配电网供电可靠性的影响有关内容展开论述，可供参考。

关键词：配网自动化；配电网；供电可靠性；影响

1配电网的可靠性指标

目前，我国的电力部门在进行电力系统的构建以及管理的过程中，加强了对于配电网可靠性的分析以及管理。一般衡量配电网可靠的指标主要分为两大类：负荷点指标和系统指标。所谓的负荷点指标主要包括负荷点平均故障率、平均停电时间以及每次故障平均停电持续时间。而系统指标则含有长时停电频率、停电持续时间、短时停电频率、平均供电可用度等。随着我国社会的发展以及经济的繁荣，使得我国的社会生产、生活对于电力系统的依赖性逐渐加强。在这样的背景之下，电力系统一旦出现停电状况，都会导致较大的经济损失的出现。事实上，随着配网自动化技术不断发展之后，使得短时停电发生概率逐渐增多，并逐渐成为影响供电可靠性的重要因素。

2配电自动化现状及对供电可靠性的影响

2.1采用故障定位系统提高供电可靠性

在传统的配电网中，其通常是依靠人工的力量来维持系统的运行，而在这种情况下，一旦电力或者线路发生故障，那就会出现两点难题：第一是部分隐形故障，在初期发生时并不会致使配网的运行受到较大的影响，但是，当其逐渐显形之后，问题就会在短时间内爆发，甚至可能致使整个系统的运行受到影响；第二是很难实现快速准确的定位，由于配网系统本身具有较高的复杂性，线路设备也非常的多，这使得在进行故障处理时，很难在短时间内确定故障，这势必会致使经济遭受较大的损失，导致了用电的稳定性受到影响。在配网自动化建设中，通常会结合故障定位系统，这就能够最大程度上实现人工参与环节的有效控制，以免发现故障点导致时间因此被浪费，并能够对排查范围进行迅速的缩小，更利于故障的快速检测和处理。

2.2变电站自动化

该技术包括了变电和配电自动化两个部分，其中前者主要通过智能元器件完成对电网中设备运行参数的检测和分析，进而实现对电网中设备的有效控制。变电站自动化技术的应用能够实现对故障位置的自动检测和隔离，并且快速实现对故障区域的供电。而后者则通过在馈线系统和负荷系统中关键点参数的采集，实现对电网的自动控制。

2.3馈线自动化技术

在以往的配电网的系统中，如果出现了某个区域的某个点有电力故障的情况，通常需要将其正常的供电运行实施断电处理，这样才能够更好的实现对故障的有效检修和排查，从而使得不少无障碍问题的范围也不得不面临停电，特别是当下用电依赖性较高的社会环境下，人们的工作和生活都无法离开电力，为此，通过自动化建设，可结合其馈线自动化系统能够在出现故障的第一时间就对其实施隔离处理，以免其他区域因故障而受到影响。通过配网自动化健身，其能够充分发挥馈线自动化系统功能，在故障出现的时候，能够自行启动备用自投功能，快速切换备用电源，更好的实现对供电可靠性的提升。

3提高配网自动化对供电可靠性的措施

3.1提高职工的综合素质

一个企业是否能够实现可持续的发展，其员工的综合素质也是一个重要组成部分。因此一些电力企业通常都会借助一些教育培训的方式，一方面，提高他们的安全意识和操作规范，规范他们的操作行为；另一方面，就是不断提高他们的专业技能，让他们在工作的过程中，可以快速地掌握新技术，提高工作效率，降低人为故障问题的出现。

3.2加强配电线路及设备消缺管理

经带电作业人员到现场勘测，能带电检修的要带电检修。必须停电检修的缺陷，分危急缺陷和一般缺陷。危急缺陷一定要及时处理，防止带来更大的事故隐患；一般缺陷要列入停电计划处理，暂时不能停电检修的，生产部门通知运行部门加强巡视，检修部门定期检查，防止缺陷进一步扩大。生产部门应合理安排检修周期，同一回路的设备应控制在同一时间集中检修，包括继保校验，变电和线路设备检修应结合实施。

3.3优化配网结构

在我国的电网结构中，负荷不同，重要程度也各有不同。但是随着人们的生产、生活用电量不断加大，过去的配电网线路已经不能适应当前生产、生活的需要，因此，应该要对一些旧线路进行改造或者是重置。首先，优化电源的布局位置，建设新的变电站，对其电量负荷进行分流；其次，在馈线回路处增设一些分支开关，实现合理分段，降低线路用电的用户数量，减少故障时的大范围停电；最后，借助当前的科技手段，对配电网进行自动化的改造。

3.4考虑配网自动化技术的配电网可靠性评估流程

为定量评估配网自动化技术对配电网供电可靠性的影响，需在现有评估方法的基础上添加故障处理过程分析，将预想事故拆分为故障处理的各个环节，详细分析各类配网自动化技术对每个故障处理环节的影响。考虑配网自动化技术的配电网可靠性评估流程如图1。

4结语

总之，配电网在电力系统中的地位作用不言而喻，直接关联着所有用户和企业的用电安全和稳定性，也直接关系着国民经济的发展，是国家发展的重要基础。为了进一步促进电力事业的发展，电力部门逐渐价钱管理对于配网自动化系统的引用，从而形成了能够自动确定故障位置、隔离故障、变电式自动化等自动化技术。该技术的运用在最大程度上促进了电力企业管理质量以及效率的提升，满足了社会生产、生活的用电需求。

参考文献

[1]范明天,惠慧,刘蒙,等.欧洲配电网智能化发展中的规划技术[J].供用电,2015(7).

[2]吴思谋,蔡秀雯,王海亮.面向供电可靠性的配电网规划方法与实践应用[J].电力系统及其自动化学报,2014(6).

[3]吴国沛,刘育权.智能配电网技术支持系统的研究与应用[J].电力系统保护与控制,2015(21).

作者简介

龙桥松（1986.02-），男，贵州松桃人，贵州省水利电力学校，单位：贵州电网公司铜仁松桃供电局，研究方向：配电网自动化及故障查找。

论文作者:龙桥松

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66b585b91be5a49b63d11456.html