# 民用建筑外墙外保温材料检测技术解析论文_周浩

北京陆建鸿兴工程质量检测有限公司 100049

摘要：传统的外墙保温材料存在很多问题，在安全标准以及保温效能等方面都存在一定的缺陷，对此相关部门以及企业都进行了研究。我国越来越重视资源节约以及环境保护等工作，这就对建筑业的保温工作提出了更高的要求，要求各个企业在实际工作中，使用节能材料、提高技术含量，加强民用建筑外墙外保温材料检测技术水平，增强保温的效能，从而实现资源的节约。

关键词：民用建筑；外墙外保温材料检测技术

前言

社会技术的发展让我们国家的建筑水平逐年提升，其中建筑节能材料的使用也有了不断的更新，在提高建筑节能材料的推动下，也带动了我国的建筑行业中材料检测技术的提高，其中建筑检测的器材也日渐完善。当国家提出绿色中国的建设方案以来，在建材的使用中逐渐的开始引入节能材料，让国家的建筑活动开始注重绿色节能活动，但是建筑外墙外材料节能的程度与建筑材料的种类和合理使用有密切的关系，为了实现高质量的建筑工程，在使用建筑保温材料的时候一定要进行建筑外墙外保温材料的检测，使用合理的建材提高建筑水平，实现国家建筑行业的绿色发展。

1常用的建筑外墙外保温材料

外墙外保温指的是把保温层设置在墙体外面的保温做法，这样可以减少主墙体受到的外力，是我国使用最广泛的保温做法。随着我国科学技术的发展和进步以及建筑行业的不断成熟，建筑外墙外保温材料的种类在不断增多，每一种材料都有自身的特点和功能，故工作人员在进行施工时，就要根据具体的情况，比如环境因素、施工标准等来选择具体的施工材料，这样能够降低工作的难度，减小工程建设的成本。

（1）有机类材料。

常用的有机类保温材料主要有绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、聚氨酯保温板、酚醛树脂保温板等，这种保温板的主要优点是密度小，质量轻，导热系数低，成本低，在建筑工程的保温体系中使用范围非常广泛。但是这种材料的缺点就是使用寿命较短、防火性能较差，并且在燃烧时会释放大量有毒气体，所以有机保温材料体系在使用时应采取必要措施，如在外层裹覆不燃材料，以保证其安全性能。

（2）无机类材料。

岩棉是一种很好的高效保温材料，主要由玄武岩材料构成，此外在加入相应的辅助材料，在冲天炉内进行制作。该材料属于纤维类保温材料，吸水性强，在使用的过程中很容易出现材料含水量高，导致材料失去隔热保温的性能。因此，在使用这种材料时，需要控制材料的吸水率。

玻化微珠保温砂浆由于具有成本低、施工方便、使用寿命长（可以与外墙同寿命）、燃烧性能好（可以达到A1级）、绿色环保无污染等优点，近年来被广泛应用于建筑工程中。但是其缺点也十分明显，就是导热系数较大，普遍在0.060W/（m•K）以上。所以保温砂浆在实际使用中经常与保温板混合使用，既能满足保温要求，同时也能满足防火要求。

2我国民用建筑外墙外保温材料具体检测技术的应用

首先，明确检测的标准

依据多样化的民用建筑外墙外保温材料，其品种繁多，因此相应的实验方法标准以及检测标准也不尽相同，如何正确地选择标准做试验对检测机构的检测人员的确是个考验，除了实验操作能力强外，研读规范的能力也要强。我国不同地区的地质条件以及气候不尽相同，倘若只是依靠国家相关标准进行检测，不能满足具体的一些检测要求，所以，不同地区的政府部门要结合自身的发展状况，充分依据国家的检测标准，构建自身的检测标准，从而增加检测标准的实效性、有效性。该检测标准要涉及保温材料的各个方面，如，密度、强度、吸水率、燃烧性能等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在挑选保温材料的过程中不但要满足材料保温性能，其他性能也要兼顾。特别是高层建筑中的应用，要着重考虑向防火安全性能考虑，在检测保温材料的过程中要严格按照相关标准开展检测工作，使检测工作真正落实到位。

其次，明确检测的方式

由于保温材料品种繁多，性能存在较大差异，在检测的过程中，应根据实际情况确定不同的检测方法。这就要求试验检测人员具有一定的研读规范的能力，针对不同品种的保温材料选择正确的国家标准和试验方法标准，以及各地区根据自身情况出台的地方标准及通知。举个例子，在进行挤塑板（XPS）材料检测时，使用的标准有国家标准GB/T10801.2-2018《绝热用聚苯乙烯泡沫塑料》、行业标准JGJ/T144-2016《外墙外保温工程技术规程》和地方DB11/T584-2013《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》，虽然是同一种材料，在进行检测时应根据施工环境以及产品特性选用不同标准对不同的项目进行检测。此外，岩棉这种保温材料也有岩棉板和岩棉带之分，它们因尺寸不同，各项指标值在规范中也是不同的，这一点查规范时一定要注意，稍一大意，出具的检测报告就会有错。

3保温材料检测中常见的问题建议

在进行检测的时候因为使用检测器材精密程度的不同，检测的结果出现不同程度的差异，所以导致后的在进行检测报告分析的时候会产生误差，进而增加了检测难度，所以在进行器材检测的时候要进行器材的统一，使用一样的器材进行检测活动，这样保证的器材的准确性和检测指标的一致性；检测方式的不明确，不同的地区和国家在进行器材检测的时候会因为检测手段的不一样会造成检测根据的混乱，所以在进行检测的时候要对器材的检测人员进行统一的专业的检测教育，提高并增强检测人员的建材技术。使用专业的技术和手段进行更加公平公正和检测活动；但是影响建材检测结果严重的还是检测设备的不齐备，所以一定要优化和升级检测器材，使用新型的检测器材提高器材的精准性。

4建筑外墙外保温材料的发展

（1）我国外墙外保温在发展中存在的问题。

目前，我国外墙外保温体系中主要存在导热系数不达标、墙体易开裂等问题。产生这种问题的主要原因是市场竞争不规范，工程材料和施工没有严格按照标准规范进行。对于上述问题，首先应加强对原材料的检测管理，按照规范标准严格检测，以保证材料的各项指标满足规范及设计要求；保温体系做为一项系统工程，在施工过程中应加强各部门协同合作，保证施工规范性。

（2）发展方向。

很多保温材料都存在导热系数高、燃烧性能低等劣势，故我国的很多企业以及相关部门都在研究新型保温材料，近年来，也研制出了很多高新材料，比如石墨EPS板，该材料是在传统的聚苯板中加入了石墨技术，在研制出来之后，这一材料的导热系数降低到了0.030W/（m•K）以下，相比于标准规定的导热系数在0.041W/（m•K）的普通聚苯板要降低了将近27%。当然，还有很多新型的材料，例如热固性聚合聚苯板、保温装饰一体板等，这些都在强度、抗冲击性能和燃烧性能上做出了优化，故我国保温材料的发展越来越朝着专业化、科学化的方向发展。

5结束语

在21世纪的今天进行可持续发展战略的重要环节就是进行节能，在建筑行业中进行建材的节能处理是建筑过程要遵循的理念，节能保温材料的使用，不仅可以节约社会资源，还能够减少对社会环境的破坏。但是在节能保温材料的使用上不能一味的追求节能而忽视了建材的质量，所以要通过准确精细的检测手段，使用高质量的保温材料提高建筑本身的保温性能，同时注意及时的进行检测器材的优化和升级来确保建材的检测结果，终起到提高建筑的综合质量的效果。

参考文献

[1]彭佳.建筑材料检测行业存在的问题及解决对策[J].山西建筑,2010 (20):164~166.

论文作者:周浩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66c917d2aea4297228ccf9cd.html