# 浅谈建筑工程中高大模板施工技术论文_杨金芝

1导言

目前，我国建筑行业成效显著，但是住户要求越来越高。对于房屋建设，高层建筑逐渐增多，在建筑物造型方面，也逐步呈现出多样化。对于实际工程项目施工，技术要求逐渐升高。特别对于高大模板，只有充分保障良好施工技术，建筑结构才能有效加固，施工质量才能得到保障，施工才能更加安全。

2施工工艺及流程

2.1柱模板安装顺序：搭设脚手架→配模板及刷模板脱模剂→柱模就位安装→安装柱模→安装支撑→加固、固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理、码放模板。

技术要点：安装墙柱模前，要对墙柱接茬处凿毛，用空压机清除墙体内的杂物，做好测量放线工作。为防止墙柱模板根部出现漏浆“烂根”现象，墙柱模安装前，在底板上根据放线尺寸贴海绵条或用水泥砂浆找平，做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量，然后加柱箍、支撑体系将柱固定。

模板反撑：模板撑工程杆件不能和外钢管架、接料平台相连，架体要设置纵横向扫地杆、多道水平拉杆和剪刀撑，使支撑体系成一稳固的整体。

2.2梁、板模板安装顺：“满堂”钢管脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。

技术要点：楼板模板当采用单块就位尺寸，宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设。按设计要求起拱（跨度大于4m时，起拱0.2％），起拱部位为中间起拱，四周不起拱。

3高大模板施工技术应用于实际

3.1高大模板实际应用中常见问题

在高大模板施工至完成的这段时间中，每一步都要细心，严格按照相关的规定，若有不慎，则很可能出现一些问题。例如混凝土表面出现严重的蜂窝，孔洞，甚至露出里面的钢筋，这主要是因为模板之间接缝不严导致混凝土浇筑的时候从缝隙中漏出，究其根本，是工人们工作态度不认真，制作模板马马虎虎，制作出的模板粗糙，拼装的时候没有做到严丝合缝，拼装完成后没有及时检查，或者模板安装时间过长，使木模板风干缩水变小，产生裂缝，浇筑混凝土时没有提前浇水让它们胀开。另外，还可能出现模板拆除之后混凝土有破损、缺角的情况发生，是因为施工人员没等混凝土完全干透就拆掉模板或施工人员用大锤、撬棍等工具暴力拆除模板，使混凝土破损开裂。拆开模板后还可能有混凝土柱、墙体、梁出现鼓包、弯曲或下沉等情况，产生原因是支撑间距过大，模板硬度不够，地基土未夯实导致地基下沉，浇筑混凝土墙体的速度过快、过高，墙体没完全干透就拆模，使用木模板或其他材质的模板时因安装时间过长，模板变形等等。此外，高大模板实际应用中的问题还有混凝土浇筑完成后，墙和柱的位置较之前有较大偏差等等，所以我们一定要认真对待高大模板建筑，避免由于工人的疏忽而使得建筑出现各种问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2高大模板实际应用中解决措施

针对模板接缝不严，我们一定要充分调动起工人的责任心，严格督促工人工作要认真。在制作模板时，要严格按照制作流程以及注意事项，将需要制作的模板提前详细列出图示，经审核无误后再进行制作，模板拼接时接缝要严密，拼装完成提前用水浸湿模板使其吸水胀开后及时浇筑混凝土，若因结构问题导致模板接缝不严则应及时调整，避免形成安全隐患。其次，拆模板时必须保证混凝土完全干透，若天气潮湿可适当增加晾干时间，混凝土强度达标才能拆除模板，而且严格规范施工人员的行为，严禁他们暴力拆除模板。在设计时，我们一定要充分考虑到支撑的间距，模板的硬度等等，夯实地基，浇灌混凝土要按照一定标准，待其充分干透再拆模，将我们能够控制的问题降到最低，这样建出来的高层建筑才有安全保障。

4模板拆除

对于模板拆除，需从试块强度方面予以充分考虑，结合施工现场，只有充分符合规范，技术人员得到充分允许，同时下发通知书，拆模工作才能进行。对于模板支架，拆除实际过程中，还应合理确定混凝土强度在1.12MPa以上，才能准予进行拆模。模板实际拆除过程中，拆除顺利力求合理，这样才能便于后续安装，顺序相反问题应避免。先支模板，也应遵循先拆原则。对于后支模板，同样需要进行后拆。对于楼板模板，也应进行科学有效拆除，先进行支撑头调节，向下移动之后，模板才能实现分离，同时应尽量保留养护支撑，养护模板也应不能损坏。对于其他模板，力求位于满堂脚手架。模板拆除后，还应对其进行起吊，直到存放地点。对于模板，应遵循平放的原则，清理才能落实到位。一旦模板出现损坏，需要进行及时修理。只有这样，使用过程中才能具有较好质量。除此之外，板面清理工作不能忽视。其要求有以下几点。

（1）在对于侧模、柱模进行拆除时，要确保梁柱的混凝土强度在满足硬度要求时，还确保表面无棱角等损伤部位。

（2）在对进行模板拆除时，其拆除方法应该避免对楼层的冲击，其拆除掉的模板或支架要进行合理堆放并及时清运。

（3）在对目标进行拆除前，需要木公长和监理负责人进行全面审核后，并且对其进行强度测量提交相应的强度报告后，才能进行拆除。

结束语

通过对建筑工程施工中高大模板的施工工艺及要求进行分析，并对工程中容易出现的问题提出了相应的解决办法，随着我国对建筑空间结构设计要求的不断提升，对高大模板工程施工技术的不断完善，制定科学合理的施工规范，不仅能够实现对施工进度有效控制，还能对整个施工质量起到较好的监督。

参考文献

[1]朱建华.建筑高大模板工程施工技术及质量控制[J].现代盐化工,2016,(06):66-67.

[2]郑小荣.关于高大模板工程施工过程中的技术要点分析[J].河南建材,2016,(05):107-108.

[3]颜卫荣.高大模板施工技术用于实际工程的实践探析[J].江西建材,2016,(16):90+92.

[4]高银龙.探讨建筑高大模板工程施工技术及质量控制[J].福建质量管理,2016,(04):187-188.

论文作者:杨金芝

论文发表刊物:《基层建设》2016年35期

论文发表时间:2017/3/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66ceee699f55ac18740c93d7.html