# 关于有线电视网络的IP网络广播应用探讨论文_林焕喜

广东省广播电视网络股份有限公司佛山三水分公司 528100

摘要：近年来，广电网络改造中，EPON技术逐渐受到重视，在广播电视的网络改造中具有重要作用，不仅可以提升网络的传输速度，还能够有效降低网络故障发生的风险，可以为网络改造提供技术支持。为了完善EPON技术在有线电视网络中的应用，本文介绍了基于有线电视网络的IP 网络广播的构建方案，该方案设计将高清电视、互动平台、上网、广播以及将来的监控、显示屏系统等智慧社区的功能融合于一张有线电视网中，具有很高的性价比。

关键词：IP 网络 EPON+EoC ONU

1、IP 网络广播系统原理

IP 网络广播是将音频信号数字化，先编码再压缩，然后通过网络按照TCP/IP 协议以数据包的形式将音频文件传输到指定的IP 地址广播接收终端，再由这个终端转换还原成音频信号，经功放驱动音箱工作。其系统由IP 主控计算机、IP 网络广播终端、TCP/IP网络、电源、电缆、光缆等组成，主传输通道采用以太网和光缆传输。系统组成如图1 所示。

从图2 中可以看到，IP 网络广播网和有线电视网实现了完美融合。在村部机房里，信号源通过主控计算机、交换机（带光口）或光纤收发器、有线电视网传输到广电中心机房的OLT的GE 口（上行口），然后和有线电视的数据信号一起下行到达各个光节点的ONU，通过IP 终端解码控制器还原成音频信号，经功放驱动音箱播放出来。

基于有线电视网络建设的IP 网络广播系统的优势不仅仅使工程造价大大降低，还有另外两大优势。

首先是日常的技术维护简单，有保障。由于IP 网络广播和我们的有线电视在一张网里，所以基本没增加原有线电视网络维护的工作。即使出现网络问题，我们中心人员或乡站人员都可以及时响应，并在最短的时间里解决，确保用户的正常使用。在应用上，本系统设置了独立网段与有线电视系统分隔，将IP 终端解码控制器嵌入式系统程序固化，可以确保不受病毒感染，减少维护工作。

其次，基于有线电视网络建设的IP 网络广播系统便于将来的升级和管理，这点与智慧城市的目标相契合。目前，虽然只有社区采用了这种广播方式，但随着智慧社区的发展与业务的推广，会有更多的社区安装IP网络广播，由于大家都是共用广电网，可以通过广电中心机房里的交换设备进行汇集传输。同时各小区之间可通过使用不同的VLAN 进行隔离，这样在自己的IP 网络广播主控计算机上只能看到本社区的IP 终端解码控制器，即各社区机房只能对本社区的广播进行管理。一个社区就是一个广播集群，这么多广播集群最终会建成一套“大广播”。如将网络连至市委宣传部等相关政府部门，并在那里安装IP 网络广播客服端等，就可以让党和政府的声音瞬间传遍所有安装IP 网络广播的社区，不但可以实现对多社区同时播报或定点播报，还可以对指定社区实时或定时地播放不同的广播信息。这就是IP 网络广播相对于传统广播无可比拟的优势。

综上所述，无论是从前期的工程造价，还是使用中的技术维护，乃至将来的网络扩展等各方面来看，利用有线电视网络开展IP 网络广播业务都是上佳之选。

3 结束语

该社区是个农村社区，在农村社区，广播相比其他媒介更能贴近群众。广播所播出的信息短小精悍、以声见长、语句通俗流畅，适应不同层次的听众，特别适合在家务农的老年人。而IP 网络广播更是适应信息时代智能化管理，同时还适合在我们的有线电视网络中组网。所以，我们在建设智慧社区时选择了此种广播方案。随着智慧城市和智慧社区建设的不断深入，此项业务必定发展前景广阔。基于有线电视网络的IP 网络广播在充分体现广电是党和政府喉舌的同时也为广电创造了新的业务增长点。

参考文献

[1]贝国华 .有线电视网络中EPON技术的应用探讨[J]科技风.2015-12-25

[2]莫桂英 .论有线广播电视网络改造中的EPON技术应用[J] 广播电视信息.2011-10-15

论文作者:林焕喜

论文发表刊物:《探索科学》2017年2期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66f00b7fcd37e7038d4b6d19.html