# 浅谈MBR技术在中水回用中的应用论文_黄永秋

黄永秋

广州市健安环保技术有限公司

【摘 要】近年来，随着现代化社会发展水平的不断提升以及科学技术水平的进步发展，我国的中水回用得到较快发展。水资源作为非常重要的战略资源，也是人类生存基础性资源，但是目前水资源污染问题已经越来越突出。为了提升水资源的利用率，可以采用先进技术实现中水回用。MBR技术是一种先进的中水回用技术，成本低，应用效果好。本文就MBR技术在中水回用中的应用展开详细论述。

【关键词】MBR技术；中水回用；应用

MBR技术也就是膜生物反应器技术，其作为一种高新技术，可以把污水生化处理以及物化处理进行有机结合，生化处理可以有效降解水中的有机物，其实际孔隙率小于等于0.08μm级膜从而把净水以及杂质实施彻底分离，处理之后水中的SS 值近似于零[1]。通常情况下，大多数细菌、病毒、微生物以及热源等都会随其载体一块截留在污水当中，其后续的消毒处理手段可以作为杀菌双重保险，在一定程度上避免了传统形式中水处理工艺可能会带来的水质不合格问题，从根本上使水质得到完全保障。

一、中水系统的重要组成部分分析

从中水系统组成角度出发，主要可以划分为三个部分，包括前处理系统、中心处理系统以及后处理系统。具体来说，中水系统的前处理主要节流中水当中相对较大的杂质、漂浮物以及悬浮物，实施初期处理。中水系统中的中心处理在于去除水当中呈现为胶体以及溶解状态的大量有机物质，然后再进一步降低水中所有悬浮固体的实际含量情况，主要包括科学化的物理处理方法、膜分离法以及化学处理方法等[2]。中水系统的后处理主要是对中水供水在水质方面要求相对较高的时候实施深度处理，然后进一步去除水中的大量残余有机物、大量细菌病菌以及部分无机物。

二、MBR技术在中水回用中应用的分类

根据MBR技术中生物反应器以及膜组件之间在组合上的差异，可以把MBR技术划分成三种，具体为一体式的膜生物反应器、复合式的膜生物反应器以及分置式的膜生物反应器。

（一）MBR技术中一体式的膜生物反应器

一体式类型的膜生物反应器最开始开发与应用于日本，而且主要是用在处理生活污水中，之后部分欧洲国家也逐渐增加了对其的研究分析与应用。一体式膜生物反应器主要是把膜组件安置到生物反应器的内部，还可以称之为淹没形式的膜生物反应器。该反应器主要是依靠水泵抽吸负压力、重力以及真空泵为机器出水动力。膜生物反应器由于自身的膜组件放置到生物反应器当中，在一定程度上减少了系统实际占地面积，且技术采用抽吸泵出水或者是真空泵抽吸出出水，在动力消耗费用方面明显低于分置形式膜生物反应器。根据相关研究结果显示，一般情况下每吨出水实际动力消耗大约为分置式反应器的十分之一。而且若采用标准化的重力出水，则还能够完全节省额外的大量费用。然而因反应器的膜组件直接浸没于生物反应器当中的混合液中之中，出现污染的速度相对较快，在清洗方面也相对麻烦，必须要把膜组件从中取出来再实施清洗[3]。

（二）MBR技术中复合式的膜生物反应器

MBR技术复合形式的膜生物反应器在组成方面也是把相应的膜组件放置到生物反应器当中，然后借助重力或者是负压出水，然而该生物反应器在型式方面存在差异，复合形式反应器主要是在其生物反应器之中有效安装填料，进而形成专业化的复合式反应器中水处理系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从膜生物反应器安装填料实际目的角度出发，主要包括两方面的内容，一方面在于提高中水处理系统实际抗冲击负荷，从而确保保证系统有效的中水处理效果，另一方面在于降低反应器当中的悬浮性污泥具体浓度，然后减小膜污染程度，从而使其具有相对较高的膜通量，提升中水回用的处理水平[4]。在复合式的膜生物反应器应用过程中，因填料之中附着生长着非常多的微生物，可以在一定程度上保证系统在中水处理方面的实际效果，而且还具有较强的抗冲击负荷功效，此外复合类型膜生物反应器不会使生物反应器内部所存在的悬浮污泥浓度不断上升而严重影响到膜通量情况。

（三）MBR技术中分置式的膜生物反应器

分置类型膜生物反应器顾名思义主要是把相应膜组件以及生物反应器进行分开装置，确保相互之间的独立性，两者之间主要是借助泵以及管路进行连接。由于两者是分开装置的，独立性相对较强，所以相互之间的干扰性就相对较小，非常容易进行调节控制。此外，由于膜组件一般情况下都是放置到生物反应器外面的，在清洗方面也就比较方便，非常容易更换，然而该类型的生物反应器却有着非常大的动力消耗，其加压泵将会提供相对较高的压力，进而造成膜表面存在高速错流现象，从而延缓膜污染。生物反应器动力费用也相对较大，一般情况下每吨出水能耗大约在2-10 kWh之间，而且是传统形式活性污泥法实际能耗的十倍到二十倍之间，所以通常情况下一体类型膜生物反应器因其费用较低受到人们的广泛重视[5]。

三、中水回用中MBR技术的优越性

从MBR技术优势上来看，可以从以下几个方面进行阐述：首先是去除率相对较高，在出水环节比较稳定。因其截留作用，使其具有较高的污泥浓度，可以提高体积负荷，有效降低污泥的负荷，抗冲击能力强。其次是处理的负荷相对较高，所剩余的污泥量较少。生物反应器中的活性污泥往往不会随出水而流失，实际运行期间活性污泥会实现动态平衡状态，可以耐冲击负荷。再次，技术操作方便以及占地面积较小。设计简化，非常容易实现一体化，也节省了其占地面积以及土建投资。最后，可以有效解决剩余污泥处置难度高的问题。因技术应用中污泥负荷相对较低，营养物质缺乏，使得污泥产率相对较低，而且污泥不需浓缩，节省了中水回用中污泥处理的实际费用成本。

四、MBR技术在中水回用中的实际应用

现阶段，城市中的污水大部分都是生活污水，所存在的污染物浓度相对较低，而且可生化性也相对较好，部分地区已经将MBR技术应用到了中水回用工作过程中，而且还取得了非常显著的社会效益以及经济效益。例如西安市的家属院在化粪池处理生活污水过程中就采用了一体化的MBR技术，从实际应用情况来看，其原水氨氮的含量大约在85-115mg/L的日常生活污水，在应用一体化的膜生物反应器进行处理之后，最终的出水是5mg/L，完全符合了《生活杂用水水质标准》中关于洗车用水以及扫除用水的标准，而且其实际运行成本大约在0.84元/m3，比现在的自来水价格低。

结语：

总而言之，中水回用处理工作是一项专业性以及复杂性都相对较强的工作，直接关系到水资源的充分利用。因此，在中水回用的实际工作中，要树立起较强的中水回用意识，可以借助先进的MBR技术在中水回用工作中大规模应用，有效处理目前污水量持续增加的问题，提升水质，满足节能减排与科学发展观的要求，从根本上促进现代社会的可持续发展。

参考文献：

[1]司亚安，孙艳玲.液中膜MBR工艺在中水回用中的应用技术介绍[J].给水排水，2010，S1：197-199.

[2]吴其俊.关于MBR技术在学校中水回用中的应用及经济分析[J].中华民居（下旬刊），2014，01：160-161.

[3]王凤.浅谈膜生物反应器技术在中水回用中的应用[J].山西建筑，2011，11：130-131.

[4]方龙胜.MBR技术在城市中水回用中应用分析[J].安徽农学通报（下半月刊），2012，22：11+85.

[5]梁乾伟，程国玲，孔维鹏，李永峰.MBR工艺在废水处理中的研究与应用进展[J].广东化工，2015，16：123-124+79.

论文作者:黄永秋

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第17期

论文发表时间:2016/8/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66f3399fe75bb8a504c450ae.html