# 建筑工程混凝土抗压强度检测解析论文_葛欣

摘要：混凝土做为建筑工程中的重要建筑材料，其硬度、抗压强度等指标，对建筑工程的质量起着决定性的作用。混凝土材料属于混合型建筑材料，在应用过程中需要多种原材料依据相应比例混合而成，其配比技术及各原材料的质量、配比比例，对混凝土的各项指标影响较大，针对混凝土的抗压强度与硬度等各项指标的检测，是施工过程中控制混凝土质量的重要环节。所以加强对混凝土抗压强度等的检测与解析，对提高混凝土质量、建筑工程项目的质量具有重要意义。

关键词：混凝土；建筑；材料；指标；抗压强度；

一．前言

混凝土的抗压强度检测，需要在混凝土施工前，依据工程条件需求，对混凝土的配合比例进行试验，对并试验结果进行检测，以确定混凝土试块的抗压强度，是否符合建筑工程的施工需求。在混凝土检测上，昆明必和必真工程质量检测有限公司的检测技术与精准度，在同行中获得了较高的赞许。其具体做法，是在传统的标准试件试验基础上，采用多种检测手段相结合的方式，并运用先进的精密仪器及科技手段，来进行检测，为确保当地建筑工程质量及混凝土科学配比，做出了突出贡献。

二．混凝土标准试件检测方法

混凝土在建筑工程中应用的范围较广，从建筑工程开工以后，基坑施工中的底板浇筑施工、墙体砖瓦砌筑、梁柱施工、外墙抹平、内墙装饰、楼板浇筑、地面施工等，均需要不同硬度与强度的混凝土。所以对混凝土的抗压强度等技术指标进行检测，掌握混凝土受弯的挠度，及受破坏过程的特性，及混凝土在荷载状态下的裂缝开展情况。对混凝土标准试件的抗压强度的检测，需要专业检测人员，应用专业的设备，依据不同混凝土材料配比，通过模具做出标准试件。其中混凝土试验试块的大小，以15cm*15cm*15cm为标准，即混凝土标准试件。检测所需设备有模具、铁铲、搅动棒、压力试验机等。对标准试件的抗压强度的检测实验室，依据工程施工需求，大多设置在施工场地附近，与其他职能部门并存。在进行施工前，依据对混凝土强度与硬度要求的不同，及时进行混凝土标准试件的试验，及时获取适宜施工所需的混凝土原材料配合比，为混凝土现场施工提供依据。检测方式主要有这样几种：

1.钻芯法

钻芯法的检测方式，是应用专用机械设备，对标准试件的中心位置直接钻取圆柱型样品，依据钻取过程中的抗压强度，来预判断混凝土抗压强度。这种方式较为直观，且方法可靠，现场还可检测混凝土内部结构紧密程度。这种方式是目前混凝土标准试件最常用的检测方法，在物理性能分析上应用十分普遍。在1988年我国依据这种钻芯法，制定了《钻芯法检测混凝土强度技术规程》，这是对混凝土标准试件各项指标检测的重要依据，混凝土标准试件的钻芯法可检测混凝土的抗压强度、抗拉伸性能、变形特征等各项指标。

2.回弹法

混凝土硬度回弹问题，是和混凝土表面强度有关的一个问题，在二十世纪三十年代，对混凝土硬度的检测与试验，就已经做了各种尝试。采取的方式有，运用同等质量的物体撞击混凝土表面，进行硬度试验，依据撞击形成的刻痕，来判断混凝土的抗压强度。随着撞击法的不断改进，以混凝土表面的回弹距离做为指标，即撞击混凝土回弹长度，做为衡量混凝土抗压强度的指标的检测方法。这种检测方法使用的检测仪器较为普通，方法简便，测量点具有随意性，在施工现场能够及时完成检测。但是无法完成混凝土长期的抗压强度的指标检测，只能针对混凝土表面30cm厚度范围内进行检测，一旦内部质量与外在质量有异同，这种方法就具有了局限性。这种回弹法在实际应用中，也受到混凝土标准试件表面的平整度的影响，如果检测试件表面平整度低，回弹就小，或者内部存有蜂窝孔，表面出现微小气泡，也影响到回弹值。近年来在混凝土的应用上，为了降低成本，采用了粉煤灰掺合料，进行混凝土原材料配比，粉煤灰的掺用，降低了抗压强度与硬度，这对混凝土的各项指标影响较大，对回弹值也有一定的影响。

3.超声回弹综合法

随着科技的发展，近年来还应用了超声波检测的方式，即超声回弹综合法。超声回弹综合法最早在1958年时，由E.什拉赫塔提出，是应用声波声速在混凝土内部传输的速率的方法，来判断混凝土的致密性与抗压强度。这种方式较物理检测方式优异，提高了精准度。超声波不受混凝土内部的微裂缝及石块、骨料等的影响，但是对测验人员的技术要求较高。

三．混凝土抗压强度检测解析

为了更好的对混凝土抗压强度强检测结果进行分析，以云南省昆明市必和必真工程质量检测有限公司对某建筑公司工程质量的检测为例，进行抗压强度的检测分析。

建筑工程基坑孔桩基础的混凝土抗压强度检测记录表：

在对建筑工程公司基坑孔桩使用的灌注混凝土强度检测，时间跨度为31d，检测基坑孔桩数为14个，其中不同的桩孔中混凝土试件各别的抗压强度分别有的差池，但是上下浮动数值在35.9~37.2之间，换算系数为1，获得强度代表值如上表所示。

上表中对混凝土标准试件的抗压强度检测值较为理想，说明建筑工程项目在建筑过程中，云南省昆明市必和必真工程质量检测有限公司的检验工作细致、精确、检测手段先进、精准，提供的混凝土配合标准符合国家现行规范及建筑施工需求，能够较好的确保建筑工程质量。必和必真工程质量检测有限公司在进行检测过程中，综合运用多种检测手段，对受压面积、水泥厂家及标号等进行统一规定，使用同一批号、同一型号原材料，对影响检测结果的因素进行全面的考虑，使检测结果符合各项施工要求。

四．结束语

混凝土的抗压强度也受到气候、温度、湿度等多种因素的影响，在外界环境对施工不构成较大影响的情况下，如果作业环境温度低于零度以下时，则混凝土的抗压强度会受到冻害的影响而降低；如室外气温过高时，混凝土表层水分流失过快，容易导致内部开裂现象，所以对抗压强度也有一定的影响；如湿度过大时，混凝土硬结过慢，在短时间内的承压荷载能力下降，如过早增加荷载则容易导致混凝土的抗压强度遭到严重破坏。所以在混凝土施工过程中，还需要结合实际施工环境与外部影响因素来进行。

参考文献：

[1]王大勇,马祥君.基于动能原理的能量式回弹仪检测混凝土抗压强度研究[J]. 商品混凝土. 2015(07)

[2]孟军涛.碳化深度对回弹法检测混凝土强度的影响[J]. 铁道建筑. 2016(10)

[3]霍洪磊.混凝土碳化特性及其与表面硬度的关系[J]. 硅酸盐通报. 2016(05)

[4]韩春雷,王磊.能量式(Q值)回弹法的验证及测强曲线研究[J]. 建筑技术. 2015(S2)

[5]王大勇,马祥君.基于动能原理的能量式回弹仪检测混凝土抗压强度研究[J]. 商品混凝土. 2015(07)

[6]韩春雷.能量式回弹仪检测混凝土抗压强度技术研究[J]. 工程质量. 2015(07)

论文作者:葛欣

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/66f9187509f49587e8c1e0ff.html