# 配网带电作业中电缆不停电技术的应用研究论文_李景山,苏建平

国网四川省电力公司攀枝花供电公司 四川攀枝花 617067

摘要：目前，配电网系统中还存在一定问题，需要相关人士采取有力措施保障电力供应安全性及可靠性。因此，需要加强不停电技术的广泛运用，保证配电线路带电作业的安全性。同时各项防范工作必须在带电施工之前完成，对于有可能出现危险点的验证分析需在作业之前做好一定程度的强化和细化，提升带电作业的安全水平。主要对配网带电作业中电缆不停电技术的应用进行研究，以供相关专业人士参考。

关键词：配网电缆；带电作业；不停电技术

引言：

对于任何带电作业来讲，都面临着不同程度的危险，这要求工作人员首先能够克服恐高这一心理恐惧。目前，配网运行环境相对比较复杂。同时，城市配电网还存在严重的问题，如设备过于老化，直接影响配网的安全性和可靠性，并难以开展不停电作业。一旦要针对配电网进行检修，往往都需要停电作业，会给周边居民的生活造成不良的影响。要求保障供电安全性、稳定性、可靠性，要杜绝大面积停电，因此需要加强使用不停电技术。

1电缆不停电概述

电缆不停电技术主要是不停电情况进行带电作业或者进行旁路作业。为了有效地避免带电作业困难问题，以往通常是通过停电方式来对线路进行检修或对配网设备进行完善。但如果停电，势必会对人们日常生活以及工作造成负面的影响。随着电网覆盖范围扩大，停电检修带来的影响范围更大，不利于社会经济的发展，同时不利于社会的稳定和谐。这就需要加强电缆不停电技术的广泛运用。电缆不停电技术不仅能够保障作业人员的安全性，而且可以有效防止带电作业事故产生。例如，某住宅小区的电力系统无法切实满足居民实际使用的需要，亟需对配网进行自动化升级改造。但是，由于这个小区的单元数量比较多，因此改造难度较大。如果采用停电检修措施，则停电时间12h以上，对居民正常生活造成不良影响。因此，比较合适的方式就是使用电缆不停电作业方法。根据相关人士的统计显示，自从运用了电缆不停电技术后，缩减了大约80%以上的检修时间，同时停电时间错开了居民用电的高峰期，基本没有对居民的正常的生活造成较大的影响。

2配电线路带电作业危险

2.1触电的可能性大

尽管在作业的过程中，工作人员都穿有绝缘电压的衣服，但由于其在操作过程中，电路仍然处于正常使用状态，每条线路中的电流与电压都超过人体能够触碰的最高范围。如果工作人员在操作过程中出现失误等情况，极有可能发生触电行为，对自我生命安全造成严重影响。尤其是在天气较为炎热时作业，更加大了触电的可能性。

2.3设备自身的危险性

10kV配电线路带电作业进行操作时，其要求操作人员必须使用专业的操作设备，即绝缘斗臂车。要想保证操作的安全性，需要操作人员对此精密设备进行正确的操作，更重要的是在作业之前，要对此作业车做好全面的检查，包括刹车、离合器、油门、档位等，防止设备自身存在安全隐患，从而造成操作人员在作业时的危险。

2.4操作环境的危险

10kV配电线路的设置并不是与周遭环境完全隔离的。在进行作业时，也要考虑到周边建筑物、森林以及其他线路的影响。另外，10kV配电线路的布设都较高，对操作人员来讲属于高空作业范围，且其在高空中可接触的面积较小，如果疏忽或不小心，极容易发生高空跌落情况。

3电缆不停电技术的基本作业方法

3.1机器人作业法

在欧美国家，比较常见的不停电技术是机器人作业。在我国“十一五”期间，国家已经使用了配电网带电作业机器人和电力线路带电作业机器人。机器人在我国配电网工作中起到了良好的作用，采取机器人方式来替代人工作业可以发挥良好的效果。此外，通过机器人进行操作能够最大程度地保障工作人员的人身安全，同时采取机器人作业方式还可以促使我国配电网技术得到不断的发展和完善。目前，很多环节都可以广泛运用机器人作业方式，即提升工作水平以及工作效率，又可以保障工作顺利安全开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是，由于机器人还属于新型技术，相对于传统技术，价格较高，成本较大，因此还不适合大范围推广。该技术经济效益不够高，还需要相关人员采取有效的措施对机器人作业进行改良和优化，进一步缩减机器人作业的应用成本。

3.2绝缘杆操作法

为了切实保障配电网安全供电，应当加强配网线路的施工工作。但是目前配网线路施工过程中还存在较多问题，如新老设备混杂、配网设备缺乏统一的规格等。检修同一条线路的过程中，经常会发现很多不同种类设备情况，直接影响配网线路施工效率和施工水平[1]。这就需要相关工作人员加强应用可调节性的导线连接线夹，将连接线安全固定。工作人员在接引线过程中可以保障和带电体存在一定的距离。这种方式即可以提高工作效率，又可以保障作业人员的人身安全，值得大力推广和应用。

3.3旁路电缆作业法

若是目前配网线路实际运行过程中产生故障，工作人员可以采取旁路电缆作业法进行检修。运用电缆不停电作业技术过程中，较常见的一种作业方法就是采取旁路电缆作业。这是一种极为基础性的方法，同时这种方法产生时间也比较早，相对比较成熟[2]。目前，作业过程中，旁路电缆作业主要就是旁路电缆以及开关设备临时性供电，不停电情况下相关工作人员仍然开始正常检修工作。临时供电系统应用期间，相关的作人员可以针对电缆线路进行检查、维护维修以及管理。需注意，不停电作业的情况下还需要加强对配电网线路的全面了解。最后，还应当构建新旁路线路，避免线路短接情况。旁路线路主要包括终端设备、柔性电缆及中间接头。操作过程中，要求工作人员端正工作态度，按照规范进行操作，同时工作人员自身也应当具备丰富的工作经验[3]。目前，旁路电缆作业的过程中，从架空线路临时取电是一种比较常见的方式，可以提供临时性的电源，实现不停电的作业。

3.4绝缘手套作业

目前，应当加强绝缘手套作业技术的运用，不仅可以实现高空作业，而且通可以扩大作业的范围，值得大力推广和应用。其中，周边环境比较恶劣的情况不适合采取绝缘手套作业方式，受地形条件限制比较严重。

4移动电源作业法

4.1移动电源车带电作业技术

目前，配电网系统中，为了切实减少停电次数，同时为了实现安全稳定供电，应当采取有效故障处理方法，如移动电源车。移动电源作业法应用比较广泛，具有较高的经济效益，能够切实保障所检查的项目始终处在比较安全的状态，也有助于相关工作人员针对线路进行全方位地维护管理及检查[4]。需注意，移动电源使用的局限性较大，供电的范围较小，同时移动电源容量较小。此外，移动电源车容易受到外部环境影响。

4.2移动箱电车技术

目前，不停电作业的过程中可以使用移动箱电车作业技术。只需要移动变电站高低压引出线能够处于供电状态下和低压线路实现相互连接，然后断开变压器低压隔离开关以及高压熔断器，以实现停电检修。

结束语：

为了保障供电的安全性、稳定性，同时为了避免停电对人们正常生产生活造成负面影响，需要高度重视供电检修工作。目前，供电检测过程中，电缆不停电技术应用极为广泛。相关工作人员要严格按照技术规范进行施工和操作，同时要快速有效地完成设备检修管理，进而切实保障供电安全性、稳定性及可靠性，防止产生大面积的停电问题。

参考文献：

[1]赵立国.高压配网带电作业中主绝缘作用浅析[J].中国电力企业管理，2018（12）：90-91.

[2]任志刚，胡朝贞，任杰，文艳，孟海磊，左新斌，张世栋，冯璨，高永强，刘明林，房牧，赵辰宇，董啸，李建修，刘文华，倪广魁，隗笑，王威，李金宝，徐雷，付向东.基于三角平衡模型的配网不停电作业发展体系建设[J].电力设备管理，2018（03）：36-38+54.

[3]陈德俊.10kV配网不停电作业方法探析[J].中国设备工程，2017（06）：180-181.

[4]刘统周，李传兴，石川.探析10kV电缆线路不停电作业技术[J].电子制作，2016（04）：89.

论文作者:李景山,苏建平

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6708330aa949252b64d17cb0.html