# 立体绿化在城市园林中的应用论文_姚琳

摘要：在我国基础设施建设项目中，园林工程至关重要。许多城市把园林施工视作城市建设的关键所在。伴随城市中高层建筑的逐步增多，城市生态园林建设和有限的绿化面积之间的矛盾日益突出。而传统的园林绿化已无法使现代化的城市绿化要求得到满足，基于此大背景下有必要在城市园林中应用立体绿化，增加绿量，提升城市园林的绿化效果，改善城市居住的舒适度。本文首先指出了立体绿化在城市园林中应用的必要性，紧接着介绍了立体绿化在城市园林中的具体应用，望能有利于改善我国城市生态环境。

关键词：城市园林；立体绿化；生态；棚架；篱笆

1 立体绿化在城市园林中应用的必要性

1.1 是保持生态平衡的必然要求

城市环境的构成元素包括土地、绿色植被、城市美化环境、道路等，若能对这些构成元素进行优化组合，既能使现下城市存在的问题得到妥善地处理，又能大大提升城市园林绿化效率。立体绿化能创造大量生态效益，比如调节湿度、温度、防止光污染、改善空气质量、消除热岛效应、减小噪音等。将立体绿化运用到城市园林施工中，有助于使城市居民的生活质量得到改善，城市建设效率提升，同时有助于推动社会实现可持续、稳健发展。因此，在进行城市园林施工时要高度注重立体绿化模式的运用，在考虑植被环境与附近建筑物等的前提下，致力于园林施工的有关研究，以期突显立体绿化的综合效果。

1.2 是城市迅速发展的大势所趋

现阶段，城市园林规划对综合性发展较为重视，其要求将多方协调工作做到位，使城市在充分顾及到经济、社会以及环境效益的同时，重视社会建设的有效性，促进自然与人实现和谐共处。立体绿化施工彰显了人文意识，其强调在城市发展过程中个人的整体地位以及生态建设的必要性与重要性，并倡导构建优质的居住环境，促进生态建设、城市建设实现和谐发展。

2 立体绿化在城市园林中的具体应用

2.1 壁面绿化

壁面绿化是立体绿化中最常见的方式之一，一般指在与地面垂直或者接近垂直的各类建筑物的表面进行绿化。主要包括攀援类壁面绿化和设施类壁面绿化。攀援类璧面绿化是指利用爬山虎、吊篮等攀援类植物借助建筑物而达到璧面绿化效果的方式。但是这种绿化方式具有一定的不足之处，其一，会对璧面造成一定程度损坏，其二攀援类植物生长周期过长，植物生长长度有限，很可能会影响整个绿化进度。设施类璧面绿化是一种借助容器达到绿化效果的方式，也是近年来新兴的璧面绿化方式。主要是指借助立于墙壁的容器模块，然后将基质装入其中，其后在容器中种植植物，完成璧面绿化。设施类壁面绿化不仅必须有构架支撑，而且多数需有配套的灌溉系统。

2.2 室外墙面绿化

室外墙面绿化一般又被称作墙面绿化，这是一种以攀缘植物装饰建筑物墙面的形式。在进行植物绿化过程中，需综合思量以下几方面因素：其一，墙面的朝向。必须结合植物的生态特征对不同的朝向墙面进行相应地绿化设计，可考虑在北向墙面下种植扶芳藤等耐荫植物，在南向墙面下种植月季、紫藤等喜阳性植物。其二，墙体的色彩及形式。其三，墙面的质地。比方说，水刷石、清水砖墙面等墙面表面结构较为粗糙，攀缘植物附着的难度更低；石灰粉墙面的强度比较差，脱落风险高，对爬山虎的吸附不利，通常要求固定到墙面上；玻璃幕墙和马赛克幕墙的表面相当光滑，宜紧贴墙建立垂直的绿化格栅，让植物在格栅上攀援，发挥绿化效果，以营造出整齐、统一的视觉成效。其四，墙面高度。结合植物的攀援能力在高度不一的墙面下种植，建筑物如果高大，可种植爬山虎、三叶地锦等；如果较为低矮，则可考虑种植常春藤、东卫矛等。其五，植物的季相。随着季相的变化，部分攀援植物会发生一定变化。在开展垂直绿化的过程中，必须结合植物季相变化对植物进行科学配置，将植物群体的美全面发挥出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 阳台绿化

建筑物的阳台和其外围的连接最为紧密，通过绿化建筑物的阳台，能大大提高建筑物的观赏价值，同时又能使生态环境得到有效改善。在建筑物中，阳台所起的装饰效果最为显著。利用攀援植物装饰阳台，既能提高环境的美感，又能使观赏者的身心雀跃，拓展居住者的生活空间，发挥出绿化城市的作用。同时，可考虑将若干花卉组景和绿色雕塑置于阳台上，利用黄河文化实施文化重塑，使居住其间的居民能感受到艺术气息与文化气息。在挑选阳台绿化植物的过程中，宜种植管理粗放、抗旱性强的植物，结合阳台的实况予以布置。当然，亦可配置居住者喜欢的花木，然而现阶段大量建筑物的阳台并不大，绿化与维护的难度系数高。因此，必须科学设置，做好阳台绿化设置工作。

2.4 围栏绿化

（1）篱笆绿化。篱笆能使植物依靠构件往上攀援生长，能借助多维度扩充与空间扩充的方式实施绿化。通常而言，篱笆绿化具有保护建筑物与植物不受损、创设幽静的环境、降低过往人员与行人踩踏问题出现的概率这些作用。在进行篱笆绿化期间，必须确保植物之间的间隔介乎1至2m之间，若未临时的篱杆，可适量增加间距。仅就装饰性栏杆而言，应将高度管控于50cm以内，切勿种植太高的攀缘植物。适合用于篱笆绿化的攀缘植物有金银花、月季等，适合用于篱笆绿化的藤本植物有牵牛花等。

（2）棚架绿化。在进行棚架绿化时，要结合植物的基本特征实施灵活优化配置，详尽地研究其结构与功能。以功能为划分依据，棚架有观赏型、经济型之分。类型不同，选用的施工方法、植物也会存在一定差异。经济型棚架宜种植葡萄、葫芦等，观赏型棚架则宜种植观赏果类植物与外形美观的花草叶。当然，结合棚架结构的差异，可使用一些大型草本植物与藤本植物。同时，要配置混凝土与砖石，采取草木本攀缘植物结合种植的方式，提高棚架绿化的效果。

2.5廊架式绿化

??在立体绿化中另一种常见的造景方式是廊架式绿化，即在城市公园、广场等较为空旷且人口较为密集的场所，利用钢筋混凝土、木头等材料搭建廊道架子，种植紫藤、葡萄等植物进行绿化造景的方式。这种造景方式具有很强的装饰性和实用性，廊架有区别与周边景观，独立成景，让人赏心悦目，廊架与植物组合形成树荫景观，为附近群众提供休憩场所。植物一般选择生长速度快、树叶茂盛的品种，例如紫藤、葡萄、爬山虎、喇叭花等具有攀爬性质的植物品种。廊架的高度一般为4～5 m左右，利用藤本的缠绕特性，将路面遮挡起来，形成一条供人休憩的绿道。廊架绿化需要与周边景观相契合，共同造景，凉亭、花谢是其最佳搭配。

2.6立柱式

???立柱式是城市道路两侧垂直绿化最常用的方式之一。主要是利用道路两侧的电线杆、灯柱、立交桥立柱等建筑进行依附式垂直绿化。由于立柱式绿化所处的环境较为嘈杂、污染较大，因此对依附植物要求也比较高，需要选择适应性强，抗污染并耐阴种类的植物，爬山虎、金银花等植物较为合适。道路两旁行人较多，这也对绿化的观赏性价值提出了更高的要求，在种植作物时，要进行美观化设计，给人赏心悦目之感。另外，由于电线杆、路灯杆、立交桥立柱等夏季大多都处于暴晒状态，为防止植物幼枝、幼叶烫伤，要给予植物一定附着物，供其生长，此外，暴晒状态下植物容易缺水，在种植时要将此考虑在内。

总结

近些年来，我国科学技术呈迅速发展趋势，城市化进程逐渐加快，城市人口数量激增，对城市园林建设提出了更高的要求。仅就园林建设人员而言，当前迫切需要找到一条基于有限空间内盖上生态环境、拓展城市绿化面积的路子。立体绿化是促进生态文明城市建设进程、拓展城市园林绿化面积的有效方式，通过运用该项技术，有利于为城市居民创设优质的生活环境与居住环境，有效确保社会的和谐、稳定发展。

参考文献：

[1]钟永兴.垂直绿化在厦门城市园林中的应用[J].四川水泥,2019(10):286.

[2]马雪娥,程新平.立体绿化在张掖市城市园林绿化中的应用[J].防护林科技,2018(12):66-68.

论文作者:姚琳

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67162180b02a952e60bea3ef.html