# 高层建筑暖通空调设计要点研究论文_吴宇鹏

佛山市万科置业有限公司 广东省佛山市 528000

摘要：随着暖通空调系统的使用量增加，能源消耗量也随之上升，为了降低能耗，则需要进行暖通空调系统的节能设计。基于此，论文根据商业，办公，厂房等暖通设计对暖通空调系统进行概述，分析了节能设计需要遵守的原则，重点探究了暖通空调节能设计的内容。

关键词：高层建筑；暖通空调设计

引言

近些年来，我国社会经济的发展水平越来越高，在社会经济发展的带动下，我国人们的生活品质也开始有所提升，在这一时代背景下，人们开始注重自身的日常生活质量，其对于暖通空调的需求量开始不断的加大。也就是说，暖通空调的设计质量会直接影响到人们日常生活的舒适程度。所以，在开展高层民用建筑暖通空调的设计工作时，必须要对其设计方案的可行性进行较为深度的考量，找出其所存在的各类经济性等的问题，依照相关的暖通空调设计标准要求，实时的处理好其所存在的各类矛盾问题，让暖通空调施工可以进行的更为顺畅。

1、暖通空调类型

虽然暖通空调有着繁多的种类和模式，不过其原理近乎统一。比较常见的类型包括全水系统、空气-水系统、全空气系统、蓄冷和热回收、热泵系统、分散供暖或供冷等系统。其中全水系统指的是配备风机一盘管与组合通风装置的系统，当然有些空调系统还搭载了重力循环式室内末端系统。全水系统利用墙壁通风口完成空气渗入与送入。这种空调的优势在于能够满足绝大多数建筑对空气调节的要求，可以被灵活的使用在各种各样的空调系统改造。空气–水系统利用冷水带走空调多余热负荷，空调利用空气完成通风，净化空气质量，减少室内空气中的湿热。当然空气也具备提供额外冷却显热的能力。全空气系统在运行的过程中，人们对空调的所有要求即除湿、冷却、加湿、加热全都可以用送风来满足。

2、当前高层民用建筑暖通空调设计之中存在的问题

2.1空调循环水泵的选型问题

当前，应用在我国高层民用建筑暖通空调体系之中的循环水泵型号普遍存在问题，一般情况下，使用的循环水泵的容量过大，超出了实际的使用需求。而造成这种问题的主要原因是由于建筑物设计的热负荷数值不够准确，同时将暖通空调的静水压力数值计算到系统之中的循环系统阻力数值而造成的计算失准问题。空调循环水泵的选型问题不仅会使整个暖通空调体系的运行效率与建筑物的实际需求不符，同时也会造成建筑物内部资源分配不均的情况。

2.2设计方案不够科学合理

在传统的高层民用建筑暖通空调设计之中，温度调节装置往往应用于燃油和燃气型的设备设施，这种情况下暖通空调系统建设的成本费用较高，如果设计不合理，会造成运行成本更加昂贵，同时也存在着较大的安全隐患。对于地源热泵系统，如果无法实现对于同一含水层的回灌要求，会导致制冷调节剂的流量无法得到有效控制，最后出现了室内冷热负荷无法达到要求的情况。同时，在设计时，相应的风管体积设计往往过大，安装空间也较大，这种设计形式无法适用于高层民用建筑之中。另外，在当前的高层民用建筑暖通空调设计之中，往往施工工艺流程的要求较为严格，投入的资金量较大，存在着施工困难，施工质量较低等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、暖通空调设计的关键点分析

3.1空调负荷设计分析

现阶段，我国所编制的采暖空调制冷等手册之中，已经明确的标注出商业建筑设施在夏季时，其冷负荷的概算指标大约为225W/m2，其数值上下浮动不超过15W/m2。一些旅馆以及用于办公的设施中国，其冷负荷指标的数值大约为94~163W/m2。但是目前，我国所开展的暖通空调设计工作中，其会受到多种外力因素的干扰，使得其空调装机的容量开始不断的提升，让其初始阶段所使用的资金投入量拓增。首先，在设计安装空调的过程中国，其相关的人员会过于注重负荷指标的估算方式，进而忽视制冷剂的容量限制，极大程度的增加了其格各类布标的资金损耗。严重的还会影响到其负荷冷机的实际运行效率；其次，其空调单位内的制冷面积数值会大于相关手册之中规定的冷负荷概算数值，其整体空调面积的峰值冷量也会受到不同程度的影响。在全面的层面上进行分析，其建筑负荷的持续时间比较短，其并不会一味的停留在峰值，其大部分的时间都是处于一个低谷的状态。所以其cop的数值会比较小。对此，需要调整其单位的冷负荷的质保哦数值，让其可以达到日常工作使用的标准要求。

3.2暖通空调体系的热源设计

在高层民用建筑之中，暖通空调的热源应该与建筑物之内的其它设备设施相匹配，防止出现个相互影响的情况。对于暖通空调的热源来说，最关键的一点在于热源泵的选择。设计人员在选择热源泵时应该找到其他建筑设计的实际应用情况，参考建材市场较为常见的热源泵的规格与性能，进而达到节能降耗的根本要求。对于暖通空调的热源系统而言，较为常用的热源泵为地热源泵，这种热源泵的节能效果较好，同时对热源系统的要求较高，是当前高层民用建筑暖通空调设计之中应用最为广泛的热源泵，但是由于地质条件及环保要求，对于地源热泵的应用是有局限性的。在当前可持续性发展战略的不断部署之下，空气源热泵等的热泵形式的应用逐渐增多，这种热泵的要点在于对于大自然能量的吸收，同时在热量供应的过程之中不会产生污染物，有着较高的环保效益，然而缺陷在于其热转换的效率较低。设计人员应该对于建筑物用户的热量使用的根本需求进行详细的调研，进而选择符合需求的热源形式进行设计，从而提升设计方案的科学性和合理性。

3.3空调通风

空调采暖与空调制冷规定均明确指出办公类场所冷负荷必须维持在94~163W/m2，而对于商场类建筑的夏季负荷指标则为210~240W/m2。不过在实际的应用和设计时，有这样两种问题会导致装机容量面临过大问题。一是设计时因为考虑了所有安全系数，所以导致空调制冷剂的容量相对于手册冷负荷概算要更高，超过了实际运行时的空调峰值冷量。二是为空调系统设计中一些设计人员所用的负荷指标计算方法引起制冷剂整体容量偏大的问题，这会浪费许多初期投资，甚至会影响在一些条件下冷机运行效率。暖通空调中水泵扬程的不当选择也是必须要关注的问题。受设计差异影响，水系统扬程也有比较大的差距。比如某工程的冷却塔位于高为80m的屋顶，系统为闭式循环。设计者错误的将高程算入了水泵扬程，因此水泵实际养成达到了95m。另外也有一些设计者在挑选冷冻水泵时没有考虑夏季与冬季的流量差异。如某工程冬季对50℃/60℃热水循环量的要求为200m3/h，夏季对7℃/12℃冷冻水循环流量为400m3/h。不难看出二者有着比较大的差距。热水泵与冷水泵必须分开设置，不能何用同一台设施。

结束语

综合上文，现阶段我国建筑行业的发展速度十分的迅猛，该行业也逐渐成为了我国社会经济的主导产业，随着各类建筑设施种类以及数量的提升，建筑市场的竞争开始变得愈发的激烈，建筑施工单位想要提升自身的综合实力，在众多竞争者中脱颖而出，就必须要综合性的考量多类影响因素，做好基础的暖通空调设计准备工作，通过该方案的制定，来为暖通空调的安装质量奠定一个坚实的基础，其相关的设计人员要在设计的过程中不断的整合自身所掌握的知识技能，找出问题并及时的解决问题。

参考文献：

[1] 高阅.论暖通空调控制系统设计[J].居舍,2019(12):95.

[2] 潘山.关于BIM技术在暖通空调设计中的应用分析[J].居舍,2019(11):57.

[3] 赵青玲,陈灵阁,户澳文.暖通空调系统现行节能技术问题的探讨及分析[J].能源研究与利用,2019(02):46-49.

[4] 张炜新.试析现代暖通空调设备安装的施工问题与解决对策[J/OL].河南建材,2019(02):181-182[2019-05-14].

[5] 李国财.关于暖通空调节能减排的优化设计分析[J].居舍,2019(10):126.

论文作者:吴宇鹏

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/671a11b739b0540415eb8a69.html