# 公路养护中沥青路面预防性养护技术论文_刘建伟

新疆生产建设兵团第二师公路养护管理所 新疆维吾尔自治区铁门关市 841000

摘要：预防性养护是当前比较重要的公路路面养护方式之一，其可以大大提升路面质量与车辆行驶的舒适性，并且施工周期非常短，具备较高的经济效益，并且不会给交通运行带来影响，是较为先进的养护施工方式，可以在更大范围内推广使用。

关键词：公路养护；沥青路面；预防性养护技术

1预防性养护现状

1.1养护的意义及任务

公路沥青路面在使用过程中受到环境因素和行车荷载的作用，加上前期设计、施工的缺陷，容易造成道路的使用功能下降，产生病害，中断交通，提高工程管养成本，通过预防为主、防治结合的有效措施，可以保证车辆行驶的安全性、舒适性等。通过采取预防性养护可以显著提高道路的使用寿命和服务质量，保障投入资金的效益最大化，促进公路事业的可持续发展。沥青路面的预防性养护技术需要采用新材料、新技术、新方法，同时对养护资金能合理分配和使用，有计划地改善道路的技术指标。预防性养护的任务包括：路基、路面、桥涵、绿化设施、交通安全设施和特殊构造物养护等。

1.2我国沥青路面养护现状及发展趋势

目前我国相关企业已经逐步重视了路面养护工作的重要性，新技术体系已经初步形成，但是在预养护时机的选择、核心材料及设备的选用、不同地区预养护水平与欧美发达国家存在差距。而且预养护工作中交通压力、资金压力、科技支撑压力、能耗和环境压力、管理体系不顺等矛盾突出。公路的预防性养护时建设资源节约型、环境友好型社会的重要领域，因此发展“耐久、快速、高性价比、绿色”的养护工程，是一项紧迫、艰巨、持久的任务，也是社会和时代的要求。

2沥青路面的公路较为常见的问题

2.1路面裂缝

路面裂缝是沥青路面较常见的问题之一，沥青路面一般在3年～5年的寿命期都会出现一些大大小小的裂缝，形状有横向的、纵向的、网状的。导致路面裂缝的原因有很多，其一是施工过程中的原材料问题，沥青路面由水泥稳定碎石作为基层，这种路面的强度较高，极易造成干燥性的收缩，从而自身就会产生裂缝，向上层反射。还有，如果沥青混合料的比例没有控制得当，混合料得不到密实的碾压效果，路面也会出现裂缝问题。除了这些质量原因外，车流量过大、负载超重也是造成路面裂缝的主要原因。

2.2路面车辙病害

由于目前山西特别是晋中公路的重载车、重交通量不断提高，使路面常发生疲劳碾压，对路面的压损程度十分严重，或是路面自身材料抗压强度的影响，最终导致车辙现象的产生。我们应加强车辙问题的进一步研究，采用新材料及新工艺解决问题，从源头防治车辙现象的发生，从而确保公路路面的行车质量。

2.3路面坑槽病害

沥青路面出现坑槽病害也是非常普遍的，究其原因:一是由于施工质量不过关，比如路面的压实不够标准、路面铺筑厚度不足、施工中混合料配合比不符合设计要求或是原材料的质量不过关等。二是受一些恶劣的自然因素所致，如重车、重交通的疲劳碾压以及雨水的侵袭等。所以，在施工中要严把材料质量关，加强对路面的排水及疏通工作，还要及时地发现问题、解决问题，对小面积的坑槽要及时挖补处治。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3公路沥青路面预防性养护技术的实际应用

3.1微表处技术的应用

微表处技术的应用可以提高路面的耐磨性及平整度，目前主要是在高速公路、国省干线等高等级公路的施工中被应用。施工原理主要是以一定比例的矿物填料、水、添加剂加之聚合物改性乳化沥青为材料，利用先进的摊铺设备一次性完成摊铺工作，这一工序可操作性极强，根据施工现场的实况选择一层摊铺或多层摊铺。微表处技术先后在四川、山西等地适用，自应用以来取得了良好的养护效果，当前已在全国各地区进行了推广。

3.2稀浆封层技术的应用

沥青稀浆封层是我国近几年兴起的一种新型封层技术，并迅速得到了广泛应用。该技术的施工原理是以一定的比例将填料、骨料、水、乳化沥青、添加剂等进行搅拌，形态较稀、似浆状，即稀浆混合料，并根据设计的厚度及宽度在路面上进行摊铺。铺筑厚度一般在3mm～10mm之间，因此简称为稀浆封层。此工艺的主要功能是防水，耐磨，防滑，防止路面病害的发生，改善及恢复病害较轻的路面质量。在沥青路面预防性养护技术中，稀浆封层主要适用于路况较好，路面变形不大，病害较轻的路段。

3.3裂缝修补技术的应用

在沥青路面的预防性养护中，裂缝修补技术是针对小裂缝而言的，因为中、大型裂缝已属于路面的修复范畴。近年来，裂缝修补技术已经广泛地被应用，在技术上也取得了较大程度的进步，从以往的改性沥青填缝，到现在的开槽后用专业灌缝胶修补或直接用自粘压缝带粘贴工艺，以及先灌后贴工艺等。裂缝修补新技术的应用能够有效地避免裂缝次生路面病害的恶性发展，经过实际的检验，既能够承受高强度降雨的考验，同时也大大地提高了沥青路面的使用效果，对交通环境的保持起到了良好的作用，在今后的发展中前景亦是广阔的。

3.4就地热再生技术的应用

就地热再生技术就是通过施工现场进行就地取用原路面材料，并通过重新级配(依据筛分试验掺配适量的新料及沥青)的加热与混拌、摊铺与碾压等工序，一次性完成原沥青路面的再生。这一技术成果适用于各种沥青路面的预防性养护。如路面出现破损但面积较小的路段，对其实施就地热再生技术之后，就会是公路的二次生命的开始。就地热再生技术完全可以实现沥青路面的翻新，从而使原沥青路面转化成为新路基，这样一来就降低了路面养护费用，提高了公路的维修效率。

3.5碎石封层技术的应用

碎石封层技术的操作过程相对于其他养护技术来说是简单的，施工起来速度非常快，其具体的操作过程是在原路面由专用设备携带级配碎石骨料及沥青或改性沥青，施工时设备采取先喷撒沥青紧随撒料的同步方式，再通过胶轮碾压设备压实后形成一层磨耗层。这层磨耗层可以说就是路面的保护层，将路面的磨损全部转化在磨耗层，有效地避免了对路面的磨损，增加了路面的寿命周期，在沥青路面的预防性养护中发挥着重要的作用。

3.6雾封层技术的应用

雾封层技术顾名思义就是在原沥青路面的表层均匀地喷洒一层防护剂，这层防护剂的主要成分是沥青或改性沥青，从而起到防护膜的作用，对路面起到良好的封水防护作用，有效地防止路面受外界的破坏，提高了沥青路面的承载力及抗摩擦力。这一技术的实施不用破坏原有的路面，又能够同时提高原路面的整体性能，是一种既经济又环保的预防性养护措施。

在以上的预防性养护工艺实施前如能对原有路面出现的病害进行针对性的处治后再实施效果会更好。如:坑槽采取精准挖补，纵横裂缝采用贴缝、灌缝的工艺(根据实际情况选用)处治，局部重龟网裂采用刷油的方法先期处治等。

结束语：

公路养护是一项复杂的系统工程，通常养护周期比较长，易受不良外界条件的影响。例如，在公路投入运营后，由于车辆超载和反复碾压、雨雪冰冻天气以及施工质量等因素，路面及路基会产生一定程度的裂缝或坑洼等，危害行车安全。为控制沥青路面的施工质量，确保路面完整、通畅和安全，为交通出行提供稳定、舒适的载体，对路基、路面进行预防性养护十分必要。

参考文献：

[1]闫婷婷.公路预防性养护研究现状[J].青海交通科技,2017(06):28-30.

[2]盘晓斌.沥青路面的预防性养护[J].大众科技,2017,19(12):128-129+85.

[3]苏敬华.谈沥青路面预防性养护新技术[J].价值工程,2017,36(35):92-

93.

[4]沈宏涛.高速公路沥青路面的预防性养护技术[J].绿色环保建材,2017(12):97.

论文作者:刘建伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67270422d414d93fdc3d3440.html