# 混凝土拌合楼工控机正确使用方法及故障排除策略探究论文_施杰

浙江省交通工程建设集团有限公司

摘要：随着我国基础设施的大规模建设，也使得建筑业得到了极大的推动作用，其中混凝土在建筑工程中的使用也是越来越广泛，尤其是一些交通设施的施工中，这也使得混凝土拌合站的作用越来越明显。在混凝土拌合楼中工控机属于一项重要的设施，为保证工控机的正常运行，我们也需要对工控机的使用方法等进行阐述，加之混凝土拌合楼的工作环境较差，对此，也需要对维护及故障排除工作等进行研究，保证混凝土拌合楼工控机的正常运行。

关键词：混凝土拌合楼；工控机；使用方法；故障排除

混凝土拌合楼工控机对混凝土的生产质量有着直接的应用，并且混凝土生产的稳定性、拌合楼的运行等都与工控机存在紧密的连续。由于拌合楼的产量大，并且运行状态较为稳定，在水电站等大型工程中得到了较好的应用。混凝土拌合楼一般都是由控制中心、搅拌机、称量系统以及供料系统等四部分构成。本文重点对控制中心，也就是工控机的使用方法进行简单的介绍，同时对工控机在运行过程中产生的故障排除技术进行研究，以便保证混凝土拌合楼工控机的正常运行，进而保证混凝土的质量。

1、混凝土搅拌机原理

混凝土搅拌机的运行原理就是通过搅拌将水泥、石子、砂等均匀混合。混凝土在搅拌过程中伴随着离析以及拌合的现象，搅拌机内的物料通过一段时间内的搅拌能够使得所有物料均匀的混合在一起，进而满足施工要求。搅拌机主要是由供料口、搅拌箱等结构构成，具体如下图所示：

2、混凝土拌合楼工控机使用方法分析

安装环境：拌合楼的工控机必须要保证安装的固定及水平，必须要采用螺栓来进行固定。对于拌合楼的工控机过程来说，大多都是由于粉尘以及高温等因素导致，在拌合楼的中央控制室内可以设置空调来降低温度，同时要保证中央控制室密封良好，保障室内的清洁。同时，中央控制室室内必需要保证干燥，避免由于环境潮湿导致工控机产生的锈蚀或是短路现象。

电源及接地：混凝土拌合楼处于生产状态时，一些大功率的设备在启动或关机时势必会产生较大的电压变化，为降低对工控机造成的影响，工作人员必须要在工控机外设置一个外接电源稳压器。此外，工控机必须要设备的外壳上安装接地线，确保接地良好，电阻必须要小于4Ω，避免产生的静电对工控机的芯片以及电路等造成损伤。工控机中的连线等必须要连接牢固，并且这些连接线不能受到外力影响。工控机的接口等必须要轻插轻拔，避免造成设施的损伤。此外，工控机必须要有避雷措施，避免雷雨天气时工控机遭受雷击影响到设施的正常使用。

工控机的操作：工控机控制室以及各种仪表必须要确认能够具备通电条件，然后合上总的电源控制开关，各个分路的电源开关设置至开启状态，然后开启显示器以及打印机的电源开关，这样工控机就进入运行状态。工控机在关机时，必须要严格按照相反的顺序关闭电源，严禁顺序出现颠倒的现象。在工作中严禁出现直接拔插头断电的现象。需要注意的是，工控机不能频繁的开关机，工控机中的许多电路及硬件都是由于开关机时产生的故障，工控机在开机时必须要给其一个启振至平衡的过程，工控机的启振过程电压不稳定对系统中的元器件冲击比较大，容易造成损伤。

工控机电源接通后，系统中的线路要经过10分钟左右的预热，然后在进行操作，确保数据显示的精确无误。此外，工作人员严禁利用工控机系统上网娱乐等，避免系统遭受病毒的侵害。工作人员要定期对工控机进行除尘，工控机外侧的冷却风扇外必须要设置空气过滤网，然后定期将过滤网取出进行清理，通过这样的措施保证空气能够进入工控机的机箱进行散热。系统中的显示器也要定期进行除尘，必须由于灰尘堆积过多产生的故障。

3、混凝土拌合楼工控机常见故障排除策略分析

噪音的处理；工控机内设置有3个散热风扇，当这三个散热风扇叶片上灰尘过多时，风扇在运行时会产生较大的噪音，为此，我们必须要定期对风扇上的灰尘进行处理。此外，风扇轴承润滑效果不好时也会产生一定的噪音，也需要工作人员定期对设施进行检查，添加润滑油降来提高运行状态。

工控机死机故障；工控机死机的现象主要表现为系统的运行速度非常慢、程序运行不正常等，出现这种现象的主要原因是由于计算机CPU的运行温度太高导致。针对这种现象：及时清除机箱外侧空气过滤网的灰尘，提高空气流通的效率；定期检查计算机处理器散热风扇的运行情况，发现问题必须要及时处理，一般都是由于计算机处理器风扇叶片上灰尘太多，工作人员必须要及时将灰尘清理干净，此外如果风扇出现故障必须要及时更换，保证系统的正常运行。此外，对于计算机外设也要及时进行处理。比如键盘，如果键盘中按键不灵，可以使用高压气体进行清理，严重时则需要更换键盘。

显示器显示不正常，显示器的故障大多都是由于传感器信号线的接地不良或是传感器心哈啊哦干扰导致显示器的显示故障。为保证显示器的正常运行，信号线必须与动力线分开敷设，保证信号传输的稳定。此外，工控机开机后信号反馈不正常。针对这种现象，我们可以打开机箱，对工控机的信号输入板进行检查，利用工业酒精将板内的灰尘清理干净就能正常运行，如果信号输入板烧坏必须要及时进行更好。

工控机报警系统故障；报警声音不同则表明系统错误不同，我们可以在开机后根据不同声音来判断故障情况。比如，当搅拌机在停机一段时间后启动，工控机在开机后，报警声音比较长，这时打开机箱，将系统中的内存条拔下，对内存条上的锈蚀现象进行处理，轻微擦拭后即可恢复正常。

显示器故障；工控机在开机后如果风扇运转正常，同时电源指示以及硬盘指示灯均显示正常，这表明工控机已经开始启动，但是显示器显示不正常。针对这种现象，我们可以首先要检查显示器电源是否打开，其次检查工控机与显示器之间的连线是否正常，否则就是全面检查。此外显示器的显卡如果出现故障也会导致显示器不能正常运行。

此外，当混凝土拌合楼长时间不使用，拌合楼的工控机系统在第一次启动后显示器会出现死机的情况。这是由于拌合楼长期没有使用导致的，此外，主板上CMOS电池漏电导致，并且系统的日期设置不合理，如果工控机系统检测到的日期不合理也会导致系统不能正常启动。工作人员必须要重新设置系统的日期，保证工控机能够正常启动。

此外，混凝土拌合楼还会出现一些故障，出料口故障，这种情况，必须要及时矫正出料口，并且如果被较大异物卡住，必须要及时处理异物，避免影响系统的正常运行；气管堵塞或是漏气现象，工作人员必须要及时疏通气管或是堵漏。换向阀换向缓慢、称量精度不足、配料口等等都可能导致故障的发生。

总结：

混凝土拌合楼在大型基建项目中有着较好的应用，它对工程建设有着较大的影响。其中，混凝土拌合楼工控机对混凝土质量有着决定性的影响，进而影响到工程质量。为此，我们必须要严格按照工控机的操作规程进行，同时能够对易发生的故障进行分析，一旦出现故障能够及时进行排除，确保工控机能够正常运行。

参考文献：

[1]闫志明.混凝土搅拌站属机械设备冬季使用保养探讨[J]．价值工程，2014．

[2]樊贺瑶.混凝土拌合站机械设备日常维护与故障诊断[J].甘肃科技纵横，2011，（12）.

[3]杨东海.混凝土搅拌楼在磨合期应注意的问题[J].水利水电机械，2001，（03）.

[4]陈天雷.混凝土生产企业机械设备管理维护措施[J].西部大开发（中旬刊），2012.

[5]汪宏超.混凝土机械设备综合管理存在的问题及对策分析[J]中国机械.2014.

论文作者:施杰

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67513aa3c56ef29ad785c95c.html