# 无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用分析论文_杨明

四川省冶金地质勘查院 四川成都 610051

摘要：近几年，民用无人机科技越来越成熟，在测绘项目测量方面也得到了普遍使用，具体包含项目测绘、环境监控、灾后救援等方面。将无人机技术和RS技术融合起来，逐步提升了无人机拍摄的面积和精度，而且能提升防干扰性能，保证了测量信息的高精度，提升了分析和应用价值。基于此，文章首先分析了测绘项目测量方面无人机RS技术的各种优点，然后阐述了测绘项目测量中无人机RS技术的具体应用。

关键词：无人机RS技术；测绘项目；优点；应用分析

无人机RS技术借助航拍仪、航空数码相机等设备拍摄地表情况，收集地形地理信息，在地形繁琐、交通不便的区域及其在人烟稀少的区域都可以展开拍摄并收集信息，且分析加工所收集的地理信息。现如今，大数据背景下，对空间数据的探究日异月新，各种先进的测量技术纷纷出现，由此，更要注重新型对地测量技术。文章就当前较为新型的对地观测方式-无人机RS技术，经过探究无人机RS技术，提升对这项技术的了解，不断提高测量效果。

1、无人机RS技术的优点

当前，在工程测绘和勘测中，RS技术的应用已经达到全新的高度，除航空遥感与卫星遥感之外，近几年民用无人机RS技术的产生，克服了传统测量行业的制约，大幅度推动了测量新技术的进步。如今，土木项目行业从业者开始接触无人机RS技术，在建筑结构变形测量、农村土地调研中更是得到普遍应用。无人机技术能够让测绘工作实现现代化、自动化、数字化。在土木行业中融入无人机RS技术，能够让以往的工程测绘图像更为清楚、真实，获取信息的精度得到提升，特别是在建筑结构变形测量方面效果更加明显，例如桥梁变形测量、大坝变形测量等，利用无人机RS技术，促使工作效率大幅度提升。无人机技术具备测量范围广、极少受气候影响、操作精度高、数据处理迅速等优势，具体表现在以下几个方面：

1.1测绘效率高

利用RS技术，其显著优点在于测绘效率高，例如在城市规划工程用地时，若产生各种紧急的突发性情况，借助无人机技术能够减少测绘时间，及时解决突发情况，从而降低经济损失。利用无人机RS技术，能够短期内测绘地面，提升测绘效率，在城市规划、土地应用调查等方面效果显著，在确保效率的基础上还能够保障测绘精度。

1.2数据处理迅速

在传统土木项目测绘时，对所要测绘的目标经常会产生遮蔽情况，很难照准测绘目标，或者对地表测绘很难明确对象范围时，依靠无人机航测系统，能够提升测区的数据采集速度[1]。当前，测量局与各大测绘企业使用的航拍无人机均有满足规定的时空辨别率，可以保障精度对测区展开测绘、收集测绘信息，并采集地物地貌数据，在工程中有普遍使用。

1.3测绘尺度大

伴随民航行业的发展，无人机科技得到迅速更新换代，其在项目测绘方面效果显著，无人机RS技术能够自主管控测绘的尺度范围，而且测绘尺度有较为灵活的伸缩性。当前，各大工程中采用无人机RS技术，能及时体现测区和研究区的真正地理状况，捕捉地理数据，收集测绘信息，测绘成果和地理信息系统集成，能在地理信息系统内创建3D模型，可以直观表示测区地形地理数据。

1.4能和其他测量软件集成

在各种土木项目施工中，在勘测过程若简单的采用RS技术，有时会有不严谨的逻辑问题出现，这时把无人机RS技术和其他测量技术相融合，能够让无人机RS技术起到观测功能[2]。无人机和其他测量软件集成，例如和GPS系统、雷达卫星监测系统、3D激光雷达系统等融合，能够优势互补，给工程测绘带来基础地理信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、测绘项目测量方面无人机RS技术的应用分析

2.1采集测绘信息

测绘项目测量环节，测量主体通常会产生明显区别，通常情况下，按照测量主体的差别，信息采集方式通常也有会不同，一种是人工收集，另一种则是智能加密。针对人工收集来讲，其主要是依靠电脑的远程控制软件来实现，相关操作者在基站中按照收集要求操控无人机，再利用无人机有选择的操作而获得工程所需的数据内容，在获得数据资料以后，无人机中的控制系统通常会主动保存信息，为保障储存数据的安全性，通常要求无人机中的控制系统所提前设定的自我保护体系来对其完成加密，相关操作者若想获得无人机中的测绘数据，则需要获得相关的访问权限，如此不仅保障了信息的真实获取，还在一定程度上保证了信息安全性。

2.2测量信息处理

无人机的体积很小，因此受到无人机这一特征的制约，在无人机上附加的数码相机在排列时将有明显的不规则性，如此一来，在收集图像时通常会有部分图像重叠的情况，这种情况一般会产生在无人机的俯冲与转变方面，若未科学把控无人机飞行角度，则图像就无法避免的会出现重叠情况，并直接造成图像模糊变化，在无人机上附加的数码相机通常都是能够实现智能调焦的拍摄镜头，因此在无人机测量中要处理好数码相机变焦问题，调节相机的参数与焦距，从而采用更为科学规范的方法转变图像拍摄效果，不仅能够提升无人机飞行效率，还能够由此获得更为精确的图像数据内容。

2.3低空项目测绘

无人机RS技术用于测绘项目测绘中，能够很好适应光线条件不好的项目，而且还能够有效保障最后所获得的图像质量，同时在操控无人机时难度很小，对于这些发展特征，无人机RS技术现今在测绘项目测量中的使用范围越来越大，随着技术水平的提高，无人机航拍智能化的发展也日益成熟，在低空项目中所起到的作用也越来越明显，与之相匹配的信息处理系统能够提高无人机智能化程度，还能够给无人机RS技术带来诸多技术支撑，提高无人机操控的灵活度，在低空测绘中能够更好捕捉与拍摄图像，就目前发展现状来看，无人机RS技术在低空测绘中所起到的作用也越来越明显，针对测绘项目测量质量也在逐步提高，在今后发展阶段，也势必会取得良好的发展成果。

2.4获得特殊目标

针对测绘工程而言，不可否认会有很多数据获取困难的项目类型，但是相关信息与图像信息针对工程建设而言又是非常关键的，这种情况下，能够依靠无人机RS技术进行处理，针对特殊目标的数据资料获得更为真实，而且相较于以往的测绘技术，所获得的影像数据精度更高，而且位置也更为精准，如此一来就在较大限度上节约了人力、物力资源，达到了测绘目的。

2.5恶劣环境测量

工程测量中，有些工程所在的环境较为恶劣，由此就给测量工作带来了许多阻碍，还给相关操作者带来了巨大挑战[3]。但是，借助无人机RS技术能够通过程序编制来深入测绘所要处理的地方，无需操作者亲自到需要测绘的地区，不仅保障了工程测量顺利开展，还保障了操作者的生命安全。

3、结束语

总之，无人机RS技术基于当下科技的进步而产生的一种高新科技，通过持续实践表明，其在测绘项目测量中的使用能够有效提高测绘精度及效率，而且针对测量尺度的科学扩大也有一定积极影响，提高测绘项目测量效果。为推动测量行业的长远发展，无人机RS技术需要在今后的发展道路上持续创新提高，全面推广这种技术的应用，相关操作者持续提高员工操控无人机的水平，更好保证测量结果的精准度，促使整个测量行业的持续发展。

参考文献

[1]杨光.无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J].江西建材,2020 (01):44+46.

[2]吴泽强.无人机遥感技术在测绘工程测量的应用分析[J].智能城市,2020,6(02):52-53.

[3]白玉灵.浅谈无人机遥感测绘技术在工程测绘中的应用[J].科技风,2020(02):7.

论文作者:杨明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67803f1e102cd372f2f6b237.html