# 浅述园林工程中的绿化种植与铺装施工论文_郭晓丽

邯郸市春艺园林绿化有限公司 056001

摘要：随着经济的快速发展和科学进步，我国城市化发展速度越来越快，城市园林绿化工程受到了人民的密切关注。本文阐述了园林工程的绿化种植和铺装施工，以期提高我国的园林绿化水平。

关键词：园林工程；绿化种植；铺装施工

1 园林工程中的绿化种植

我国园林工程中绿化植物普遍存在重建设而忽视后续管理的问题；即过度重视城市的园林绿化建设过程和结果，但严重忽视了后期的日常管理。园林绿化后续管理资金不足，缺乏必要的维护设备；加之，日常管理维护人员责任意识不强，不能够及时开展植物修剪、施肥以及浇水等日常性工作，工作不积极或相互推诿，造成园林绿化管理低效，一定程度上削弱了园林绿化功能，使园林工程绿化种植不尽人意，仅注重园林绿化观赏价值，达不到改善环境的最终目的。在公园和广场等公共场所，园林绿化要突显其艺术效果。但是部分城市中绿化植物品种比较单一，种植比列和面积不尽合理，不但浪费了城市中的宝贵绿地资源，还一定程度上破坏了城市生态的结构，导致园林绿化功能下降。园林工程中的绿化理念和观念受到城市建设目标和经济发展水平以及发展理念的局限，导致一些城市的园林绿化始终处在低水平状态。针对园林建设中的种种问题和挑战，一要解决园林绿化资金投入不足的现状，提高人民的环保意识和绿化意识。二要加强园林绿化日常管理，按照不同地段的特点和要求，适当增添垃圾车和洒水车等机械设备，增加园林维护人员的数量，保证城市园林绿化日常管理和养护工作及时有效。三要创新和改善园林设计人员的设计理念，保证园林绿化和城市发展之间的协调发展，共同进步。另外，还要不断完善规章制度，如：绿化检查考评制度，日常检查的评分标准以及对维护人员的奖惩措施等，以起到监督和激励的作用，保障园林建设的质量。

2 园林工程中的铺装施工

园林铺装工程主要是指对园路铺装，铺装施工范围较广，铺装材料众多，以及铺装工程工艺施工方式等都各不相同，要求各异。其中砂、碎石铺装，地砖铺装，连锁砌块铺装以及人工草坪铺设等最为常见，不同的铺装对施工方法及管理的要求不同，对色调、质感、耐久性的要求也各异。铺装工程的施工质量往往直接影响到园林工程的整体艺术效果，对园林工程十分重要。要建设出精品园林工程并达到最大的景观和经济效益，拟定一份详细的企划书和设计图是园林工程铺装施工的首要任务，即要确定园林工程中铺装施工的方向和目标。然后做好施工前的准备工作。具体包括园林工程铺装的施工技术分析，考察园林施工现场，准备好所需要的材料，根据施工的需要及规划确定所需要的材料种类以及材料的数量，确保材料的质量安全；施工时要以实际情况为准，根据实际调整计划设计，力求做到更好。最后，明确施工管理措施和关键的工程工艺技术措施。科学地选择适宜的铺装施工技术和精细的施工管理。另外，对园林工程的有关工作人员进行一些必要的基础培训，学习和掌握有关的专业知识，便于出现的问题能及时解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 园林绿化种植工程的施工前准备

3.1 优化场地

拿桂林市机场路景观大道园林美化工程举例，施工技术人员应全面系统地了解整个施工所涉及的场地， 该项工作主要针对的是原有的地下管线，了解铺设的实际情况，凭借已经确定好的设计要求，对标高实施判定。同时，为了确保园林景观中所要种植的树木种类，应结合后期的排水、美观需求，对中央高、四周低的地形进行构建，即馒头状地形。该地形的构造能够使植物在生长过程中拥有足够合理的立地条件。此时，结合地下管线的具体需求，开展必要的换土操作，铺平所换的土，确保园林所需场地土方的沉降，避免或降低种植后有不良积水问题产生。在种植苗木前，应全面系统地对种植土进行改良，种植植物所需的土壤必须为较强的疏松、湿润性、排水顺畅、pH 值保持在 5~7 范围内的土壤，使土壤的整体肥力得到强化，促使树木种植的成活率进一步提升。

3.2 回填表土的技术

表土具有植物所需的大量养分，并且结构为团粒结构，这些都对植物的生长非常有益， 所以， 回填表土的技术是非常实用的。在改造地形时，先剥去表土，需要注意的是，雨后不可以掘取表土，要保证在路面干燥时进行施工。而且，要让铲车倒退着掘取表土，从而可以保证团粒结构的保护层。施工时，如果遇到下层质量不好的土质，要先对土壤进行一定的改良，之后才可以施工。通常来说，要避免在复原的地面上形成一层滞水层。此外，要严格地按照园林景观的设计图来标高表土的深度， 需要有适当的排水坡度，让其可以顺畅的排水。在乔木的种植区域，则要铺上草皮，再加高一些回填的表土，这样可以帮助灌木和乔木进行排水， 并且有利于灌木乔木的地形高差有机的结合在一起。最后，在种植植物之前，要把土壤中的建筑垃圾之类的有害物质清理干净，避免产生杂草，杂草既影响美观效果，又给维护工作带来一定的负担。

3.3 定位放线工作

园林植物的种植是以绿化施工图为依据，应严格遵守绿化部门提出的相关技术规范，选择合适的植物类型，在园林植物的定线工作中，乔木及灌木树种要有绝对的种植层次，包括高、低距离、林冠线的起伏状态，在确保自然的条件下，确保树木种植的合理性。在种植之前，认真检查地形等情况，确保无误后进行定点放线。

3.4 苗木种植安排

应根据严格的苗木选择标准挑选苗木，要求树干直、无病虫、长得旺盛、根系发达、形状美观。作为种植成活率的关键，苗木挖掘质量上要求泥球：胸径为 1：8，挖掘前，应全面清除存在于表面上的浮土，要确保工具的绝对锋利。装卸苗木时，应认真仔细，杜绝采用扔、摔等强制性动作。

4 结语

园林工程中绿化种植和铺装施工工作系统性很强，绿化种植施工的水平与铺装施工的工作质量会直接影响到园林景观的质量以及经济效益。所以要高度重视园林工程的铺装施工技术和绿化种植施工管理，落实科学发展观的理念，不断地创新规划和设计，努力克服城市园林建设中存在的绿化问题和铺装施工问题，借鉴国内外的先进的园林绿化方法和理念，为真正改善城市生态环境，实现城市园林绿化的作用，建设和谐美好社会而不懈奋斗。

参考文献：

[1]王贤萍.园林绿化工程的施工与管理[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（20）：10540-10541.

[2]龙艺.浅谈园林绿地中园路的铺装工艺[J].建筑工程技术与设计，2014，（5）：585-585

[3]周丽.城市园林绿化工程施工技术举措[J].建筑工程技术与设计，2014，（17）：1549-1549.

论文作者:郭晓丽

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67b8991d8064914d33d7c001.html