# 对房屋建筑施工中混凝土浇筑技术的探索论文_黄永成

摘要：混凝土是当前我国房屋建筑工程中所使用的非常重要的建筑材料，质量好的混凝土能够保证房屋建筑结构具有较高的安全性和耐久性。混凝土质量的高低与施工人员的技术水平、工艺流程和工艺条件、原材料的质量等有着直接的关系，同时，混凝土的输送、浇筑等施工流程对混凝土浇筑也有着非常大的影响。因此，要严把混凝土浇筑环节的施工技术及质量控制，以提高整个建筑工程的质量。

关键词：房屋建筑施工；混凝土；浇筑技术

引言

混凝土作为我国建筑行业使用最为广泛的原材料，有着性能好、成本低以及环境友好等优点，已经成为建筑行业施工中不可缺少的基础材料。混凝土的浇筑质量直接影响着建筑本身的使用性能和安全性能，因此其施工技术的发展已经得到了各施工单位高度关注。

1.房屋建筑施工中混凝土浇筑技术概况

混凝土浇筑的关键是避免混凝土表面产生裂缝。混凝土开裂主要原因是降温收缩及干燥收缩时，由于约束条件的存在导致了拉应力的出现，当拉应力大于混凝土的抗拉强度时，混凝土就出现裂缝了。当混凝土处在无约束状态下时没有拉应力，即使再大的收缩也不会出现裂缝。

混凝土浇筑凝结后有一个升温和降温的过程。混凝土的弹性模量较小，抗拉强度低而抗压强度高。混凝土升温时体积膨胀，形成压应力，不会对混凝土造成有害的影响；降温时，混凝土收缩形成拉应力，常常超出混凝土的抗拉强度，形成裂缝，破坏了混凝土的耐久性和整体性。由于混凝土松弛可以抵消应力，在混凝土硬化初期应避免产生过大的应力，减慢降温的速度。

2.房屋建筑施工中的混凝土浇筑技术

2.1基础浇筑

在建筑施工中应用混凝土技术，可以从条形、大体积、阶梯状三种类型的基础施工中进行。

在条形基础施工中应用混凝土浇筑技术，浇筑混凝土之前，首先在木板两侧标出正确的标记，采用分层、分段的浇筑方法，对每一个基础层段进行衔接浇筑施工，严格控制每一层段的混凝土浇筑距离，保障混凝土浇筑施工质量。

对于建筑工程中大体积施工项目，必须要确保混凝土具有良好的整体性，在浇筑混凝土时，按照不同层、不同段的施工要求，将层和层之间浇筑紧密，确保没有缝隙出现，如果一次性无法完全完成混凝土浇筑，可以先设置基础，然后再进行浇筑施工，在定量后浇带施工尺寸时，要充分考虑到混凝土在凝结时可能会出现的水化热、膨胀和收缩的情况。

在阶梯状工程项目施工中，需要根据建筑工程的台阶设置进行混凝土浇筑施工，严禁出现任何缝隙。

2.2剪力墙浇筑

剪力墙施工中，浇筑方式是按照长条形流水线的方式进行，并在每一段浇筑工作完成在逐步提升浇筑高度。在混凝土浇筑时在建筑墙体的地面均匀的浇筑一层约5cm厚的混凝土，然后对其进行浇筑。在这种浇筑条件下，混凝土浇筑的工序可以留有一定的施工缝隙，但是，对于缝隙的位置是在窗洞或门洞上要特别的注意。剪力墙浇筑中，其施工需要保持一定的连续性，浇筑施工的进行不能间断，并对接口处混凝土的振捣力度加强，以促进混凝土密实度和接口的有效结合。混凝土浇筑技术在墙体孔洞位置进行时，孔洞的位置需要和洞口周围的混凝土高度保持一致，并处于同一水平线上，内墙和外墙接口的墙柱部分需要和墙体的浇筑同时完成。振捣过程中，洞口和振捣棒保持30cm以上的距离，为减少振捣力过大导致洞口出现变形的情况，洞口两侧振动同时进行。建筑剪力墙浇筑中，为保证钢筋保护层的厚度，减少混凝土浇筑工序对剪力墙结构所产生的影响，浇筑中绝对不能移动钢筋的位置，并需要根据现场浇筑的环境采取严密的保护措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3框架浇筑

建筑施工中，若建筑物的形式为多重框架，其在混凝土浇筑技术方式的选择上，与层次的划分需要根据框架的水平或垂直方向进行，进而采取不同的标准。浇筑中，层与层之间的浇筑顺序需要按照从柱到梁的顺序进行，首先考虑柱，然后再对梁板的浇筑进行分析。建筑物框架浇筑的实施中，为了更好的给混凝土浇筑提供一个已经安装好的平台，其浇筑工序最好在模板安装后、钢筋捆扎前进行，以提高混凝土的支撑作用。

2.4位置浇筑

在房屋建筑混凝土浇筑过程中，必须要正确放置钢筋位置，一旦发现钢筋位置发生偏移，必须立即进行矫正，确保房屋建筑整体结构的稳定性。在房屋建筑的主梁结构位置放置的钢筋最为密集，这些摆放无序、体积大并且数量多的钢筋，给混凝土浇筑施工带来更大困难。在进行房屋建筑位置混凝土浇筑施工时，可以采用水泥混合细石，配合人工振捣方式，进行混凝土浇筑。

3.房屋建筑施工中混凝土浇筑技术质量控制

3.1施工材料准备阶段的质量控制

3.1.1混凝土浇筑前要全面清理干净，浇筑面验仓合格后才允许进行混凝土浇筑。

3.1.2为保证新老混凝土施工缝面结合良好，在浇筑第一层混凝土前，应铺与混凝土同标号的水泥砂浆2～3cm，铺设的砂浆面积应与混凝土浇筑强度相适应，铺设厚度要均匀，避免产生过厚或过薄现象。

3.1.3混凝土的浇筑应采用平铺法或台阶法施工，严禁采用滚浇法，应按一定厚度、次序、方向、分层进行，且浇筑层面平整，浇筑墙体时应对称均匀上升，浇筑厚度为30～50cm。

3.1.4混凝土浇筑应先平仓后振捣，严禁以振捣代替平仓。。混凝土的振捣半径应不超过振捣器有效半径的1.5倍，应将振捣器插入下层混凝土5cm左右，不应过深，以免造成下层混凝土的过振。

3.2施工过程中各工序的质量控制

在混凝土浇筑工序，要控制混凝土浇筑速度和流量，防止混料对模板造成较大冲击，给混凝土和钢筋之间的紧密结合造成负面影响。影响施工质量。当浇筑高度大于2米时，应适用流管或串桶进行浇筑。由于混凝土拌和后状态并不稳定，所以在编制施工方案时应尽量减小混凝土运输的影响。为减少施工冷缝的数量，降低因冷缝导致的质量问题，混凝土浇筑要尽量保持连续作业，其浇筑厚度应控制在30厘米到40厘米之间。在混凝土浇筑后的养护阶段，要对混凝土构件进行全面覆盖，保障混凝土养生阶段的湿度，必要时可以进行人工喷水，切实保障养生时限和养生质量。

3.3混凝土养护

我们对建筑工程进行混凝土浇筑后，其实混凝土的工作还没有完全的结束，如果这样对混凝土就置之不理了，那么我们之前对其质量的管控可以说是前功尽弃的了。因为其后期的养护工作也是非常重要的，在养护中，我们应该及时的在混凝土的表面进行覆盖浇水的养护工作，在覆盖浇水的养护过程中，有关的施工单位应该及时的派有关人员，对混凝土的养护现场进行看管。如果施工的地点是在夏季，那么最好在混凝土的表面铺设一些防止灰尘落入的材料，比如说草席，还有草甸等，同时不要忘了进行浇水的养护，养护的时间一定要在一周以上，这样其后期的养护工作才算做到位，这样前面的严格管控和后期的完美养护会很好的保障混凝土的施工质量，进而保证了工程项目在后期的运营安全。

结束语：综上所述，混凝土浇筑是现代房屋建筑工程中一项重要的应用技术，直接关系着房屋建筑工程的质量。在新时期，为了适应社会发展和人们的现实需要，在对建筑物进行浇筑的时候，我们一定要针对房屋建筑中不同构筑物选择合适的浇筑工艺并把握浇筑施工的质量控制，从根本上保证房屋建筑的质量，做到对国家和人民负责。

参考文献

[1]程宝良.浅析建筑施工中的混凝土浇筑技术的应用[J].城市建设.2011.

[2]潘美环.建筑施工中的混凝土浇筑技术[J].中国高新技术企业.2012.

[3]李俊.建筑施工中混凝土浇筑技术的应用分析[J].中国建材科技.2014.

论文作者:黄永成

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67c10e2dea82a8b5b5c4df0e.html