# 园林绿化中苗木种植施工与养护技术探析论文_沈月萍

杭州金溢建设集团有限公司 浙江省杭州市 311215

摘要：随着社会的发展与进步，园林绿化建设受到了越来越多人的关注。城市园林建设是国家基础设施中的一项重要内容，其对提高城市居民生活水平及生活质量有着重要影响。园林绿化不仅代表着城市的形象名片，同时也彰显了一座城市的地域特色。因此，研究城市园林绿化施工技术要点及后期养护管理措施，为城市园林景观的进一步打造有着非常重要的意义。

关键词：园林绿化；苗木种植；施工与养护；

引言

在城市发展中，园林园艺的建设可以起到净化城市空气，减少环境污染以及降低噪音的作用，使城市环境得到一定程度上的改善。若不能保障园林园艺的整体质量，就会降低园林园艺的价值，是对人力、物力资源的浪费。因此，在园林建设中，要注重园林园艺的高质量施工和养护，保障园林园艺的整体质量。

1园林绿化施工和养护管理发展现状

城市园林绿化涉及的工作范围较广，施工流程有着较强的繁琐性，因此，在施工过程中最需要关注的问题就是在施工前进行必要的施工准备，这也是后续工程建设的基础保障。但是，通过对当前实际情况的研究发现，很多施工单位在园林建设工作开展前并没有切实推进准备工作的构建，甚至还没有制定相关工作计划就直接施工，造成工作人员缺乏对整体工作的精准概念。这不仅会大大降低施工效率，还会造成一定程度上的资源浪费，增加了工程成本。此外，在园林建造环节中，监督人员的工作也尤为重要，甚至将对工程整体质量产生直接影响。在园林施工过程中，监督人员需要对施工前的气候条件、幼苗生长环境等问题进行有效分析，只有这样才能有效发现并解决工作中可能出现的问题。但是在当前工作中，很多监督人员并没有对上述工作进行完善，不仅大大影响了幼苗存活率，还对园林整体发展效果产生了负面影响，出现了经济成本的浪费，不利于园林绿化效果的提升。

2园林绿化施工关键技术分析

2.1绿化苗木的选择

种苗的选择首先要符合移栽区域的生长条件，确保苗木未遭受病虫侵害、树枝折断、弯曲、老化以及树皮损坏等。同时要确保苗木的根系发达，枝条茁壮，长势较好的苗木，苗木规格与设计规格误差不得超过20%，苗木土球直径约为树种的6~8倍。起运前要将土球用草绳和蒲包包裹捆扎，避免土球松散，为确保移栽后的成活率，对其部分枝条要适当修剪，减少水分蒸发；草卷、草块应选择边缘平直，杂草含量低，土层厚度2~3cm为宜；地被植物选择应以子种种植为主，所选子种应标明品种名称，产地以及采收年份等基本信息，确保子种种植后的成活率。

2.2苗木的布局协调

在园林绿化的环境下，为了实现苗木时刻保持良好的生长状态，应该结合园林的基本状况进行合理布局，充分突出环境美化的特点。通常状况下，在苗木布局及协调中，应该做到①结合园林设计方案，进行苗木的栽植及排列，使树木以及高度形成一致的状态，整个过程中，一定要避免出现树木歪斜的现象，实现园林树木的良好生长②应该对苗木进行合理搭配，结合不同树种进行混合配置，实现园林设计的结构性。具体的苗木栽植状况③在苗木色调配置的过程中，可根据植物的优势以及生长状态，着重突出苗木的色彩，实现对园林绿化状态的合理协调。

2.3施工工艺流程

园林绿化施工主要流程分为以下环节：①对施工现场要进行必要的整理。尤其是要对地面上的碎石、杂草和生活垃圾等进行清除。②要认真进行整地工作。整地工作的深度约为40厘米，在这一环节中需要对周边的石块进行清除，土壤最后的标高需要按照施工图纸的要求进行设定。同时，土壤顺着路面的标高要小于路面。在此环节中，坡度也应该针对灌水排水的标准进行明确，保证浮动范围的合理性。在对树苗进行栽种过程中，工作人员需要针对品质情况对受损根系进行处理，保证栽种过程中的树苗和地面处于垂直线性，埋土工作一般需要分两次进行，避免在工作中对根系或是树枝产生破坏和影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于灌木或是铺地等植被，工作人员也需要按照相关的规划图纸要求进行栽植距离的调整，在埋土过程中严格遵守“三埋两踩一提苗”的工作原则。

3园林绿化中苗木的养护技术

3.1除草与松土技术

在幼苗开始成长的第一阶段，园林工作人员每天都会为其浇水，再加之受到降雨的影响，有时会使得苗木周围的泥土变得格外密实，树根无法进行呼吸，这时，园林工作人员应及时地进行松土工作，并在松土的过程中将苗木周围的杂草除掉，否则这些杂草将会与树苗共同分享阳光与水分，导致树苗的生长速度变缓。在进行除草与松土工作时应当格外注意如下事项：一是除草时工具不能直接触碰树根与树干，否则会影响树苗生长；二是松土的深浅应适中，过浅会使得松土的作用无法发挥，过深会使得树苗的根部受到损害，以6厘米、7厘米为最佳。

3.2注重对病虫害的处置

病虫害也是一项常见的问题。在对植物进行栽培的过程中，对苗木影响最为严重的就是病虫害。所以在实际工作中更应该加强对病虫害的防控与管理，积极学习好掌握相关的病虫害问题，从而借助合理的应对措施进行处置。通常情况下，生物措施要比化学和物理的优势作用更为显著，不仅对环境的污染更小，同时成本也较低，可以发挥长时间作用，所以在今后病虫害防治中更应该加强对生物措施的应用。

3.3整形和除草技术在园林园艺养护中进行植物

整形，是为了控制植物的生长，从而让植物保持美观性。一般情况下，植物整形是针对枝条比较柔软一些的植物，这些植物有着不错的可塑性和韧性，可以在植物的幼年期进行整形。对植物进行修剪，是为了去除掉植物一些不符合自身生长规律的枝干，保证植物美观度以及健康性。此外，要保证园林园艺中植物生长不会受到杂草的影响，需要运用人工除草或是喷除草剂的方式，可以完成园林园艺除草的工作，以达到土清除杂草的目标。

3.4选择合适的季节进行植物栽培

很多时候植物出现大量死亡都与植物选择的栽培季节有关。有些园林绿化选择夏季或者冬季进行植物种植，并且在种植过程中也不做好防护准备，直接导致植物出现死亡。在植物栽培的季节上尽可能选择春天或初秋时节，因为这段时间雨水丰富，天气、温度都较为适宜。若是在夏天或冬天进行植物栽培，就需要及时做好修剪枝叶的准备，并且在栽培以后做好定期防护，比如夏天遮阳、冬天防冻处理等，为了促进植物生长，也可以在树上打营养液，促进植物存活。

3.5苗木的后期养护

在苗木种植之后，为了确保苗木的成活率，达到园林绿化设计的效果，需要持续进行养护。在苗木种植后初期，首先应当定期检查苗木根系的发展情况，稳定性是否良好、营养和水分是否充足，如果出现烂根或者死亡的情况，要及时进行补种。此外，还应对苗木的病除害进行防御。苗木也应定期进行除草、松土和施肥，提升生长速率。冬季寒冷季节，还应当采取一定的防寒抗冻措施。

结束语

总之，在园林园艺的实际施工中，施工质量受到诸多因素的影响，要想让施工质量达到预期，就要对园林园艺中各类因素加强控制，对人员、材料以及现场施工进行管理，另外是园林园艺的养护工作比较复杂，要进行严格地管理和监督。

参考文献：

[1]林素琴.地域文化在园林景观的展现———以钟智西三路景观提升改造为例[J].福建建材，2019（05）：73-75.

[2]张亚平，蒋艳玲.园林工程反季节施工时苗木种植的应对措施———以北京市为例[J].绿色环保建材，2019（04）：249.

[3]赵婷.规模化及财务工作方案对园林绿化施工企业效益实现的意义探讨[J].财会学习，2019（12）：56-57.

论文作者:沈月萍

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67cf1ba12c4fcaebe47598e6.html