# 水电站电气设备运行维护探讨论文_韩春辉

（黑龙江水运建设发展有限公司，黑龙江，哈尔滨，150026）

【摘 要】水电站电气设备是保证水电站正常工作以及保证水电站正常发电的基础，本文重点对目前我国水电站电气设备在运行维护上存在的不足进行了详细的分析，并提出了相应的解决措施，供相关的管理人员参考。

【关键词】水电站；电气设备；运行；维护

一、前言

水电站电气设备的正常运行是保证水电站日常发电的前提，而日常维护不但可以有效的减少水电站电气设备的维修成本，而且可以给企业减少经济损失，本文着重对水电站电气设备的运行和维护情况进行了详细的分析。

二、水电站电气设备实施运行维护的内容要点

我们说的说电站电器设备主要是包括一次设备以及二次设备，其中一次设备和二次设备在运功能上存在非常大的区别。其中，一次设备主要是承担电能的日常声场以及电能的分配功能，包含母线、主变压器、电缆、电抗器、避雷器及互感设备等等；而二次设备的主要任务在一次设备的基础上对设备进行严格的科学检测，主要是有自动控制功能以及继电保护功能。

因此电气设备无论在数量上还是在类别均非常多，因此对于设备进行维护的根本任务就是防止火灾以及各种电力事故的发生，因此对各类设备进行有效安全隐患的排查，是降低事故发生以及减少电耗做主要的措施，本文着重对电气设备的维护问题进行了相关的探讨。

1、运行值班员工及维护负责人要分工协作、密切配合

电气设备的运行维护工作和值班人员以及维修工人之间的写作有紧密的关系，双方职责的分工有所差异，在实际情况中，值值班人员主要是做好在管理工作中对各种电气设备进行检查，并针对设备故障进行详细的记录。检但是在实际工作的过程中经常可以看到工作人员操作适当，因此实施“两票三制”的基本原则对于维护人员的日常管理具有一定的促进作用，例如在交班的时候，进行养护设备，修复设备的开票工作，这样能够有效的防治操作失当。

2、发电机运行中的查看与养护

发电机作为水电站电气设备的一类关键设备，其运行阶段中的可靠性和安全性，直接关乎水电站运行的平稳性，有鉴于此，水轮发电机在运行时需加大值班员工的巡检力度，值班员工需明确职责，做到每周对机组巡检的次数不低于2次，严密查看发电机的励磁电压、定子电流、励磁电流等相关参数是否处于常态，观察线接头方位的色泽是否合乎标准，有无渗漏油的印记等，以此判别故障程度，如超负荷、接头发热及缺相等听发电机的响声是否出现反常，假若润滑不良，则极易产生振动及响声反常现象；接着借助于嗅觉器官诊断设备电路的故障与否，如有不同于寻常的味道便证明故障确实存在，需终止发电机运转，第一时间检查；查看发电机组的各项参数和完整记录，通常每间隔lh记1次。

3、运行维护技术应用

因此对于目前我国管理相对较落后的水电站而言，采用先进的检测技术无疑非常有必要，例如在检测电气故障隐患的过程中，很多水电企业都使用了红外热成像技术，通过这样想技术，可以对电气的各个设备进行温度的监控，能够排除400V插接母线过热故障、异己主变中心点过热等故障问题，在实际的关键过程中不断敏感度高，而且能够取代人工检测，保证较高的效率。

三、水电站电气设备的故障检修策略探讨

1、完善的运行检修制度体系

要建立健全水电站电气设备的巡回检查制度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在巡查检修工作中，检修人员要基于“望、闻、听、触、记”的基本方式：“望”即巡查过程中要对设备进行仔细检查；“闻”则是通过嗅觉确认设备是否存在异常气味；“听”则是通过听觉确认设备是否处于正常运行状态；而“触”即是在采用了上述四个步骤依然不能确认设备运行状态时，在确保安全的基础上，通过触摸设备的方式确认设备的发热、振动状况是否处于正常状态；“记”则是在完成任意一次巡查之后，将所进行的巡查工作详细记录在案，为后续的设备检修工作提供详细的设备运行记录支持，提高检修工作的针对性和时效性。因为当前很多水电站都配置了设备运行状态监测系统，电气设备通常处于无人值守的运行模式，通过建立完善的巡回检查制度，对提高检修工作的质量能够起到重要作用。

水电站电气设备的安全稳定运行需要形成一整套科学、规范的设备管理制度，这样才能保证电气设备的正常、高效、安全运行。首先，要建立起详实的设备数据库，对水电站日常运行过程中的设备参数进行记录，同时根据这些参数、数据进行科学分析，对检修备件及工具等进行归类存储，并及时补充所缺乏备件，确保检修工作所需设备及时到位；其次，做好水电站检修技术工作人员的技能培训工作，使得每一名工作人员都掌握有设备的工作原理、常见故障以及应急处理机制，尽量使得人人都能够处理紧急故障，能够参与到电气设备的维护与检修工作当中去；最后，要建立并形成完善的例会制度，定期采纳一线检修技术人员关于设备生产运行状况的意见，通过集思广益的方式完善设备的管理制度体系。

2、科学合理的检修工艺

检查消弧线圈的外观，确认其外观良好整洁，并保证设备没有明显的松动现象。检查支持绝缘子的外观状况，确保其没有裂纹、损坏等现象。确认接地点没有腐蚀问题，并保证所有螺栓都没有松动现象。对中性点的消弧线圈柜进行清洁，重点对柜体的外壳、线圈铁芯、绝缘层、铜排、连接紧固件的鞥部件进行检查。做好消弧线圈的实验工作，并详细记录实验结果。

检查发电机定子的上下端部汇流环，确认其没有划痕，并保证线棒绝缘层没有划痕损伤。检查定子上下端部的云母带捆绑情况，确认捆绑牢靠。在检查过程中，要重点检查汇流环端部的连接部位是否存在因过热而变色的问题，并确认转子的磁极以及对应的励磁引出线都处于良好的绝缘状态。最后，要对发电机定子的线棒槽楔进行仔细的查勘。

首先要对GCB控制柜进行检查，确认其中的所有元件外观状况良好，且不存在SF6 气体泄露现象。其次，对发电机出口隔离开关的检查过程中，要确认其外壳的接地状态良好。检查隔离开关两端与导线体的连接接触面是否良好。检查断路器的静、动触头接触面是否良好。最后，对隔离开关进行耐压实验，并确认其分合灵敏性。

对变压器的位置进行检查，确认没有出现工作过程中移动的现象。检查变压器的铁芯状况，确认其外观没有出现变形问题。检查支持绝缘子的外观，确认没有裂纹和明显的损坏。检查绕组绝缘层的状况，确保其完整性，若发现问题则要及时更换绝缘层。

3、探索绿色检修途径

“绿色检修”是指在检修过程中，在保证水电站安全生产不被影响的前提下，通过科学管理和技术改造等手段来保持、恢复、延长、改善电气设备的功能，以最大限度地降低成本，创造效益。

首先，应注重平时对水电站电气设备的维护和保养。精心操作和维护设备可以延长检修间隔期，充分发挥设备效能。其次，加强对检修工器具的管理，并时刻关注新型检修工器具，对能降低消耗、减少污染的新型工器具要优先使用。最后，“绿色检修”可以在设备的技术改造方面大有作为，通过技术创新和技术改造可以大大降低一些设备的能耗，并能减少设备运行过程中所造成的污染。

四、结束语

综上所述，本文重点对水电站日常的电气设备的和维护要点进行了详细的分析，无疑水电站电气设备不但是发电运行的重点，同时也是水电站监管的重点，合理的监管制度的实施，是保证水电站电气设备正常运行的关键。

参考文献

[1]梁瑶. 水电站电气设备运行维护与故障检修探讨[J]. 中国高新技术企业, 2013, (35).

[2]刘勇. 关于水电站电气设备的运行维护[J]. 电源技术应用, 2013, (5).

[3]张宪凤. 关于变电站电气设备运行及维护的探讨[J]. 三角洲, 2014, (6).

[4]王杰. 电气设备维护中红外热成像技术的应用探讨[J]. 科技风, 2012, (17).

论文作者:韩春辉

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67d206f2222da39bafb1da4a.html