# 谈变电一次设备试验与检修处理论文_杜东全

杜东全

（云南省送变电工程公司）

摘要：随着社会的迅猛发展，人们对生活质量也有了更高的要求。对电能的需求量也有了更大程度的增加，而电力企业也通过对电网不断新建、扩建的形式，从而使得电能拥有更优的质量。为了使得电网能够稳定运行，拥有安全运行环境，对变电一次设备进行试验和预试定检这不仅可以使得设备能够更为正常的运行，还能够延长设备的使用寿命。本文就对介绍了变电一次设备，并探究变电一次设备试验与检修处理，从而使设备能够在安全环境下运行管理，并为以后的检修工作提供科学的参考。

关键词：变电；设备；试验；检修

1引言

电能与人们的生活息息相关，是我国重要的能源。而在整个电力系统中变电站是重中之重，其包含变电一次设备和二次设备两种。变电一次设备是在配电、输电等过程与整个发电过程中要采用的设备，如变压器、断路器、电压互感器、电流互感器等。在长期运行中，也受到了很多因素的影响，这使得变电一次设备存在较多的安全隐患，只有及时采取安全措施才会避免造成严重的安全事故，使得电力系统能够更为安全和稳定的运行。而本文探究的变电一次设备试验与检修处理也成为社会发展的热点。

2变电一次设备的概述

在变电一次设备中变压器是关键设备之一，其主要是将某一数值的交变电压进行处理，并进行数值上交变电压的转变，这也有助于更为安全便利的使用和传输电能。从而使得变压器可以更为科学有效的实现阻抗、相位和交流电表数字等的转变。

开关设备也是变电一次设备的关键，其主要是利用内部断路的装置来让电流可以实现开关控制，如果电路出现了故障如短路、断路等状况可以实现自动断开，这样也为电路提供了安全保障。变电站目前可以根据空间对变电开关设备进行划分，形成了低压断路器设备和高压断路器设备这样两种。隔离开关可以很好地接通和隔离小电流，使得运行方式得到改变，这也是变电站最常使用的高压开关设备。在电路检修时，可以起到很好地隔离电流的作用，从而使得变电设备得到保障，更确保了检修人员的安全。

电压和电流互感器能够实现大数值电压或电流向小数值转变的过程，这样可以避免高数值电压损坏电力设备，并有助于电能的合理分配和使用。电压互感器主要的工作原理是利用一次装置的电压转换，过程按照相对应的比例与标准进行，这样可以形成能够使用继电保护装置、电能表等设备的低电压。

3变电一次设备试验

随着电力系统科学化和安全设置，我国电力装置在操作技术方面也有了显著的提高，而在社会发展的需求之中，电力系统变电一次设备的试验和检修，也拥有更为严格的标准进行执行。这样才会促进变电系统内部运行中所需要的数据、信息等采集、分析和处理工作，对整个变电系统在变电一次设备的运行中实现综合有效的评价。对变电一次设备进行检修主要是从这样几个方面开始着手：

3.1变压器所运行的安全环境管理

变压器对变电站有着重要的影响作用，是变电运行系统的关键工具。而要想保证变电系统的安全有序，就需要做好绕组和铁芯工作。变压器中一次和二次绕组都是通过铁芯的围绕来完成工作，绕组是绝缘铜线和铝线在多层缠绕后形成的，如图1为磁场绕组短路的检查。铁芯则是由钢硅片组成的，这是一个系统的闭合电路，可以起到导磁的效果。铁芯是整个变压器的磁通路，起着骨架作用，利用红外线测温技术来测量变压器的上层油湿，因为季节时间、变压器负荷大小等差异，存在一定的误差也是在理想之内的。所以要根据长期的积累运行经验来检测，并对油温进行科学的测试，这需要长期的运行经验积累，在科学检测中可以判断出油温的最高限度数值。当油面出现了异常的升降现象时，要对油面变化的原因进行合理分析，并认真观察油面的颜色，首先要观察变压器中的油为什么颜色，是淡黄色还是透明色。在对变压器进行检测时，要采用溶解气体色谱分析的技术，这样可以判断出变压器是否出现了内部故障问题。并能够提高变压器的运作效率和检修质量。

3.2对开关设备的检修及安全运行管理

作为整个变电系统的关键控制装置—开关设备，其主要是把变电系统的的运行环境作为基础，然后对有故障的变电设备或者线路断开来处理，这样可以使得其他的电路能够正常、安全的运作，还可以将故障造成的损失降到最低。对隔离开关设备的触头要不断地进行清理，来确保设备运维情况的良好（如图2）。对于开关设备在运行中出现的机械类故障或者电器类故障，可能是由于变电设备的元件接触不良、短路、绝缘体材料不符合规定，也可能是由于绝缘降低、机构卡涩等原因，所以要有针对性的实施方法，具体有这样四种方法。一是对主回路的导电电阻进行测量，并检查触头的磨损状况；二是经过耐压试验，从而对真空灭弧室的真空状况进行了解；三是局部放电来检测高压开关柜或是设备内部是否存在绝缘老化等问题；四是断路器电压数值要严格控制在30%—60%之间，并使得电磁铁和接触器最小的动作电压可以及时的定期测量。

4结束语

整个电力系统的安全、可靠的运行，离不开变压一次设备的试验和检修处理，只有熟练地掌握故障检修方法，才会使得变电一次设备能够处于最佳的运行状况，从而保证整个电力行业顺应社会发展理念，实现可持续发展。

参考文献：

[1]余玉兰.分析配电线路安全运行管理的个人之见[J].经营管理者.2010（01）

[2]许彤洁.浅谈变电站安全运行管理[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2010（01）

[3]孙雪松.如何提高变电站安全运行管理[J].科学咨询（科技管理）.2010（07）

[4]董立明.有关10kV配网安全运行管理的探讨[J].中国高新技术企业.2013（28）

[5]罗秀能.配电线路安全运行管理探讨[J].技术与市场.2012（12）

[6]胡君倩.变电一次设备和检修的安全运行[J].科技创业家.2013（04）

[7]石斌；邹晓华；金芳.试论电力企业对变电一次检修运行及设备检修[J].科技创业家.2012（17）

论文作者:杜东全

论文发表刊物:《电力设备》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/67ec634d0e2552f9f01a641a.html