# 居住区风景园林施工的细节问题研究论文_金梦轩

淄博万达广场置业有限公司 山东淄博 255000

摘要：居住区风景园林施工是小区环境绿化非常重要的一部分，风景园林施工直接关系到人们的日常生活。本文主要结合居住区风景园林施工问题，对相关工作提出一些建议和措施。

关键词：居住区；风景园林；园林施工；施工问题

引言

随着社会的进步人们对居住环境的要求越来越高，客户在购房时除了对房子的要求外，房屋周边的环境也是购房必须选择的条件。所以居住区的环境塑造是一个楼盘的品位和价值的关键，开发商现在都注重居住区环境的营造打造一个绿色低碳环保的生态环境。

1居住区园林绿化工程特点

首先，丰富多样。居住区园林绿化工程呈现丰富多彩的结构、形式，根据不同的居住区特色，可以设计不同的园林风格，同时，在植物选择上也多种多样，根据当地土质和温度合理选择各类树种，绿化的分项较多，具有多样的特征。其次，不断变化。因为会使用到大量的树木，树木受到市场的影响，其价格也不确定，所以说，在居住区园林绿化工程中的树种苗木市场价格变化非常大，无法有效预算出树木的价格，在工程总体投入上也不能有效测算。另外，生命特征。对于居住区的园林绿化，重点用到的还是树木，而树木的生长性非常好，显示出生机勃勃的景象，前期种植与后期保养需要连续保证树木生命，确保树木能够枝繁叶茂，通过生命生态，发挥植被吸尘降温、蔽日净化的功能，使居住区环境更加美好。最后，统一协调。居住区园林是一片小的区域，需要与居住区风格相统一协调，那么，进行园林设计时，就需要根据不同居住区情况体现不同的境界美感，不论是哪一类园林，均需要由山、水、石、树木、草坪等构成，这些都由专业人员来完成，通过硬景、植物和水电充分体现出来，工作中也体现协调性，各工种互相配合、共同努力，才能保证工程如期完成，实现高品质的建设目标，为人们营造良好休息娱乐场所。

2居住区风景园林施工的细节问题

对于风景园林施工最关键的是选择土壤、植被的混合比例，土壤的选择决定了整个园林景观的效果，所以在选择土壤时要从长计议全面考虑，由于不同地区生长的植物所需要的土壤也不同，因此，在修建园林时，要选择适宜土壤栽培的植物，选择合适的土壤，还要考虑到当地植物的生长习性。当前一些居住区园林栽培的植物，由于不能适应土壤环境，而无法生存的现象，这正是一味的追求美观而没有考虑植物生长中土壤环境的要素，在选择植物时没能对当地土壤环境进行充分的实际调查，最终导致所栽培的植物死去的现象，使园林遭到极大的破坏，造成很大的浪费。除了保证土壤以外，对植物生长的习性也要做充分的了解和掌握，有些植物需要阳光充足的照射，有些植物是不宜过多的阳光照射，水对于植物来说是生长过程中不可缺少的基本条件，必须充分了解植物对水的具体需求，因为有些植物的抗旱能力强不需要过多的浇灌，有些则需要经常性的浇灌，这些基本要素是植物健康成长过程中缺一不可的。另外，三分种七分养，苗木的养护也是至关重要的。有些工程由于施工人员没有完全领会设计师的设计理念，只是按照设计图纸施工，完全没有把设计中的审美意趣体现出来，将设计师的设计理没有表达出来，甚至有的工程根本没有按照图纸施工，只图施工方便，使建设出来的工程质量存在误差。

3居住区风景园林施工的细节问题的处理对策

3.1做好前期的准备工作

首先，清理场地。在进行绿化建设以前要把所有的建筑垃圾全都清理走，把场地打扫干净而且要把场地平整好，不要那种起伏很大的坑包要比较平缓的场地，便于以后的种植管理。其次，合理利用地形。对于居住区地形要进行人性化处理去掉起伏很大的坑包，尽量给人一种缓视的感觉有利于消除眼部疲劳，道路旁边的绿地要尽量低于道路，这样可以避免在降雨的时候水淤积在道路上。如果有面积比较大的坑洼地带要因地制宜的开发成人工湖，制造一种小桥流水的江南园林景观。另外，按图纸施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工时根据图纸进行放样，按照比例根据图纸坐标进行绿化施工，在实际工作中要灵活处理，图纸有错误的地方要申请设计变更。

3.2控制苗木质量

居住区园林需要较多的树木，通过树木营造良好的氛围，树木是园林绿化非常关键的内容，需科学选择、合理把握，从确定苗木种类、胸径、冠幅、高度、分枝点高度、分枝数量等方面全面控制好，满足设计意图与后期效果的需要，要在符合工程要求的基础上，把握好树木的情况，这样才能充分体现出园林的主体特征。要根据不同居住区的位置、地段、土壤情况，确保树木能够快速成活，避免出现华而不实的情况。对于需要移植的大型植物，一定要规划好方位，挖掘苗木前，合理确定挖掘的方式，保证能够移植成活，要严格流程标准，保持土球大小是胸径8～10倍，运输前做好现场包装，一般使用草绳或者塑料膜包扎，避免土球散落，同时保持水分，避免运输过程中出现损坏，影响树木成活。草坪也是主要的部分，根据不同的地块合理使用草卷或草块，一般规格要求是，必须保证边缘整齐，期间的杂草率要少于5%，草卷土层厚度则1～3cm，草块厚度3～5cm，充分保证草坪快速成活，形成一定的绿化规模。选择苗木的种子时，要根据当地的情况确定范围，避免出现不符合实际的种子，一般把重点放在苗木种子品系、产地、年份、发芽率及品种上面，充分考虑到各种信息的情况，使树木能够在无病虫害的情况下，充分发芽，确保苗木快速成长。

3.3土壤条件

土壤是所有花草树木生长的基本条件之一，土壤的条件（如物理条件、化学条件等）对于苗木的正常生长具有核心意义。土壤的湿度、温度条件、肥力状况等影响苗木的生长状态，只有给予其合适的生长条件，才能促使苗木快速、健康地生长。园林植物的苗木种类非常的多样化，不同的苗木种类又有其自身喜好的生长土壤条件，它们对土壤的肥力、温度、湿度等有着不同的适应性。在进行苗木种植时，应当对所选用的苗木品种进行分析，查阅苗木的生长习性，检验土壤的土质条件，针对不同类型的苗木提供不同的土壤条件，对于不满足苗木适应性的土壤，及时进行土壤改造或置换，唯有采取这些措施，方能提升苗木在种植后的成活率，达到应有的景观效果，满足园林的设计要求。

3.4协调植物关系

不同的植物其生长特性不同，在进行居住区园林绿化植物配置设计时要注意兼顾协调不同植物之间的关系，部分植物生在在一起可以形成相互依存的关系，二者均可以良好生长。而部分植物如果生长在一起会相互影响，对其生长不利，因此要协调好植物之间的关系，确保各种植物可以良好生长。

3.5重视过程管理

园林建筑中特别是假山工程的细节处理需要加强运输环节的操作，原石假山在石料装卸过程中，尽可能放慢速度保护好石料，在装卸时尽量多花费人力、物力，减少损失。保证起脚时，定点、摆线无偏差，先选择能够突出山脚的山石，把山石沿山脚线砌筑上，当主要突出点山石全部砌筑好以后，继续砌筑平直线、凹进线处所用的山石。加强对植物的管理工作，保护好假山的石料，提高工作人员的职业素养，培养他们严谨的工作态度，使施工人员高度重视园林建设的每一个细节。新时代背景下，充分利用信息技术，将现代科技融合到园林建设中，增加一些现代元素，提升园林景观的观赏性。

结语

当前，城市生活节奏，人们普遍压力较大，因此，良好的生活环境就显得尤为重要，可以让人们的心灵产生归属感。因此，要园林绿化植物配置施工上能够做好各方面的控制与管理，充分发挥园林绿化景观的内在作用，打造更好的人居环境。

参考文献：

[1]王玮，隋楠.居住区风景园林施工的细节问题[J].现代园艺，2016（08）：172.

[2]刘滨谊，梅欹，匡纬.上海城市居住区风景园林空间小气候要素与人群行为关系测析[J].中国园林，2016，32（01）：5-9.

[3]何小娥.探析居住区风景园林施工的细节问题[J].福建质量管理，2015（08）：108.

论文作者:金梦轩

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6802ba86ebc7e956b24f5394.html