# 钢筋混凝土保护层厚度质量的控制论文_王雷

四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司 四川省双流县 610200

摘要：钢筋混凝土是当今建筑工程中广泛采用的结构形式，它很好的结合了钢筋和混凝土两者的优点，使结构具有坚固耐久，防火性能好等优点，但是钢筋混凝土保护层往往容易被施工单位忽视，从而给工程质量带来隐患。本文针对钢筋混凝土保护层的作用，造成混凝土保护层厚度偏差的主观因素以及控制混凝土保护层厚度质量的几点措施进行了分析。

关键词：钢筋混凝土；保护层厚度；质量控制

引言

混凝土保护层厚度是影响混凝土结构物承载力和耐久性的一个重要因素，因此它成为结构主体验收前实体检测一个重要内容。只有理解混凝土保护层厚度的作用，才能认识到它的重要性，并在工程施工现场中认真加以实施。

1钢筋混凝土保护层的作用

保证混凝土与钢筋之间的黏结力，就要求保护层要有一定的厚度。各版《混凝土结构设计规范》都会对钢筋保护层厚度按环境类别、构件类型、混凝土强度等级分别做出规定，以及现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》中对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验并对结构实体钢筋保护层厚度专门做出了规定，而规范中又强调梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不超过1.5倍的尺寸偏差，这些规范是基于工程实例编写的，说明钢筋保护层占重要地位。

从它以上的作用可看出钢筋混凝土保护层的质量对钢筋混凝土结构的受力性能、安全性等具有很大影响，保护层厚度太小会引起构件表面露筋，甚至截面有效高度降低，严重降低了构件的承载力，直接影响到建筑物的使用安全和使用寿命，所产生的危害也是不容忽视的。

2造成混凝土保护层厚度偏差的主观因素

2.1对混凝土保护层作用认识不足

目前我国施工企业大都市场操作，挂靠现象尤其普遍，一线施工班组不乏土法上马，打一枪换一个地方，企业投入的技术、管理人员匮乏，不太讲究技术含量，更谈不上工法研究与创新，导致施工工艺水平参差不齐。只顾短期效应，因为他们熟知在熟地即使存在不足也并无大碍。因为混凝土保护层带来的危害并不是立竿见影的。

2.2使用垫块的问题

垫块的规格不一，梁柱垫块和板垫块不一致，混淆使用后就会导致钢筋保护层厚度达不到设计和规范要求。对于板面负筋一般采用钢筋弯钩和钢筋马凳或在主筋上焊接短钢筋支撑等，由于焊接点和支撑脚少，再加上使用的是直径细、刚度小的钢筋，较容易踩弯，这样的做法会使保护层厚度不容易保证。采用塑料马凳时，由于使用的是劣质塑料马凳，在施工时很容易踩碎，造成钢筋下沉，保护层偏厚。有时候施工人员把塑料马凳的规格搞错，也容易造成钢筋保护层偏差过大。

2.3施工单位技术交底有问题

技术人员对容易形成质量通病部位、做法，没有向一线班组交底没有把混凝土保护层缺陷带来的后患告知于作业人员，也没有具体奖惩措施。钢筋放样人员熟悉图纸及规范的要求理应是天职。钢筋加工时放样尺寸要正确，特别是对一些复杂的图纸，钢筋布置密集，钢筋须经计算后进行放样，不少施工单位的施工组织设计中的施工方案实际上就是形式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3控制混凝土保护层厚度质量的几点措施

3.1认真做好图纸会审，技术交底，特别是施工单位对施工班组的交底

在有的设计图纸中，对保护层的厚度会根据情况有不同的要求。比如现浇楼板和梁的保护层厚度，当混凝土强度不同时，其要求的厚度是不一样的。而基础的迎水面保护层厚度通常为5cm，有时甚至要求达到10cm，这都要根据图纸的要求来绑扎钢筋。但我们在实际工作中，经常发现钢筋操作工不看结构图纸总说明而仅凭经验操作。不使用相应的标准垫块，有时为图省事乱用垫块或少用垫块而导致保护层偏差。

3.2混凝土质量的控制

尽管设计、规范或参考资料能影响保护层施工的质量，但最终起主导作用的是施工方，施工质量是保证保护层质量的最终主导因素。混凝土保护层质量跟混凝土质量息息相关。控制好混凝土质量才有可能做好保护层质量。用优质的混凝土，控制好混凝土保护层的质量就事半功倍。混凝土自身质量和施工质量是保证混凝土构件质量的两个重要组成部分，一方面要求混凝土的配合比设计、生产和质量控制严格按照国家现行标准行，保证混凝土强度、和易性、坍落度及其他技术指标满足设计和施工要求。

另一方面，混凝土施工质量的好坏也直接对混凝土构件质量产生显著影响。首先应该加强浇捣作业，避免出现蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙、夹层、缺棱角等现象，这些现象都会增大毛细孔隙以致加速混凝土碳化。其次加强施工养护。如果只有好的材料，没有养护好，就会功亏一篑。密实度高的混凝土可以减少毛细孔隙，抵制二氧化碳、氯离子、水的侵入，抑制混凝土的碳化。养护条件对混凝土的密实度影响很大，特别是早期养护条件。在一定的温度条件下，湿度越大，水泥水化越充分，混凝土的强度越高，密实度越大，毛细孔隙越少，透气性越差，结构安全性就高。如果湿度不够，混凝土会失水干燥，影响正常水化，甚至停止水化，这不仅严重降低混凝土的强度，而且因水化作用未能完成，使混凝土结构疏松，或形成干缩裂缝，从而影响耐久性。养护温度高，水泥早期水化速度快，混凝土的早期强度就越高。混凝土硬化初期的温度对其后期强度有影响，初期养护温度越高，其后期强度增进率就越低。湿度适当，水泥水化、硬化便能正常进行，混凝土强度能得到充分发展。

3.3混凝土结构钢筋保护层厚度的检测

首先应该查看建筑物结构平面图纸和变更设计资料，确定检测部位内钢筋的布置状况，选择适当的检测部位。检测部位应该平整、清洁，并应该避开金属预埋件和钢丝。对于表面有装饰面层的混凝土结构，应该清除装饰面层后在混凝土上进行检测。检测前，应该对钢筋检测仪进行预热和调零，调零的时候要将探头远离金属物件。进行检测前，应根据设计图纸等资料，确定钢筋的直径，了解钢筋布置状况，确定被测结构及构件中钢筋的排列方式，尽可能地避开钢筋间的相互干扰。检测过程中，先选择和设定钢筋检测仪的量程和设计图纸里的钢筋公称直径，探头在检测面上沿着被测钢筋轴线相垂直的方向缓慢移动，被测钢筋与相邻钢筋的间距应大于70mm，并应避开钢筋接头和绑扎钢丝。探头移动过程中钢筋探测仪保护层厚度示值最小时，读取数据，然后将探头旋转180°重复检测一次读取数据，两次读数相差不超过1mm，取其平均值即为钢筋保护层厚度。如果出现异议，则应该更换检测仪器或采用剔凿、钻孔的方法进行验证。

3.4混凝土保护层厚度超标补救办法

结构加固的原则必须是在满足结构安全性的前提下兼顾经济性、适用性。施工方可与设计方及时联系，征得设计和监理方同意方可实施。如针对钢筋保护层厚度过大、受力不足的情况，可能采取的加固方法有：在现有构件上增加混凝土叠合层，叠合层内重新配置钢筋；在现有构件上沿受力方向粘贴钢板；在现有构件上沿受力方向粘贴碳纤维。三种加固方法比较，出现问题必须杜绝掩盖行为。

结束语

总之，钢筋混凝土结构中钢筋保护层厚度对混凝土结构的耐久性和承载力有很大的影响，然而这也是在施工过程中被大部分施工人员所忽视的，进而造成了许多工程质量问题。所以，在充分认识到混凝土结构中钢筋保护层厚度的重要性的同时，在施工中要严格按规范要求施工，在质量控制过程中加强检测手段，只有这样才能保证工程质量。

参考文献：

[1]贺晓明，张立彭，孟昶.钢筋施工过程质量控制浅析[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2014（3）.

[2]张晓红，王新文.钢筋混凝土保护层的作用及控制[J].科技信息，2012（13）.

论文作者:王雷

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6808bbbe598c8ea57d4df38a.html