# 解析输配电及用电工程线损问题及管理论文_张晓燕,张磊,张慧峰,李东明,王静薇,尹江峰

（国网山西省电力公司朔州市平鲁区供电公司 山西朔州 036000）

摘要：随着我国电力行业的迅猛发展，给电力行业带来了发展的机遇与挑战，在很大程度上提高了电能生产效率，缓解了电能需求问题。但与此同时，由于线损管理水平较低，使得电力企业效益得不到提高。因此，重视线损管理在输配电及用电工程中重要性，对于电网企业的发展具有很大的促进作用，掌握输配电及用电工程中线损管理的要点，能够提升电力企业线损管理整体水平，在很大程度上提高电网企业的经济效益，对其进行分析，能够为电力企业可持续发展提供保障。

关键词：输配电；用电工程；线损问题；管理

引言

近年来，我国经济发展迅速，用电量急剧增长。在此背景下，做好线损管理不但可以确保供电的稳定性和安全性，还能有效提高供电企业的经济效益和社会效益，对推动国民经济的健康增长具有十分重要的影响。长期以来，我国的线损管理工作存在一定的弊端，不利于电力资源的有效利用。因此，电力企业必须要根据自身的实际发展情况，找出当前线损管理工作的不足，并加以整改，确保线损管理工作的科学性和有效性。

1 线损管理的作用

线损管理主要有两个方面的作用，（1）线损管理可以有效提高电力资源利用效率。线路消耗过多会造成电力资源的浪费，增加企业的成本，而做好线损管理工作可有效避免电能量的浪费，对提高供电企业的经济效益具有十分重要的影响；（2）线损管理可确保线路安全。确保线路安全是保证整个供电系统能够安全运行的重要基础条件，而做好线损管理工作可有效确保线路运行安全，对提高供电的安全性和稳定性具有十分积极的意义。

2 现阶段输配电及用电工程中线损管理的现状

2.1 线损管理重视度不够

在电力企业发展过程中，对于输配电及用电工程中线损管理往往缺乏认识，将其视为普通的企业管理，对其重视度不够，导致了更大程度的电能损耗，给电力企业带来一定的损失。另外，在电力企业部门之间联系不紧密，存在着职责不清的现象，一旦出现问题，互相推诿现象严重，更得不到及时解决。

2.2 线损管理体系不健全

线损管理体系不健全，在输配电及用电工程中，没有很好地把线损管理贯穿于输配电及用电工程的规划设计全过程，这给线损管理上带来了一定难度，使得线损管理没有依据；监督机制不科学，一些管理落实不到位，比如，线损管理没有能够落实到输配电及用电工程中，在输配电及用电工程管理中不能对线损进行优化计算和验证，做为工程设计的一项必要条件，给企业线损管理造成困难。

2.3 线路结构布局不科学

随着城市的快速发展，电网开发与建设不断加快，而在当前资金不足以及计划不够的前提下，使得城市电网线路结构在布局上出现了不科学、不合理想象，也加剧了线路的电能损耗。在城市电网线路结构布局中，往往由于线路走廊、土地征用等原因，造成配网线路迂回供电；电源点位置很难接近负荷中心，造成超半径供电；因电力企业为了节约资金，而缺乏对老旧线路的维护改造，导致密集住宅区低压配网水平容量偏低等原因，导致不合理经济供电，线路损耗较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 输配电及用电工程中线损管理的要点

3.1 线损管理要体系化

线损管理要形成完整的体系，不能一味的营销抓线损，生产抓安全。应该把线损管理贯穿到整个电力生产、营销的全过程中，层层抓环环管，抓住生产源头，控制技术线损，抓住营销各环节控制管理线损，这样才能真正提高营销线损管理水平。所以，一定要改变目前只有营销人员抓线损管理而生产人员不关注线损的局面，真正把输配电及用电工程中线损管理纳入整个线损管理体系中。

3.2 科学合理地布置输配电网结构

在输配电及用电工程管理中，要充分考虑线路、设备运行的经济合理性，在保证线路设备安全可靠运行的基础上，合理计算投资与线路损耗的关系，优化线路布局和设备选型，保证线路损耗最小化，有效降低技术线损。因此在输配电及用电工程管理过程中，不仅要加强线路设备的升级改造整治工作，实现降损目标，还要重点在输配电网的规划与建设中，科学合理进行线路布局，要根据负荷性质结构及分布情况合理分配、调整负荷接带，优化输配电设备负荷率。将变电站设置在负荷中心处并将高压线路深入负荷中心，缩短配电线路的供电半径，实现“小容量、密布点、线路半径短”的目标。对线路中的负荷较重的配电网进行升压改造，提升配电网供电能力，减小电流，降低线损。

3.3 完善计量设备

完善计量设备的第一步是瑶保证计量电能表的精确!尤其是对一些大用电户而言，配置精确的电能表更为重要。其次，要对配置的电能表定期进行普查、维修和更换，然后，要运用一些方法使计量设备更加完善，使电能表的损耗低于普通计能表，比如配置高精度的电子计能表等。最后，就企业用户而言，可以将GPS负荷和计量表结合起来，使其形成强大的计量终端，不仅可以远程付费还可以远程抄表，使电能计量的准确性得到提高，从而防止出现用户窃电和一些人为因素导致抄表的数据出现虚报的情况。

结束语

总而言之，当前我国用电需求量大，用电矛盾突出，不利于国民经济的健康、稳定发展。在此背景下，加强对输配电及用电工程的线损管理，不但能够确保供电的安全性和稳定性，还能够避免电力资源浪费，有效提高电力资源的使用效率和供电企业的经济效益、社会效益。线损管理工作是一项系统的、长期的工作，供电企业必须要根据时代的发展不断提高线损管理水平，为国民经济的健康发展做好电力保障。

参考文献：

[1] 杜小山，胡斯远.解析输配电及用电工程线损问题及管理[J].低碳世界，2017，（18）：116-117.

[2] 张海军.简要分析输配电及用电工程的线损管理工作[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（08）：90.

[3] 田照宇.试析输配电及用电工程中线损管理的要点[J].山东工业技术，2017，（15）：208.

[4] 刘敏.输配电及用电工程的线损管理[J].中外企业家，2017，（14）：187.

[5] 张建宇.关于输配电工程线损管理的要点探析[J].经营管理者，2017，（07）：300.

论文作者:张晓燕,张磊,张慧峰,李东明,王静薇,尹江峰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6815e0f2255e9782e630278c.html