# 防盗报警系统在变电站安保中的应用论文_陈华,池荣辉,陈宇,赵斌

国网江苏省电力有限公司太仓市供电分公司 江苏太仓 215400

摘要：随着社会的发展，变电站的规模越来越大、结构越来越复杂，在电力系统迅速发展的背景下，智能变电站得到了有效利用，致使其变电站安保问题受到人们的高度关注，防盗报警系统在变电站安保工作中的应用，可降低变电站安保工作的成本。基于此，结合多年的变电站安保工作经验，对防盗报警系统在变电站安保工作中的应用进行了详细阐述。

关键词：防盗报警系统；变电站；安保工作；红外对射探测器

引言

随着社会对于电力的依赖性越来越强，变电站的规模也变得越来越大、结构越来越复杂，大规模、长时间的停电故障对于社会的危害不低于一场恐怖袭击，因此变电站的平稳供电能力已成为衡量变电站现代化的一项重要指标。各种防盗报警系统在变电站安保中的应用也越来越多，其中最常用的防盗报警系统——无人值守远程监控系统更是引起了人们的广泛关注。

1防盗报警系统的特点

1.1数据拓展性较强

在变电站安保工作中，应用防盗报警系统能够使变电站呈现无人员安保的状况，利用防盗报警系统的门禁控制与信号阐述2种方式，将多个服务器的数据信息进行传输与共享，从而避免因单个服务器产生的数据信息众多，而使服务器面临瘫痪的局面。

1.2细致化权限管理

在防盗报警系统中，其权限管理的方式属于对金字塔形式的运用，即将权限下放于具体的人员手中，实现逐级化约束。这种方式的运用，能够有效地解决变电站内部权限分布不均的问题，比如在变电站的集控中心，可选用细致化权限管理的方式，对集控中心内部工作人员的姓名、工作岗位以及进出时间进行实时监控，利用安保人员手动控制的方式闭合其集控中线安全门，同时针对不同性质的工作人员，发放与之工作岗位相对应的权限卡。不同权限卡可开启变电站内不同区域的门，其中应明确卡的权限可随时收回与更改，以防被违法人员利用。

1.3保密性相对较高

在防盗报警系统中，对数据的传输可利用SSL对其加密，以防在数据传输过程中遭到违法人员的破译和篡改。另外，对于重要数据的存放问题，也应使用加密技术。

1.4可靠性相对较高

对于变电站安保工作中的防盗报警系统而言，其主要利用网络的控制化控制，构建多层网络模块，从而利用分布阶段的控制器，进行防盗报警系统的自主操作，提高系统的可靠性，降低数据传输风险。

2变电站传统防盗报警系统的不足

变电站传统防盗报警系统一般采用光纤传输和光学监控器等设备，由于其信息传递不及时、监控技术落后等不足，导致传统防盗报警系统的安全系数较低，已难以满足变电站越来越高的安保要求。传统防盗报警系统具体不足可归纳为以下几点：

2.1是监控数据无法实时共享

当前的变电站因为地域分布广，所以相应的防盗报警系统分布较为分散，由于传统的变电站防盗报警系统采用光纤连接，因此难以形成网络，无法对发电机及其辅助设备运转过程中的图像数据进行实时监控，导致变电站系统一旦出现问题，很难及时发现，造成严重的经济损失。

2.2是无法实现远程办公

电力系统对于安全性的要求一直很高，传统的监控方式需要工作人员在机房值守，因此人工成本较高，而对于一些偏远地区或是恶劣环境采取人工值守的方式非常困难。而传统的光学摄像机监控技术加上视频编码器所实现远距离的视频传输，并不能满足远程办公的实时性需求。

2.3是监控质量落后

变电站传统防盗报警系统所采用的普通摄像机图像质量经过数字转换成模拟信号后，在长距离传输时模拟信号非常容易受到外界干扰、信号强度衰减严重，导致传输后的图像质量不佳。同时由于普通摄像机的图像格式固定为PAL或者NTSC格式，因此监控图像的分辨率普遍较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3防盗报警系统的具体构成

在变电站安保中，使用防盗报警系统能够对违法人员的行为发出警报，保障变电站的安全性。同时在运行中，防盗报警系统能够依据变电站的实际情况，对其防控区域进行完整性、细致性规划。一般情况下，防盗报警系统大致分为2个重要组成部分，即前端报警部分和监控中心。

3.1前端报警部分

在防盗报警系统运行过程中，主要利用以下多种手段对违法者进行变电站外部隔离。

3.1.1红外对射探测器的使用

变电站中存在视频无法监控的位置，违法者在侵入时，均会有意避开摄像头，使变电站存在一定的安全隐患。遭受威胁时，难以在短时内准确定位违法者，配合使用红外对射探测器与视频监控，可以全方位监控到违法入侵者，不留死角。为了降低误报概率，红外对射探测器的安装距离应预留100%的裕度。

3.1.2电子围栏的使用

在防盗报警系统运作期间，可适当调节其防区内的电压，需将电压的调节时间应控制在0.1s的范围内，电压转换的间隔时间控制在1.5s左右，按照国家规定的电压标准，将调节后的电压应用在电子围栏中。违法者在入侵时，主要是破坏电子围栏，使其呈现短路、断线等状况，致使其符合电子围栏的防盗报警条件。电子围栏的应用在一定程度上提高了变电站安保工作的危险阻挡能力、威慑能力和报警能力。

3.1.3感应围栏的使用

在变电站中使用的感应围栏为静电感应性围栏，在违法者与围栏的间距在10～15cm的范围内时，即可对违法者身体带有的静电进行检测，同时发出相应的警报。另外，静电感应围栏自身还具有抗静电、避雷的功能，不会对自然环境下产生的电磁有任何影响，比如闪电和电磁暴、空间电离与淬发地电流等。

3.1.4振动电缆及泄漏电缆的使用

在变电站安保工作中，振动电缆的组成部分为芯线、压敏膜、屏蔽层和外套等。压敏膜在受到外力影响发生形变时，会产生相应的电信号，并由芯线传输至探测器；其探测器依据电信号幅度的大小，自主判断是否需要发出警报。在泄漏电缆的敷设过程中，需设置2条相邻的电缆，一条电缆完成发射工作，另一条电缆完成能量接收工作。从客观的角度分析，2条相邻的电缆属于阴阳两极，因在2条泄漏电缆内的正电子、负电子以合理分布的方式存在，所以在线缆受到影响时，正负电子之间的平衡将会被打破，探测器依据此变化判断是否启动报警装置。

3.2监控中心

对于监控中心而言，结合变电站实际情况，对其防范等级进行相应的调整。防范等级通常分为一般等级和高级等级2个等级。其中，一般等级可以直接安装报警主机，通过警号了解变电站的实际情况。

3.3防雷功能

系统以三级防雷要求为设计标准。在变电站安保工作中，应对室外报警设备采取以下有效的防雷措施：①对于变电站内220V交流电防雷工作，可采用交流电源防雷器接入的方式；②对于信号线的防雷工作，可利用铜线形成接地网，完善变电站的防盗报警设备，使其具备防雷功能。在设备监控中心内部，配电柜需要设置电源浪涌抑制器，确保设备可以正常运行，同时具有安全性。而机房需专门接地，保证设备接地与机架接地保持一定的距离。

结语

随着社会的发展，电力行业对于社会的稳定起到了越来越重要的作用，因此人们对于电力系统的安全性的要求也就越来越高了，防盗监控系统在变电站中的应用会越来越广泛，尤其是无人值守远程监控系统这样综合性强、功能齐全、性价比高的系统，更是今后变电站建设的首选。其集成远程的监视、遥控和图像的传输，又具备联网报警、门禁管理人员出入控制等功能于一体，能大大减少巡检人员工作强度，加强对变电站的安全、保卫工作，提高变电站运行水平，为变电站的科学管理提供了更为集中有效的技术支撑。

参考文献

[1]周京阳.电力市场的技术支持系统[J].电力系统自动化，2009，23（2）：24-28.

[2]王永福，张伯明.集中数据管理平台及其在电力市场中的应用[J].电力系统自动化，2010，27（11）：9-11.

[3]许竹.无人值班变电站安全运行技术探究[J].科技传播，2012，02：31-35.

论文作者:陈华,池荣辉,陈宇,赵斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6821b7605733d749b2982154.html