# 试论建筑材料检测在建筑工程中的作用论文_孔垂峰

南京科杰建设工程质量检测有限公司 江苏省南京市 210015

摘要：一栋建筑，从建筑地形选址、建筑设计、到建筑施工是一个复杂的过程，中间涉及多种因素作用。建筑材料是组成建筑的最基本，也是最重要的因素。建筑材料的好坏，是否合格达标，直接影响到最终建筑建成的质量，更是关系到人的生命安全和财产安全。那么为了确保建筑施工的顺利安全进行，有必要对建筑材料进行规范化、标准化的安全检测，确保整个施工流程的安全生产。

关键词：建筑材料；检测；建筑工程；应用；分析

1导言

建筑工程从开工阶段到竣工阶段，最重要的一个环节就是建筑材料的选择，这是因为建筑材料在整个工程建筑质量问题上发挥着重要的作用。换句话说，建筑材料选择的合理与否和建筑工程的质量之间有着紧密的联系，所以必须要对建筑材料进行认真的检测。有时人们也认为做好材料的选择工作是整个建筑和工程初期的重要工作之一。材料检测过程中，检测人员必须要按照政府与我国相关检测部门的管理规范来进行。建筑材料的质量鉴定工作十分注重两大方面，也就是建筑材料的合格性与稳定性，这样才能进一步保证建筑工程的质量，为建筑的使用者提供生命保障。

2建筑材料的常规检测内容

我国对建筑材料的检测一直遵循国家的相关规范和标准，从通常意义的标准来看，建筑材料一般以常规内容检测为主。包括对.水泥、细骨料、粗骨料、混凝土、建筑砂浆、墙体材料、防水材料、混凝土外加剂等各种建筑材料其中，不同的建筑材料检测内容和检测标准都是不相同的。检测水泥时，水泥的三氧化硫含量，氧化镁含量，强度，安定性，凝结时间是需要重点检测的内容;检测细骨料时，则需要深人采用化学实验，颗粒级配方式，表现密度，堆积密度，有机物含量和碱活性浓度等都是需要着重进行检测的;粗骨料和细骨料相比又有所区别，出了颗粒级配方式，表现密度，堆积密度这些之外，泥块含量值，针片状颗粒含量值也是需要必须检测的;对混凝土而言，混凝土中间材料的配合比，表现密度和凝结时间等等，都是需要考虑在内的内容;对建筑砂浆，除了考虑配合比之外，稠度值，分层度值，都是要检测的内容。

3建筑钢结构材料检测概况

3.1钢结构材料的性能

从钢材的使用角度来讲，钢结构材料本身具有基本的高强度、可塑性、冷脆破坏性和可焊性等性能。但是从材料性质的单项指标来看，并不能代表和囊括其全部特点。一般材料的性能判定项目，还需要依照常规试验的各项指标进行综合评估、判定。也就是说，建筑材料的性能评判还应当采集一定的数据作为参考依据:如钢结构材料的生产时间年限、钢结构材料所供有的技术条件和产品说明书、钢结构材料的牌号、技术指标、极限强度、屈服强度、受拉的延伸率、反复弯曲，冲击韧性与化学成分等等。由于钢结构建筑庞大的市场和钢结构本身所具有的性能优势，其在我国的建筑工程上必然有着强大的生命力。钢结构体系，制造工场化，施工工期短，工业化程度高，无污染，无建筑垃圾，是我国建筑市场的发展趋势。进一步而言，随着钢结构的深度发展，钢结构体系必然会在多层民用建筑中推广使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2水泥材料的性能

水泥产品是建筑工程建设的重要原材料之一，在城市的建设中发挥着极其重要的组件性作用，水泥产品质量的好坏直接影响着建筑工程基础的载体质量，同时也就间接地关系着人们的生命财产安全。为了确保水泥的施工性能，水泥的调和水通常都会比水泥水化所需水量多1倍-2倍，这部分多出来的水分会在水泥的输送和硬化过程中积聚在集料、钢筋的下表面或者是渗透到混凝土的表面，这就是水泥的泌水性，水泥的泌水性越大，则构件的抗冻、抗渗以及耐蚀性就越差。水泥的保水性指的是当水泥浆体在静止时不会析出的水分，但当水泥浆体处于振荡、真空以及吸水板等条件下时便会放出水分。的作用，水灰比越大，则抗渗性能就越差。

4建筑材料检测技术存在问题及改进措施

4.1建筑材料检测技术存在问题

目前，我国建筑施工行业项目操作通常选用分级包工形式，建筑单位中标后，通过会将建筑工程分几部分，通过竞标筛选承包商方式承包出去。这导致建筑公司无法严格把控建筑工程施工质量，在建筑材料检测方面也存在很多漏洞。一是建筑公司对建筑材料的应用只是简单的验收数量或依据经验判断建材好坏，这给建筑工程施工带来巨大安全隐患；二是由于分级包工形式，对于材料供应筛选也缺乏计划性，许多建筑材料没有标识牌，也没有依照规范标准进行安放、管理。

4.2建筑材料检测技术改进措施

建筑工程质量关乎千家万户，因此改建建筑材料检测技术至关重要。通过多年实践经验，从以下几个方面进行改进；一是严格依照国家制定的相关质量检测标准，对选购建筑材料的规格、型号及其他进行检查，必须经施工工程监理工程审查进行建筑材料验；二是依据建筑材料的具体设计和规范要求，对建筑材料进行强制性检验，确保不合格材料无法进行施工场所；三是通过对检测人员进行专门培训和指导，提高建筑材料检测人员的专业素质，通过定期审查，对没有达标的检测人员进行相应培训或惩罚；四是构建建筑材料质量检测机制，为建筑工程质量实施提供参考数据。

5结论

通过上述分析可以得出，建筑材料检测技术在建筑工程中的应用，有助于保证建筑工程施工质量，优化建筑材料选择，推广与应用新型工艺、材料以及技术，意义重大。本文首先介绍了建筑工程中四大建筑材料检测技术，详细探讨了建筑材料检测在建筑工程中的作用，最后文章分析了当前建筑材料检测中存在问题，并提出改进措施。希望通过本文研究，为相关人员研究提供参考。

参考文献

[1]龚涵.建筑材料检测在建筑工程中的作用[J].四川水泥,2017(11):13.

[2]刘淑芳.刍议建筑材料检测在建筑工程中的作用[J].四川建材,2017,43 (10):178-179.

[3]马维华.建筑材料检测在建筑工程中的作用分析[J].四川水泥,2016 (12):255.

[4]欧春.建筑材料检测在建筑工程中的重要作用[J].四川水泥,2015(02): 123-124.

[5]孙秀梅,孙桂民.关于建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析[J].城市建筑,2013(22):228-229.

[6]李海平.建筑材料检测在建筑工程中的作用[J].江西建材,2012(01):79 -80.

论文作者:孔垂峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/682afa17cf2932cda843c21c.html