# 园林小品土建施工质量控制和应用浅析论文_罗婵娟

福州市动物园管理处 福建福州 350012

摘要：健全城市生态是现代化城市的奋斗目标。园林绿化建设是改善城市生态的重要手段，而园林小品是指在园林中供游人休息、观赏、方便游览活动，供游人使用，或者为了园林管理而设置的小型园林设施，一般不能形成供人活动的内部空间。园林小品以其丰富多彩的内容、轻巧美观的造型，在园林中起到点缀环境、美化景色、烘托气氛、加深意境的作用。同时很多园林小品本身又具有一定的使用功能，可满足各种游览活动的需要，因而成为园林中不可缺少的一个组成部分。因此，园林小品在施工过程必须做好技术的把关和质量的控制，合理应用小品种类，为园林建设创造更多的经济价值和观赏价值。

关键词：园林小品；土建施工质量；建筑小品；应用

一、园林小品工程施工质量控制

1、做好施工人员培训工作

虽然园林小品的尺寸比较小，但是工程的施工质量是不容忽视的，所以前期的准备工作一定要做好[1]。施工人员的专业技能是保证园林工程质量的基础，施工开始前，施工技术人员应该要对图纸、施工要求内容进行完全的熟悉，设计人员及时与施工技术人员沟通，让施工技术人员可以提前准备，并形成一套完整的施工体系和管理体系，让每一个环节人员都可以根据惯例及时得知工程的任何变化。在施工前，施工技术人员除了对图纸以及施工要求的熟悉，还需要对施工人员进行严格的培训工作，让施工人员熟悉小品内容、施工要点，在工作中时刻保持责任心，端正工作态度，才能进行更好的工作。在园林建设中对小品施工人员技术要求和人员综合素质的要求要更加地高一些，小品的施工建设比一般园林景观要更加的细致、精密、复杂。所以，在小品工程施工的过程中施工人员的素质以及技术都要比一般施工人员更加的专业，才可以创建出让人眼前一亮，精巧亮眼的园林艺术品。

2、施工材料选择和准备工作

根据园林小品种类、需求不同选择相应的材料和施工技术等。例如花架施工，较常材料有竹木材、金属材料、石材、钢筋混凝土等。①竹木材具有造价较低、易于加工的特点, 但也有耐久性较差、强度和断面尺寸不足等缺点，原木的含水率≤25％,且不得出现虫蛀、腐蚀等，必须做好防腐蚀、防蛀虫、防火等措施。②金属材料结构相对轻巧, 且构建断面自身重量很小, 但小品大都放于户外经常受日灼温度上升，容易出现灼烧植物嫩枝叶等问题，同时要经常涂刷油漆对其护养, 以防止腐蚀。③石材因其较为厚实和耐用, 常作为花架的底柱。④钢筋混凝土在浇灌过程中不仅能够依据施工图纸要求形成格式各样的形状, 同时可现场进行安装, 并且具有高强度、非常耐用等优点, 是小品材质选择中应用最为广泛的。

在园林小品土建施工前期材料的购买，应该由专业的采购部门指派专门的人员进行采买，其品种、规格以及数量需要严格符合施工图的设计要求。采购人员在进行采买时要根据园林小品土建筑材料的需求进行高质量采买，并进行严格监督，保证建筑材料不会在运输过程中被损坏，影响园林小品土建施工。专业的采购人员在进行采买时应当对构造物的粒径、搭配以及混凝土的园林小品土建工程施工标准进行严格把控，构件的尺寸大小以及其他辅材的都要严格按照工程施工标准进行，根据工程方案的要求和设计进行采买。购买的每一份材料都要进行验收，只有验收合格的材料才可以入库，在园林景观建筑中使用。

3、施工设备的选择

在园林小品土建施工时，设备是可以减少因为人员操作失误而造成的伤害，也可以加快建筑工程的进度，是建筑工程中必不可少的一项重要工具。园林小品的建设主要是以功能性多且观赏性强的小型建筑为主，对于施工比较复杂和困难的建筑，要先考虑施工的机械能否进入施工现场，因此，在对园林小品进行施工时，要找合适施工机械设备，并配备相应施工技术较高的人员。

4、施工过程中质量控制

对各项工作进行检查。园林小品建设是一个比较复杂的工程，涉及的范围与内容非常广，所以在部分工作完成后，相关的部门就要对工程成果进行检查。对成品的检查必须要由专业人士进行质量检测，如发现问题，就要及时指出并给予相应的指导，使施工人员能够顺利的完成工作。做好施工交接的检查。园林小品的施工工序比较多，而且相对复杂，有的是地上施工，而有的就是地下施工，因为施工的部分不一样，所以在施工过程中会出现分项施工。在上一个工序完成后紧接着就要开展下一项工序，保证每个工序都能够交接好，工作负责人就要对每道工序的施工任务进行检查。同时负责人之间要交流好，对于施工过程中经常出现的问题进行探讨，以此来保证施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5、完成后的质量评估工作

在园林小品土建工作完工后，需要专业人士对整个建筑工程进行质量评估工作。园林小品工程全面的质量评估工作。对工序产品效果的评价结果进行全面检查, 及时处理产品质量中存在的不足, 其工作重点是有效避免出现漏查产品质量可能存在的隐患。专业人士对整个建筑工程提供完整的、严格的质量评估报告后，建筑工程企业需要对质量评估报告中提出的问题、不合格的地方进行整改。整改后需要将不到位的地方整理储存档案，在之后工作中将问题当做典型对施工技术人员进行培训，防止出现同样问题。

二、园林小品中应用的建筑小品

1、廊、亭

中国园林景观中对廊、亭等的设计较多，尤其是我国古代园林中，廊、亭的应用较为广泛，在现代园林景观设计中对廊、亭仍有所应用，尤其是亭的运用更多一些[2]。廊即指廊道，主要连接单体建筑，具有遮阳、防雨等功能，在园林景观设计中，会对廊道配置较多的装饰小品，比如，漏窗、挂落、彩画等，同时廊道内会设置一定的坐凳，供游客休憩。亭与廊道在功能上具有一定的相似性，因其是独立的建筑结构，往往会作为独立风景设计，在地形上会将亭建设在园林的重要景观处，便于游客观赏风景。

2、园椅、园凳

园椅、园凳是重要的建筑小品，在园林景观设计中不可缺少，根据园林的面积大小以及相关景观设置情况，园椅、园凳的数量和类型都会有所差异。由于园椅、园凳主要供游客休息，因此，数量相对较多，在广场周边、亭下、湖边池畔、园路两侧等均可放置。

随着科技水平的进步，园椅、园凳的制造材料不断推陈出新，木材、石材等传统板凳材料以及玻璃纤维、钢筋混凝土、不锈钢金属等现代材料，都可进行园椅、园凳的制造，为能够与园林环境相互协调，园椅、园凳等材料选择以及类型等都应严格遵循园林景观设计的原则。

3、假山

假山也是常见的建筑小品类型，不仅仅在古代园林景观设计中比较常见，在现代园林设计中也得到了广泛的应用。而且随着技术的不断进步，假山的材料种类也有所增加，这就使得假山这类建筑小品更为惟妙惟肖[3]。通常而言，设计者都会将假山放置在门口，以起到点缀的作用；也可在广场中加以布置，从而起到分割空间的作用，对广场的功能区域进行划分；可以将假山与景观水体相互结合，从而形成假山瀑布，增加园林景观美景。

4、景墙、栅栏

景墙是园林景观中重要的部分，能够将园林空间结构进行隔离[4]，从而起到规划空间的作用，可将园林与周围的生活区域及时隔离，但由于景色的渗透，又促进了园林与生活区域环境的协调。栅栏虽然也有隔绝空间的作用，但是其保护功能更为突出，一般会根据景观布置情况，设置相关的栅栏或者护栏，防止人员对绿地进行践踏，或者标明界限，阻止人与动物直接接触等。

结束语：

园林小品与园林的整体密不可分，它显著增强了园林的功能性及观赏性，可见园林小品在园林建设中占据重要地位。随着我国园林景观设计水平和施工质量的不断提高，这种重要性将不断加强。但是对园林景观的施工水平和施工人员的素质也提出了更高的要求，对施工质量和施工方的控制力也提出了考验。因此，质量控制在小品施工中的作用越来越明显，一项工程的成败，很大程度上取决于是否有良好的施工质量控制。多种多样功能各异的园林建筑小品的合理选择，并对其适应周边景观进行科学合理的设计和建造，为园林建设创造更多的经济价值和观赏价值，让园林环境更加完美。

参考文献：

[1]余本杰. 园林景观中小品的设计应用探讨[J].现代商贸工业，2018，39（28）：182-183.

[2]秦耕. 园林绿地中园林建筑小品探讨[J].现代园艺，2018（14）：134.

[3]杨月. 小品建筑种类及其在园林中的用途[J].居舍，2018（20）：139.

[4]吕梦瑶. 乌海市城市公园景观调查分析[D].内蒙古农业大学，2018.

论文作者:罗婵娟

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/682c242a7c2b0d94aa04186d.html