# 对建筑机电设备安装中管线综合平衡技术的分析研究论文_彭远庆

彭远庆

（广东省电白建筑工程总公司 525000）

摘要：在建筑机电设备施工过程中，需要对数量巨大的管线进行安装，这些管线分别应用于不同的楼宇系统之中。在施工之前，科学地应用关系综合平衡技术，解决施工中存在的问题，能够在很大程度上提高安装工程的施工质量，缩短工期，进而节省建筑机电设备安装成本，发挥其经济效益。本文对建筑机电设备安装中的管线综合平衡技术进行了研究，并对其施工的原则和过程进行了探讨。

关键词：建筑机电；设备安装；管线综合平衡技术；分析研究

随着大型建筑物的不断增多和建筑物内外部功能的不断完善和增加，建筑物中的各种设备和管线数量激增。由于建筑物内的空间有限，各类管线的排布越来越密。各类管线是由不同专业的设计人员进行设计，在有限的建筑空间里，难免会产生管线的重叠、交叉和相碰。在机电安装过程中，各设备系统由不同的施工单位分别独立安装时，在处理管线重叠、交叉和相碰时，往往会影响管线的使用功能，严重时导致部分机电管线安装返工重新布排处理。所以，各机电安装单位在管线安装前，也应在总包单位的协调下进行管线综合，同时尽量采用组合支架，以取得较好的管线综合效果。

1、管线综合平衡技术原则

机电设备安装是现代建筑建设施工中的重要组成部分。在建筑机电工程施工中技术复杂，比较容易出现错误，因此，采用管线综合平衡技术对其进行预先处理和解决是非常必要的。但是如何才能够科学地应用该技术对机电设备安装技术进行处理，是人们较为关心的问题。在施工的优化方面，需要根据建筑的实际情况以及机电工程建设方向进行和理化分析，在其中需要遵循一些原则，主要有以下机方面内容。

1.1管线平面定位

管线平面定位应遵循：先大后小、先繁后简，先重点部位、后次要部位；先主干后分支，先风管后水管、再电气配管，先无压后有压。各类管槽走向统一规定，构件统一制作，统一标准；同类管线集中布置，按照规范合理布置支架，充分利用组合支架，加大空间利用率。同时，还要考虑管线的种类、外形尺寸、保温厚度、支架尺寸、规范对相应管线的间距要求、施工操作空间、预留管线位置、检修通道等诸多因素。

1.2 管线排列原则

管线的排列间距以利于对管道、阀门及保温层、电缆桥架、风管进行安装和检修为原则。管线排列应遵循“通风管路排列在上、液体管路排列在下”，“保温管路排列在上、不保温管路排列在下”，“热水管路排列在右、冷水管路排列在左”的原则。

1.3 管线交叉避让原则

管线尽量水平避开．减少交叉。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各类管线交叉翻弯时一般遵循“电气让水管”、“水管让风管”、“分支管让主干管”、“小口径管让大口径管”、“有压管让无压管”、“低压管让高压管”、“常温管路让高温或低温管路”、“一般管道让工艺管道”、“同等情况下造价低的让造价高的”，也就是符合管线综合平衡的技术要求和经济要求。技术要求主要考虑施工规范要求、施工便利、施工维修空间等。

2、管线综合平衡应重视的6个方面和等级划分

2.1管线综合平衡应重视的6个方面

① 安全方面；② 基本功能方面；③ 与土建配合方面；④ 施工方面；⑤ 经济方面；⑥ 扩展和维护保养方面

2.2 管线综合平衡应重视的6个方面的等级划分

依照管线综合平衡应重视的6个方面的轻重缓急，划分为三个等级。第一级：“安全方面”、“基本功能方面”及“与土建配合方面”。第二级：“施工方面”，包括施工管理、施工程序、施工协调等各方面。第三级：“经济方面”以及“扩展和维护保养方面”，包括施工成本和运行成本，以及设备、管路的扩展需求和运行过程中便于维护管理和保养的要求。

3、管线综合平衡工作程序

各专业机电施工单位，在图纸会审后，依据设计单位的施工图进行施工现场复核。复核现场土建情况、装饰装修的要求，各专业之间的管路、线路和设备的走向和位置，充分了解施工图的意图后在总包单位的协调下，考虑机电安装时的步骤和要求、施工时间及施工周期，进行各专业的设备和管线的综合平衡布排，绘制深化设计图纸，经原施工图设计单位审批后报监理单位和业主，在总包协调下进行下一步机电安装施工。

4、管线综合平衡要点

管线综合平衡技术在建筑机电设备安装施工中所起到的作用是十分巨大的，不仅能够解决施工中存在的问题，提高设备安装的质量，更能够为工程的施工节省资金和时间成本，提高工程施工的效益 在管线综合平衡技术应用中，需要注意一下要点。

4.1熟悉图纸

对所要绘制的各种管线做到心中有数，电气方面，一般只需绘制出强、弱电桥架即可；环控方面，在平衡图纸中，这是最复杂的一部分，各类风机及配套大小风管都须绘制，这就需要绘图员必须充分了解各个系统及风管走向：管道方面，分项小而且多，一般环控系统中的空调水系统分配到管道，所以必须熟悉各个系统的详细情况。

4.2了解施工现场的详细情况

从施工现场采集充分的可用数据：掌握所需材料的规格型号及部件的外形尺寸：熟悉安装工艺，结合设备、管线综合图，对比设计尺寸和实测尺寸进行纠偏，校正因土建施工误差引起的数据偏差。熟悉建筑布局和各房间的使用功能：熟悉各系统、设备的布置、管线分布情况；熟悉建筑结构的形式、墙体、装饰装修的构造等等。

4.3在综合平衡前，要明确各专业设备、管线支吊架形式及设置位置

支架形式所选用的型材规格直接影响到空间位置，在空间紧张的关键部位，型钢的选用对吊顶标高能甭满足施工要求有较大影响，因此支、吊架形式的合理选用，是一项重要工作。

4.4应用CAD绘图软件平台对施工图进行深化设计

对所有的管线、设备进行定位，并按建筑结构对综合管线平衡冈的空间位置进行校核。对管线复杂之处，需绘制细部平、剖面图以至详图。

4.5将管线网层进行分类，同一系统管线采用统一种颜色

在利用CAD软件进行综合管线平衡时，需将各个系统的管线网层进行分类，同一系统管线采用同一种颜色。将整理好的各系统管线罔层粘贴在同一底图中，选择管线密集的部位，进行分析。在图纸上先解决各专业之间的位置交叉和标高冲突问题，当把各专业管线图层全部反映在同一底图时，原设计图纸上管线位置、高度冲突的部位，全部显示出来，关键部位需绘制剖面详图。

4.6选择同一走廊几处相似剖面位置

根据建筑图和吊顶要求做出一个空间剖面，将设于该断面内全部管线按比例画出管线的外型。管线平衡时依据基本的避让原则：小管让大管，有压让无压：各专业的管线布置时，其相对空间位置应满足规范、操作及检修的要求。

5、结束语

建筑机电设备安装中管线综合平衡技术是在保证各系统管线功能的前提下，能使管线的布置更合理、规范，本文提出管线综合平衡布置的原则与方法，是机电安装单位进行管线综合平衡工作中遵循的程序与原则。为适应社会发展对建筑工程建设所提出的新要求，加强机电设备安装技术是非常必要的。管线综合平衡技术在建筑机电设备安装施工中的应用，为其安装工程质量产生了积极的作用，该技术也得到了人们的认可和肯定。

参考文献：

[1] 民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术施工技术2011年17期.

[2] 浅谈建筑物的管线综合布置施工技术201O年S2期.

[3] 祝黄.民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术[J]．施工技术．2011年17期．

论文作者:彭远庆

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/683ba7cb5be75a75a7002971.html