# 机电安装电气施工的工序控制与管理分析施斌论文_施斌

摘要：在任何建筑工程中，机电安装工程项目都是实现建筑功能的基础，而在机电安装工程中进行电气系统安装施工的重要工序较多，强化关键工序的管控能够提升机电安装施工质量，为建筑项目功能发挥提供保障，机电安装工程项目中各项管理工作的协同与强化，也是提升建筑功能、为建筑行业发展提供助力的重要途径。本文对机电安装电气施工的工序控制与管理进行分析，以供参考。

关键词：机电安装；电气施工；控制管理

引言

电气设备安装是市政建筑工程中一个不可或缺的施工过程，且随着建筑功能性的提升，对于这一施工技术要求也日益增高，尤其是对于部分安全隐患问题，更需要给予高度重视。为了提升电气安装施工质量，不仅需要将质量意识贯穿于整个施工过程，而且还应进一步提升安装技术水平，避免出现影响整体工程质量的安全隐患问题，同时，也对人民的生命财产安全提供良好的保障。

1机电安装工程电气施工概述

在提高机电安装工程电气施工效率、实现其施工目标的过程中，应了解与之相关的施工内容。具体包括：（1）重视电气施工关键工序实施过程管控，有利于降低其施工问题发生率，满足机电安装工程质量可靠性要求，避免给其设备应用中埋下安全隐患；（2）从节能施工、人员优化配置、施工效果评估等方面入手，可使机电安装工程电气施工更加合理、科学，为机电设备良好功能特性的保持及应用价值的提升提供专业保障。

2影响市政建筑工程电气设备安装质量的主要因素

2.1施工过程管理不到位

在整个电气设备工程推进的过程中，施工阶段很容易出现无法避免的变化，如施工进度的变化或是施工方法工艺的改变，又或是施工材料和设备的更替等，这些无疑都会给施工质量造成严重的影响。尤其是在施工过程中，若无法对其进行有效的管理，那么将会给建筑工程埋下极大的安全隐患。不仅如此，电气消防系统对电气设备的安全性能也有着极为关键的影响，因此，在施工过程中，对于电气消防系统，必须全面加强施工的严格管理。

2.2施工监理工作敷衍

对于电气工程施工而言，严格的施工管理和监理是对其质量的有效保障，电气设备很难通过解体的方式进行检查。因此，若要保障电气工程的施工质量，就必须强化对施工过程的监理工作，杜绝敷衍了事的行为出现，作为监理人员，应充分发挥其职能，对整个施工过程实施严格监督和管理，从而保障电气工程的质量。

3机电安装工程中电气系统施工的关键工序管控要点

3.1配电箱安装作业管理要点

现今许多机电安装工程中都会存在仿造名牌漏电开关保护与空气断路器闪断等问题，这就说明某些扣点开关保护与空气断路器质量较差，在电流值设计、整体质量方面与正品存在较大差距，严重影响配电箱安装施工质量，甚至容易造成严重的电气安全事故，危及建筑内用户人身及财产安全。因此在安装配电箱过程中不但要选择正品，还应该遵循一定的安装施工工序。首先要保证空气断路器与漏电保护开关均处于正常工作状态，再保证箱体处于水平状态下且安全牢固，同时还要对箱体高度进行控制，一般距离地面200mm以上为最佳，且左右两侧高度要控制在15mm范围内，要求箱体与箱体之间不存在任何缝隙。在安装过程中还应该保证配电箱内部电线走向要保证横向竖直，以更加便于穿管线孔穿线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2其他方面的管控措施

在对机电安装工程电气施工关键工序实施方面进行探讨时，也需要重视这些管控措施的配合使用：（1）变压器应当选择低噪声、低功耗的节能型设备，并安装可靠地漏电保护开关，降低漏电事故发生的概率：（2）对于重要电气设备进行科学保护，提高关注度，以减少不必要的经济损失；（3）对于照明设备或者其他设备的选择时应当选用耗电量少、具有高效节能特性的设备，落实针对性强的管控工作，从而为电气施工质量、应用价值等提供更多保障，拓宽机电安装工程高效施工方面的作业思路。同时，为了使电气设备能够处于安全、高效的运行状态，则需要对配电箱内的各种零线进行接地处理，并在绝缘导线的支持下，增强配电箱与开关箱内的线路运行安全性进行科学应对。

4建筑工程电气安装施工技术分析

施工人员在确定好具体的安装位置后，将防雷引下线调直并运送到位，并通过大绳拉升的方式将其提升到建筑工程顶部，然后按照自上而下的顺序将防雷引下线依次固定牢固，并将断接卡子与防雷引下线连接在一起。若根据电气安装工程的施工要求，需要处理防雷引下线的接头位置时，施工人员可以采取焊接的方式来进行处理，同时在焊接处应采用相应的防腐处理技术。当敷设的防雷引下线与地面间距大约在2m左右时，可以通过保护管来保护防雷引下线，应注意使用红白油漆对保护管外侧进行涂刷。采用明敷方式安装建筑工程电气设备防雷引下线的施工时，目前常用的是镀锌螺栓来进行安装，以保证接地体以及断接卡子可靠连接。

5针对电气施工作业中的关键工序进行优化控制的策略

5.1针对预留洞以及相应预留点进行科学管控

在建筑工程项目电气系统构建中，预留洞以及设计预留点的科学定位非常重要，因为只有做好各项预留结构的施工安装才能为电气系统构建各结构位置的科学设置提供保证，在当前由于机电设备的数量不断增多，技术需求也在不断增强，其安装控制的要求也越来越高，同时由于电气系统中各电流、电压差异结构的管线施工要求也存在不同，因此针对预留孔洞进行科学施工的需求也就存在差异。在施工推进前就必须根据实际电气系统运行需求进行预留设计，特别是预留孔洞的施工位置以及相应尺寸等必须经过科学计算与参数对比才能进行科学设计，同时在电气施工中必须根据设计图纸要求进行科学的测量放样，确保预留点施工的精准度，施工过程中还应对照设计图纸进行预留点位置以及孔洞尺寸的反复核对，确保电气系统施工建设的科学性。

5.2其他方面的策略

基于机电安装工程电气施工关键工序的管控研究，在其控制与管理水平提升中，也需要考虑以下策略的使用：（1）加大人员方面的专业培训活动，实施好激励与责任机制，提高施工及管理人员的专业能力，强化责任意识，促使电气设备安装施工更具专业性，全面提升器工序实施中的专业化控制与管理水平；（2）通过对完善的管控机制、适用性良好的管控方式整合利用方面的充分考虑，健全电气施工过程管控体系，为其关键工序的顺利实施提供科学指导，高效率、高质量地完成相应的管控工作，从而达到控制与管理水平提升的目的。同时，应重视对机电安装中电气施工效果的科学评估，处理好其中的细节问题，更好地发挥出管控工作的实际作用，保持机电安装工程良好的质量状况，实现电气设备利用价值最大化。

结束语

总体而言，随着建筑工程的日益增多，在进行电气设备安装施工过程中，不仅要关注整体过程各阶段存在的影响因素，同时，还应严格遵守各项施工技术要求，由此全面提升工程质量。尤其是对于潜在的安全隐患问题，更应给予高度重视，在切实有效地落实各项技术要求下，力求建设精品，为广大人民提供优质生活保障。

参考文献

[1]马计保.机械设备安装施工的质量控制[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(17):33-34.

[2]夏国华,夏二勇.建筑机电安装工程常见质量问题与防范措施[J].中国高新科技,2019(17):108-110.

[3]谭建.电气安装施工质量控制关键因素分析[J].石化技术,2019,26(08):136-137.

[4]朱江丽.机电安装工程电气施工工艺与控制管理[J].山东工业技术,2019(02):109.

[5]张邦欲.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理[J].智能城市,2017,3(05):83-84.

论文作者:施斌

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/684e78fa02ac63a63b0bcd5e.html