# 论工业厂房建筑规划设计的分析论文_陈格城

陈格城

浙江天成工程设计有限公司 310000

摘要：优秀的建筑方案设计是建筑设计的基础，对建筑工程能否顺利进行起着关键的指导作用。本文以浙江美浓材料科技有限公司新建厂房项目的建筑规划设计进行了分析，对以后同类型的方案设计提供参考。

关键字：建筑设计；总平面；竖向规划；交通

引言

浙江美浓材料科技有限公司的前身是浙江美浓涂料有限公司，浙江美浓涂料有限公司是一家专业开发、生产、销售高档、环保印刷油墨和高档、环保油漆涂料的国家级高新技术企业。公司拥有一支高水平的技术研发团队，技术力量雄厚，并且紧跟世界油墨涂料行业发展的最新趋势，选用高档进口原材料，引进先进生产设备和检测仪器，拥有德国耐驰砂磨机和美国安捷伦气相色谱仪等，不断开发创新具有美浓特色的油墨涂料产品。经过几年的快速发展，目前公司的产品种类日趋丰富，产品结构日趋完善，逐步形成了以无苯烟标印刷油墨为主，各种高档环保包装印刷油墨、玻璃印刷油墨、水性弹点漆、水性特种涂料等为辅的产品结构。

公司致力于成为烟包印刷油墨行业的领先者，不断开拓创新，为烟包印刷企业提供完善的油墨解决方案和全面的技术服务。公司最新开发生产的无苯型烟标印刷油墨系列可以满足烟草行业最新的VOCS残留标准，在国内烟标印刷油墨行业具有较大的领先优势。

根据调查显示“十二五”期间国内经济仍将保持较高的速度发展，涂料行业受下游工业和民用两方面的需求影响，预计将保持年均10%的增速增长，产量将由2009年的755万吨，增长至2015年的1200万吨。当前涂料行业发展的思路是大力发展以水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料、特种涂料品种并提高其产品用量，配套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标准，大力发展循环经济。同时随着社会的进步和人们消费理念的转变，消费品的安全、卫生和环保日益受到全社会的广泛关注，包装的环保性能也越来越受重视。所以，环保油墨的需求也会越来越大，并且国产油墨涂料无论是产量、质量还是环保性能方面，都与欧美等发达国家有不少差距，这些都说明环保油墨涂料行业有广阔的发展前景，是一个处于上升期的行业。

1.项目概况

本项目拟建于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区内。东面为闲置用地；南面紧邻104国道；西面为白岩路；北面为创新路。

新征土地面积为24774.2m2（合37亩），新建甲类车间一、甲类车间二、丙类车间、甲类仓库、丙类仓库、罐区/泵区、办公楼、研发、质检中心、事故池、消防循环水池、门卫一及门卫二。

湖州市位于东经119.14~120.29度，北纬30.22~31.1l度之间。地处浙江省北部，浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心。东邻江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻杭州市余杭区和临安县，西依天目山脉与安徽省宁国县、广德县毗邻，北濒太湖与江苏省苏州市、无锡市相望。

埭溪镇是湖州市南大门，东北距湖州市区27Km，南距杭州67Km，杭宁高速公路从埭溪镇东侧穿过。

2.总平面布置

2.1设计范围

生产性建筑物：甲类车间一，甲类车间二和丙类车间。

储运设施：甲类仓库，丙类仓库和罐区/泵区。

公用工程设施：事故池，消防循环水池，消防循环水泵房和变配电间。

生产辅助设施：办公楼，研发、质检中心，门卫一和门卫二。

2.2总平面布置原则

（1）根据生产特点，充分考虑生产工艺流程、管线短捷，有利于生产安全，符合国家颁发的现行规范。

（2）因地制宜，充分利用地形地貌，适应自然条件，尽量减少土方量及建筑施工费用。

（3）厂区交通运输组织合理，人员、物流分设，避免交叉，储运设施应根据物料的性质及运输方式等条件，相对集中布置在运输装卸方便位置，并应靠近相关设施。

（4）节约用地，合理高效地利用土地。厂房、办公设施根据不同特性组合成大体量、多功能的建筑综合体，有利于提高土地利用率。

（5）厂区按功能分区布置，总体布置合理、紧凑、完善，空间处理协调，体现公司的企业理念。

2.3功能分区

根据浙江美浓材料科技有限公司新建设工程构成和前述的规划总平面布置原则，考虑厂区的建设用地现状，结合周围环境，以及兼顾企业的中远期发展。

本工程总平面规划方案以分级路网配合绿化带的配置，将整个厂区按功能分为生产区、储运区、辅助生产区和生活区。

2.4总平面布置方案

本次总平面布置各功能分区结合生产工艺的特点。

生产区布置在厂区的西面，由北向南依次是甲类车间一、甲类车间二和丙类车间，其中在丙类车间底层布置变配电间和消防循环水泵房，车间东面设有消防循环水池辅助生产。

储运区布置在厂区的东面和东北角，包括甲类仓库、丙类仓库和罐区/泵区。

辅助生产区结合生产工艺分布在相应功能分区内。

生活区布置在厂区的南面，包含办公楼和研发、质检中心。

根据物料运输的特点以及厂外道路条件，在厂区南围墙处新建一人流出入口，厂区北围墙处新建一物流出入口，并各设置一门卫。厂区南北出入口不通达。

本建设工程除了考虑各功能区的区分，且又相互联系方便，便于管理，有利于节约人力资源。

2.5 安全间距

本项目总平面布置按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）的要求，总体布局考虑了工艺流畅、管线短捷、生产安全、运输方便等原则。表2-1为建筑物与周围建构筑物等防火间距表。

（1）尽可能利用自然地形、地貌，因地制宜的进行绿化布置。

（2）建立多层次的点、线、面结合的绿化系统。

（3）绿地与道路系统紧密结合形成绿化系统。

（4）绿地建设与周边建筑空间协调，营造建筑与景观和谐统一的厂区硬件环境。

（5）适当提高厂区绿地率。

（6）树种选择：首选常绿，少虫害，生长快树种，建议生产区四周植常绿草皮及多水分，少油脂，不产生飞扬飘絮的树木，减少裸露地面。

(7) 以厂区内主要道路为框架，重点加强厂前区特别是厂区相临的园区道路附近美化型的绿化设计，以及污水处理站周边防护型的绿化设计，并在此基础上创造更多的局部绿化以及丰富空间层次。

2.6道路及竖向规划

（1）竖向规划原则

本工程竖向规划主要是满足当地有关部门对场地标高的要求，另外需考虑场地排水畅通，建构筑物基础埋深和管线敷设合理，厂内外道路衔接合理，土方量尽可能小的原则进行布置。

竖向布置为平坡式，场地采用暗管系统排水。

（2）道路规划

厂区内道路规划为环行周边式。道路分主干道、次干道和支路三个级别，其路面宽分别为8米、6米和4米。道路转弯半径为9米。

道路结构形式：级配碎石垫层20cm，粉煤灰三渣基层15cm，C25混凝土面层18cm。

人行道结构形式为：10cm碎石垫层，10cm厚C20混凝土面层。

3.建筑立面造型和周围环境关系

在满足总体规划、工艺要求和经济实用的前提下，力求做到立面简洁明快，美观大方并和整个厂区总体环境、绿化相协调，体现企业的现代化形象。办公楼外装饰主要采用干挂褐色陶板和花岗岩。局部真石漆和外墙弹性涂料，质检、研发中心主要采用真石漆和外墙面砖。其余单体均采用外墙弹性涂料。

4.结论

浙江美浓材料科技有限公司经过充分的市场调研和深入的分析研究，拟投资6100万建设年产6000吨环保油墨涂料系列产品生产线项目。该项目能够运用高新技术和材料，研究开发新产品，提升产品的技术含量和档次，能够满足市场需要，特别是满足高档包装印刷的要求，能够大大增强公司的核心竞争力，同时该类产品的市场前景也十分广阔，具有很大的发展空间。综上所述，本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，因此项目的建设是十分必要的。

论文作者:陈格城

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/685a4f30ad0a5ba85dbcc5f8.html