# 水利水电工程地基施工技术蒋文志论文_蒋文志,王桂智,李建刚

摘要：现阶段，随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也得到了相应的提高，因此，人们对各方面的需求也有了更高的要求。在水利水电方面的需求量有明显的增多现象，这就对水利水电工程的施工质量有了更高的要求，其中水利水电的基础建设是整个工程的关键，根据地质条件的好坏，直接影响了是否能顺利建设水利水电工程项目。地质较好的地区虽然已经完成了水利水电工程的建设，但是地址条件较差的地区想要完成水利水电工程的建设还有一定的难度，因此，对于地质较差地区的地基施工技术有了更高的要求，想要促进水利水电工程的整体建设，就需要对地基施工技术进行深入探究，在水利水电工程建设方面提供科学合理的理论依据。

关键词：水利水电工程；地基处理；施工技术

引言

人类在实际的生活中最不能缺少的就是水，电又是维持社会经济发展的主要能源，所以，水利水电工程在实际生活中和经济发展中占据了及其重要的位置。想要确保水利水电工程能顺利的进行施工，其中水利水电的基础工作必须要做到位，水利水电地基的好坏直接影响了其竣工后质量的好坏，因此，本文将水利水电地基存在的问题进行分析探讨，并且针对水利水电地基的施工技术进行了具体的分析，以此为我国的水利水电研究献出一份微薄之力。

1水利水电工程地基存在的的问题

1.1水利水电工程基础稳定的问题

水利水电工程中地基是否稳定和牢固直接决定整体工程的质量优劣，工程地基一旦出现不稳定或者不牢固的现象，就会直接导致水利水电工程后期的投入不能正常发挥其应有的功能。因此，水利水电在实际施工时，一定要保证地基的坚固性达到国家规定的标准，否则，水利水电工程质量将受到严重的威胁。

1.2水利水电工程地基渗漏

造成水利水电工程质量下降的原因之一就是工程渗漏问题，水利水电工程如果出现地基不稳固，各项性能没有完全发挥其作用，就很有可能是地基渗漏问题所导致的。因此，地基渗漏一旦出现就应及时做出相应的措施，否则，水利水电工程不仅存在安全问题，还不能为社会创造有效的价值。

1.3水利水电工程基础沉降问题

一般情况下，水利水电工程修建的地理位置比较复杂，地质条件不优越，因此，有很多的不可控因素就会导致水利水电工程的基础出现沉降问题。工程基础发生沉降后，不仅促使水利水电工程结构发生变化，还会导致水利水电工程不能正常的发挥其原本的功能。因此，想要确保水利水电工程有效的发挥其作用和避免工程整体结构遭到破坏，就需要合理的把控基础的沉降问题，并综合各种影响因素进行分析考量。

2水利水电工程地基施工技术的具体分析

2.1灌浆法地基加固技术

灌浆法可以有效的增加地基的稳定性和牢固性，灌浆法的具体操作就是利用液压、气压或者是电化学原理，将水泥砂浆和黏土泥浆进行液化性质的转变，确保这些浆液能够完全注入到地基的缝隙中以及软体地基当中，从而增加水利水电工程地基的坚固性能。例如，在水利水电工程软土地基增加稳固实际的施工过程中，运用灌浆法进行操作，在实际的布置中会采用排孔的形式，单排孔的位置一般位于轴线上方1.5米，这些孔洞最深的是40米，能够到达地基的透水层。当水利水电工程进行灌注施工时，会对第一个孔注入三次灌浆，然后进行第二个孔的注入，两个孔以此进行后续工作，随着工程灌注的不断进行，会出现越来越多的裂缝，直到灌浆达到坝顶的位置，在这个时候开始操作第三个孔序，此时灌注工作一直进行，直到满足了相关的施工标准才能算完整完善的完成施工操作，这种做法能够有效的弥补前两个孔序留下来的缺陷，所以，通常情况下水利水电的施工单位采用的是三个孔序进行操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要注意的是在进行灌注工作时，孔序之间的距离需要进行严格确认，才能进行下一步的操作，确保灌浆作业的顺利实施。

2.2排水砂垫层法

排水砂垫层法的处理技术主要是将渗水性比较强的砂石往软土地基的最底部实施砂垫层，直到到达软土地基的水平面上，以此来增强软土地基的坚实度，这种方法主要用于含水量较高的淤泥粘性土和泥炭土等情况。另外，将粘性土或者泥炭土铺设在砂垫层中，还能有效的防止地下水的反渗问题，提高了排水砂垫层法的处理技术。在排水砂垫层处理技术施工的过程中，一般采用的砂石为粗砂和卵石，目的就是保证材料之间有足够的缝隙，材料的配比一定要按照标准进行均匀的搅拌，才能达到底部分层的牢固度。使用这种技术还需要特别关注的是提前做好排水槽的处理，才能将施工时渗漏出的水分及时排出。

2.3软土淤泥的处理技术

水利水电工程施工的地质条件较差而且施工位置大多数为河流区域周边，所以此类土质的特点就是含水量高、淤泥较多、土质松软、抗碱性低，在此区域将地基做的稳固可靠具有很大的难度。针对此类的劣质土地，需要在进行地基施工前先利用临时的矿井进行排水作业，之后进行开挖淤泥的工作，将所有的淤泥清理完毕后，应立刻实施桩基打桩步骤，专业人员应对桩基的沉降值数做出合理有效的判断和评估，确保桩基位置的准确性。当桩基打桩工作已经完成后，安装板桩墙与淤泥区域隔离开，地基的施工工作可以在板桩墙上方进行操作。

2.4膨胀土处理技术

膨胀土处理技术主要是通过先挖原有的土壤，然后采用回填的方式进行处理的一种技术，这种技术经常被水利水电工程施工所利用。所在的地质条件中土壤所含的水分存在较高的矿物质，当水分增加时，矿物质增加导致土壤膨胀。如果针对土壤膨胀现象没有做到有效的处理，那么土壤膨胀体积增加容易导致地基出现开裂问题。此外，在处理膨胀土壤的亲水矿物质时很难做到完全清理干净，因此采用土壤挖去回填的处理技术是一种有效的方法。需要施工人员特别关注的是，需要对回填土壤水分含量进行检测。土壤的含水量过高，就需要借助桩基混凝土的处理技术进行施工，确保地基的稳定和牢固。

2.5施工导流以及围堰技术

在水利水电具体的施工过程中，为了确保工程项目的顺利进行，通常需要将河道的水进行导流工作，为项目施工提供便利条件。对河道水进行导流的方法称为围堰技术，在实施这种技术时，需要对此区域的地形、地质条件以及气候等各项因素进行全方位的分析研究，制定出科学合理的围堰方案，根据围堰方案维护基坑，从而将河道水导流至泄水通道，为水利水电工程基础施工提供便利。

结束语

综上所述，想要确保水利水电工程安全顺利的开展施工，就需要相关的施工人员重视工程的基础处理工作。水利水电工程的建设对岩体的结构造成了危害，导致施工区域很容易出现沉降和塌陷的问题，因此，需要施工技术人员合理的运用基础施工处理技术，确保水利水电工程项目的建设水准和最终效果。本文结合水利水电工程项目地基处理施工技术的实际情况，通过现实存在的问题以及为解决问题实施的具体技术分析探讨，为提高我国水利水电工程的质量提供绵薄之力。

参考文献

[1]黄燕华,潘敏峰,贾玲玲.水利水电工程中基础处理施工技术分析[J].水能经济,2017(7):321.

[2]张巍霞,吴静.浅谈水利水电工程基础处理施工技术[J].科技创新与应用,2015(11):197.

[3]张巍霞,吴静.浅谈水利水电工程基础处理施工技术[J].科技创新与应用,2015(11):197.

[4]魏崧.水利水电基础工程与地基处理技术的现状分析和发展研究[J].工程建设与设计,2018(2):46-47.

[5]郑建君.水利水电工程的施工技术及其管理探析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(24):201.

论文作者:蒋文志,王桂智,李建刚

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/687194cc7c6a3269a0613fa1.html