# 农村公路养护技术管理及病害防治措施论文_郑颖洁

郓城县交通运输局 山东郓城 274700

摘要：农村公路是农村农业发展的命脉，农村公路养护十分必要，对农村公路养护技术加强管理，准确分析病害类型，针对性的采取防治措施是提升农村公路质量的有效途径。本文结合实际介绍了几种主要的病害类型及相应的防治措施，希望对当前的农村公路养护工作提供一定的参考。

关键词：农村公路;养护技术管理;病害防治;措施;

0引言

我国农村经济发展状况远远不如城市，并且在公路建设及养护方面投入的经费相对较少，加之农村地区公路建设人员专业化水平低下，且素质不高，导致农村地区公路质量并不理想，路面经常出现裂缝、松散等病害，使公路质量与使用寿命大打折扣。事实证明，农村地区的公路建设质量好坏与维护水平高低直接关乎到该村经济发展，故此具有十分重要意义。因此，本文主要对农村公路当前的路面养护技术进行深入分析探讨，以为农村公路维护与保养建设方面提供参考价值。

1.关于农村公路常见的病害

1.1裂缝病害

我国农村地区的公路多为水泥路面，其最为普遍的病害为裂缝病害。研究发现，水泥路面产生裂缝病害的直接原因是公路路基出现了软化现象，从而导致公路路面的受力情况发生了变化，使路基板块的底部因为承受不住越来越大的拉力，从而产生了裂缝。值得注意，这种裂缝若然不及时补缺的话，将会不断变大，从而危及路面行人及车辆安全。

裂缝病害产生的原因众多，不能一概而论，对于其产生原因的不同，处理措施亦存在差异。在裂缝的形态判断上，一般会分为横向与纵向。横向裂缝一般会与公路路面的中轴线呈现互相垂直分布，甚至在整个断面层都会贯穿。而纵向裂缝则与其相反。如果按照裂缝的表现形式去划分的话，一般分为龟裂型与块裂型两种，龟裂裂缝表现为块状，并且分布不均匀，而块裂型分布则较为均匀。

此外，诱发路面产生裂缝的因素还包括了路面温度、湿度变化，以及路基表面的受损情况等等。由于这些因素大多取决于路面所在地域的气候环境以及人文风土，故此目前的处理方法只能根据地域的差异制定相应处理手段。

1.2松散病害

路面松散现象常出现在农村水泥路面上，可以在路面表面看到大小不一的坑洞或坑槽。造成这种病害的主要原因在于水泥路面填充层的粘结度不足而引起的。由于内部的填充层材料粘性不足，导致内部吻合性差，加之表面受到日积月累的荷载作用，从而产生了坑槽。相关研究表明，当这种坑槽的深度一旦达到2厘米，就需要立即进行处理，否则会对路面造成更大的伤害。

导致路面出现松散病害的原因众多，如在道路施工过程中使用了不符合要求的建筑材料，或由于路面所在地域的气候环境易引发该建筑材料内部开裂等等，亦有可能由多种因素共同作用下而引发路面松散现象。

1.3其他病害

除了裂缝病害和松散病害比较常见外，农村地区水泥路面还存在其他病害，如翻浆病害和推移病害等都是常有发生的。如推移病害是由于该公路路面长期受到过大荷载而引发的。当路面受到的荷载超过了一定承受范围后，其内部填料就会逐渐产生偏移，需要及时进行填料摊铺，才能有效减少填料层偏移量。

2.诱发农村公路病害的因素

2.1施工不严谨

众所周知，由于农村地区经济比较落后，在基础设施的经费投入尤为不足，且对公路等级的要求亦较为低下，加之施工单位资质不够或施工操作不规范、不严谨等，都导致建设完成后的公路质量不过关。

2.2排水系统存在漏洞

公路建设过程中，应当重视对排水系统的设计。只有排水系统稳固可靠，才能为公路延长使用寿命打下基础。但由于农村公路在建设过程中，从施工单位到施工基层人员对公路的排水设施建设方面不重视，导致系统设计不合理，最终起不到应有的排水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆公路排水一旦受阻，积水将会在路面局部停留很长时间，从而引起公路受侵蚀、受潮以及坍塌等病害。

2.3路面设计不达标

路面设计不达标是由多种因素引发的，如路面结构的设计存在漏洞，或设计人员在设计时没有充分考虑到路面所在地域的特点而进行设计，导致设计出来的路面结构与实际情况不相符。

3.关于农村公路预防病害的有效措施

3.1预防性养护

预防性养护是预防公路出现病害的最有效手段，其最大的特点在于修复速度快，对路面受损部位可以进行快速修复，同时不影响公路的正常通车，十分便利。预防性日常养护能够对公路路面存在的风险因素进行提前预知与警报，尽量在风险没发生或刚发生时，立马通过各种有效措施，将这种风险因素降低最少值，以保证公路稳定性与安全性。故此，公路路面的日常维护是很有必要的，只有对潜在风险因素做到防患于未燃，才能在公路预防病害工作上站在制高点，从而有效杜绝一切风险因素的蔓延。比如说，平时就要加强对超载车辆及驾驶者的打击，尽量让该条公路少出现或者不出现任何的超载现象，通过这种方式，就能够使公路在一定程度上延缓因为外力而导致开裂或出现裂缝，从而使公路的使用寿命得到延长。

3.2重点部位的养护措施

事实上，预防性养护是很有必要的，很多风险因素都能够在预防性养护过程中得以解决。但由于预防性养护程度不足或存在漏洞，致使公路路面部分位置出现严重的沉陷或断裂现象。针对这些已经出现了严重病害的重点部位，可以采用整段加铺的方式进行处理，这种方法主要适用于破损十分严重或存在排水不流畅的情况。它只需要在已经损坏的重点部位加铺一层混凝土层，即可起到一定的养护效果。

3.3完善排水系统

公路寿命得以延长的关键在于排水系统是否完善。若然发现其排水系统存在漏洞或不完善的话，要及时对相关部位进行填补或者扩建，使排水系统能够发挥出应有的排水效果。排水系统可以说是直接关乎到公路的质量与使用寿命。因为排水一旦出现问题，公路局部就会出现积水，这些积水在日积月累下，会对路面产生一定的腐蚀作用，并逐渐渗透入路基内部。反之，若然公路路面的积水很快散去的话，就能使公路保持最佳的湿度与强度，这对于维持公路路面与路基稳定性起到一定的良性促进作用。

3.4做好日常维修与养护

农村公路多为沥青路面，对于这类路面的最佳维修方案是以预防为主，维修为辅。从公路的建设开始以及日常检查时，应当注意观察。并通过利用各种科学设备以及前沿的科学技术，对公路可能存在的风险因素做到提前研判，为危险路面维修争取更多时间。故此，公路的日常维修与养护是十分重要的，这项工作虽然微不足道，但它会间接影响到该公路未来的使用寿命。

4.结语

城市化进程在不断深入推进过程中，城市与农村的经济、人文差距越拉越大。无论城市或农村，要实现经济振兴，首先要从基础项目建设方面入手，而公路就是其中一项重要基建项目。但由于农村的经济水平较为低下，导致公路项目的经费甚少，加之施工单位以及施工工作人员对公路质量的不重视，致使公路的使用寿命大受影响。故此，本文认为农村地区应当加强公路养护方面的管理，同时制定更为科学有效的防护手段，多管齐下下，相信就能为乡村营造一个安全稳定的公路环境。

参考文献：

[1]赵大蔚，马志强.农村公路路基路面病害的科学检测及预防养护分析[J].四川水泥，2017(6):63.

[2]蔡诗平.农村公路路面预防性养护方案选择[J].中华建设，2017(10):138-139.

[3]王斌.浅议农村公路病害及养护技术措施[J].低碳世界,2014(16):285-286.

[4]徐安荣.浅议农村公路病害及其养护措施分析策略[J].智能城市，2018(7):122-1

[5]李维国.公路水泥混凝土路面病害及预防养护措施探讨[J].四川建材，2018(2):1

论文作者:郑颖洁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/689c68dcca2a292c202af362.html