# 现阶段岩土工程勘察中存在的问题论文_柳明亮,黄小强

湖南省核工业地质局三一一大队 414100

摘要：随着我国经济的快速发展，城市化建设步伐不断的加快，建筑工程项目数量出现较大幅度的上升。而岩土工程勘察作为建筑工程施工建设的必须阶段，相应的岩土工程勘察工作也不断的增多，在岩土工程勘察工作中存在的一些问题也逐渐的表现出来。本文首先对当前岩土工程勘察存在的问题展开探讨，然后在此基础上结合笔者自身的实际工作经验，提出岩土工程勘察问题的解决对策。

关键词：岩土工程；勘察；问题；策略

岩土工程勘察工作属于建筑工程施工建设的初期阶段，其勘察的质量将直接影响到后期建筑工程的施工质量，为此应当对其勘察质量引起足够高的重视。对当前岩土工程勘察中存在着的一些问题加以解决和完善，从而促进岩土工程勘察质量得到提升。

一、现阶段岩土工程勘察中存在的问题分析

随着当前建筑工程施工建设的难度不断加大，对当前岩土工程勘察工作也提出了更高的要求，需要岩土工程勘察具备更高的准确性和稳定性。但是从当前岩土工程勘察的现状来看，在实际的勘察过程中存在着较多的问题，影响到最终勘察结果质量。下面对存在的问题展开具体的分析。

（一）勘察工作细节做得不到位

在现阶段的建筑工程施工中对岩土工程勘察工作提出更高的要求，需要其在实际的勘察工作中勘察得更加的详细，以保证勘察数据的准确性。但是在实际工作中许多的施工单位并没有对此引起重视，在一些细节上面做得不到位，使得岩土工程勘察存在较大的安全性隐患。如：岩土工程勘察的深度问题。岩土工程勘察的深度需要根据建筑物的基础结构来做出决定，但是实际勘察工作中并没有根据此来选择勘察的深度。除此之外许多施工单位在地下水的勘察上也没有进行认真的勘察，没有清楚掌握地下水所处的状态以及相关的补给、排泄条件等，为后期建筑工程修建带来严重的安全隐患。

（二）在取样和检测上缺乏规范性

岩土工程勘察工作开展的基本要求：需要在实际工程项目之中选取6个以上的原位检测测试点，并且应当结合实际情况进行充分考虑，保证选取出来的检测测试点具有较高的均匀性和特殊性，这样才能够有效保证岩土工程勘察结果具有较高的准确性。但是在实际的岩土工程勘察工作中勘察单位单纯的为了达到最低性要求，原位检测测试点的选择上不够科学，同时在对样土进行采集时使用的方法也存在问题，直接影响到最终岩土工程勘察结果，所得到的结果也无法真实有效的反映出该区域范围内的岩土真实情况。

（三）缺少专业性人才

现阶段岩土工程勘察工作的进行涉及到许多的专业性知识，对工作人员的专业技能和综合素质有着较高的要求。但是在当前的岩土工程勘察工作中，勘察单位为了能够降低勘察工作所需要的成本，在其中应用了大量的农民工，他们在专业理论知识上严重不足，对于勘察工作中应当注意的一些细节性知识严重缺乏。在这种情况下，岩土工程勘察结果准确性无法得到保障，存在着较多的不稳定性因素，也增加建筑施工存在的风险。

（四）勘察技术水平有待提升

从整体上对我国当前岩土工程勘察的现状展开分析，当前我国岩土工程勘察整体技术水平较为低下，相较于发达国家的岩土工程勘察水平有着较大的差距。同时，在岩土工程勘察中使用的一些勘察设备也较为落后，不仅影响到勘察工作的效率，而且也影响到勘察工作的准确性。

二、现阶段岩土工程勘察存在问题的解决对策分析

岩土工程勘察工作中表现出来的众多问题，在很大程度上影响到我国岩土工程勘察的健康发展，在实际的勘察工作中需要对这些存在的问题不断改进和完善，采取更为有效的解决对策，从而使其能够得到更好的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）注重管理的规范性

为了有效提升岩土工程勘察的质量，让岩土工程勘察工作能够更加细致到位，必须注重岩土工程勘察管理的规范性。首先，在正式勘察前需要收集该区域范围内的一些地质信息，并对这些信息加以分析，然后制定出科学合理的勘察计划；其次，在勘察工作中必须严格按照相关规定执行，尤其应当保证勘察的深度达到建筑基础施工的要求，充分了解地下水位的相关情况等；最后，在岩土工程勘察中应当根据实际的情况来采取合适的勘察方式。勘察中严格执行相关的作业标准，在软土地区，可以采取静探测试的方法，在地质条件复杂的地区，可以采取综合勘探法，以反映出地基土的真实强度与性质。

（二）统一实际勘察与设计

岩土工程勘察前期做出的设计和制定的勘察计划等并不能够保证整个勘察工作的有效性和完整性，在勘察的过程中可能会因为一些数据信息的变化，而使得勘察设计和勘察计划出现变动。为此，在现阶段的岩土工程勘察中应当将岩土工程勘察于勘察设计工作统一结合起来，将岩土工程勘察中得到的数据信息实时反馈给岩土工程勘察设计人员，让其结合最新的信息数据，对原本的勘察设计和勘察计划作出适当的调整，从而达到提升岩土工程勘察质量的目的。

（三）注重提升勘察工作人员的综合素质

岩土工程勘察企业应当对工作人员的综合素质引起重视，注重提升岩土工程勘察工作人员的综合素质。在日常工作中注重对工作人员的责任宣传教育，使其在实际的工作中能够尽职尽责，确保自身所做工作的质量。同时勘察企业还应当加强对他们进行专业知识和专业技能培训，并且对所有岩土工程勘察工作人员进行考核，必须达到相应的要求之后才能够进入到相关的工作岗位之中。

（四）学习先进技术，引进先进设备

在当前科学技术快速发展之下，岩土工程的勘察技术也在不断的改进，出现许多先进的勘察技术和勘察设备，对岩土工程勘察工作带来较大的帮助。因此，现阶段岩土工程勘察企业应当注重学习先进的岩土工程勘察技术，并且引进一些先进的岩土工程勘察设备。先进技术和先进设备的引进不仅能够提高岩土工程勘察的效率，而且能够让岩土工程勘察企业展现出更强的竞争力，从而在当前激烈的市场竞争环境下占据更大的优势。

（五）加强现场的监督管理工作

在岩土工程勘察工作中，勘察现场有着较多的不确定性因素，其中许多因素都会对最终的勘察结果造成影响。为此，岩土工程勘察企业应当安排具有较高经验和专业技能的管理人员对岩土工程勘察现场进行管理和监督，确保各个勘察环节的准确有效，从而有效保证最终勘察结果的准确性。

三、结语

综上所述，岩土工程勘察工作中存在的问题是多方面的，这些问题都将或多或少的影响到最终勘察结果的准确性，进而影响到建筑工程的整体质量。因此，我们必须针对这些问题采取相应的解决对策，确保勘察结果的准确性，提高建筑工程的整体质量。

参考文献：

[1]唐家清. 关于岩土工程勘察实践中常见问题的研究[J]. 建材与装饰,2017,(27):210-211.

[2]黄茂华. 现阶段岩土工程勘察中存在的问题及对策分析[J]. 世界有色金属,2017,(04):108-109.

[3]马俊刚. 浅析当前岩土工程勘察中的问题与改进对策[J]. 建材与装饰,2016,(45):199-200.

[4]庄文泽. 岩土工程勘察设计存在的问题及优化浅析[J]. 四川水泥,2016,(06):350.

[5]李祖川. 试析现阶段岩土工程勘察中存在的关键问题[J]. 科技与创新,2015,(14):123-124.

[6]翟伟强. 现阶段岩土工程勘察中存在的问题及对策[J]. 中国高新技术企业,2015,(19):165-166.

论文作者:柳明亮,黄小强

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/689f34642ffd9683ef93de94.html