# 复合大板材料在军用医疗方舱中的应用研究

吴丽华[1]2003年在《复合大板材料在军用医疗方舱中的应用研究》文中提出随着高技术武器装备的应用，武器的杀伤力、破坏性大幅度提高，给战伤救治工作提出许多新问题，军用医疗方舱正是适应现代高技术战争，近几年发展起来的机动性强，适宜战场特殊环境、符合战伤救治工作新特点的野战医疗救治装备。随着军用医疗方舱大批量生产和装备部队，使方舱经验性设计和研制方式的缺陷日益显露出来，因此对军用医疗方舱的研究，尤其是对方舱复合大板材料的研究，迫切需要一套科学的理论和试验分析方法指导方舱的研制和生产。 基于多年来研制军用医疗方舱的基础，本课题作为总后勤部“九五”科研规划重点项目“术前准备方舱”和总后勤部“十五”科研规划重大科研项目“野战X线诊断车”的部分内容，首先从未来战争中战伤救治工作特点出发，探讨阐述了军用医疗方舱的战术技术指标要求及其发展趋势，而后从军用医疗方舱性能中最重要的复合夹层大板材料的力学性能和舱室隔热保温性能两方面进行了深入理论分析和试验研究。 采用经典迭层理论，计算了军用医疗方舱复合夹层大板材料的拉伸、弯曲及扭转等刚强度性能，由此深入研究了夹层大板材料弯曲刚强度性能试验方法，对理论分析进行了试验验证，结果表明该课题提出的理论分析和试验方法适于军用医疗方舱铝塑复合夹层大板力学分析，对军用医疗方舱铝-聚氨酯-铝复合夹层大板的力学结构设计和制造具有重要的应用价值。 基于军用医疗方舱特殊的微环境使用要求，运用稳定平壁传热分析方法建立了军用医疗方舱铝塑复合夹层大板传热系数理论计算模型，对军用医疗方舱铝-聚氨酯-铝复合夹层大板材料隔热保温性能进行了理论分析；运用经验分析方法进行了冷热负荷计算分析；并对两计算采用传热系数和舱室升温、降温试验进行了对比试验研究，结果表明稳定平壁传热分析方法计算传热系数方法可行，为方舱铝塑夹层大板的隔热保温结构和性能设计提供重要依据，并准确表征舱室内部微环境温度条件，对军用医疗方舱舱室微环境设计提供参考。 最后从实际生产出发，对军用医疗方舱铝-聚氨酯-铝复合夹层大板现行改进生产工艺进行了分析，并就现行的粘结大板和喷涂发泡大板两种军用医疗方舱铝-聚氨酯-铝复合夹层大板生产工艺，进行了对比分析，为铝-聚氨酯-铝复合夹层大板方舱生产提供参考。

李岳彬, 魏世丞, 盛忠起, 梁义, 王玉江[2]2019年在《方舱技术发展综述》文中指出方舱作为一种集装箱改进的移动运输载体,通过搭载不同设备实现特定设备转移及现场作业等功能。方舱概念提出后经历了军用发展、领域扩展及民用转化3个过程。文中系统总结了对国内外方舱的研究工作,概述其在电磁屏蔽、医疗救助、防爆、应急供电等不同领域的应用研究。同时,研究了我国方舱发展存在的问题,并对未来发展提出展望。

参考文献：

[1]. 复合大板材料在军用医疗方舱中的应用研究[D]. 吴丽华. 天津工业大学. 2003

[2]. 方舱技术发展综述[J]. 李岳彬, 魏世丞, 盛忠起, 梁义, 王玉江. 机械设计. 2019

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68b764e77a5ffd5b484b3308.html