# 浅谈几种桩基检测技术在建筑工程中的应用论文_彭广俊

（广州众诚电科检测技术有限公司）

【摘 要】建筑中的基本形式是桩基，它的使用范围比较广泛，一般多常见在高层或小高层的建筑工程结构中，为了提高地基的承载力，桩基工程质量的好坏对建筑结构是否安全有着直接的影响。现在使用比较普遍的在建筑施工的基础设施中有桩基工程，而桩基检测技术能够对建筑工程实现质量控制，精确的桩基检测数据能为以后的建筑工程评价提供关键数据，尽管现在的桩基检测技术已经十分成熟，但由于复杂的地质条件的影响，建筑施工技术人员还是需要以工程的实际情况来对桩基检测技术进行综合应用。本文对几种常见的桩基检测技术进行了介绍，深入分析和探讨了桩基检测技术在建筑工程中的应用。

【关键词】检测桩基技术；建筑工程；应用

一、引言

建筑中的基本形式是桩基，它的使用范围比较广泛，一般多常见在高层或小高层的建筑工程结构中，为了提高地基的承载力，桩基工程质量的好坏对建筑结构是否安全有着直接的影响。近些年来，建筑工程得到了迅速发展，对桩基检测技术的要求也随之提高，因此，需要对桩基检测技术进行深入分析，在桩基施工时要重视桩基检测工作的进行情况，要对各类桩基的验收和质量进行掌握，合理采取桩基质量检测技术，以此来保证建筑工程的质量，使桩基技术发挥出它的作用。

二、建筑工程桩基检测技术应用分析

现在使用比较普遍的在建筑施工的基础设施中有桩基工程，而桩基检测技术能够对建筑工程实现质量控制，精确的桩基检测数据能为以后的建筑工程评价提供关键数据，尽管现在的桩基检测技术已经十分成熟，但由于复杂的地质条件的影响，建筑施工技术人员还是需要以工程的实际情况来对桩基检测技术进行综合应用。

1．桩基高应变检测技术应用。

桩基高应变检测技术指的是通过假设条件，来取得方程的封闭进行推算，它是一种简化的分析方法，能够建立土阻力和桩顶波二者之间的简单关系，之后再进一步计算出桩顶所测的压力数值，桩基极限承载力和质点速度值之间的关系。这个技术虽然简便，但是也存在一些理论方面的不足，为了弥补桩基高应变检测技术存在的不足，可以采用波形拟合的方法，这个方法需要数值进行试算，也就是实际的桩土参数值试算值和实测值二者相同时的数值。

在某公寓式写字楼的建设中，桩基采取的是反循环机械的钻孔灌注桩，以摩擦承载为主要的端承摩擦桩来作桩基，来增强摩擦承载的效果。在建筑工程施工中进一步分析和研究了E-8-11号和E-3-37号两种桩基的不同之处，首先，要分析出二者的高应变检测技术能力，这需要在进行静载实验之前来对有用的信号进行分析，可以计算出这两种桩基的高应变检测技术结果。在分析速度波和上行波、下行波和力波进行综合分析，研究后发现，E-8-37号的测试信号没有E-3-11号的测试信号好，从所测得的结果来分析，E-3-11号的信号比较清晰，桩身比较完整，而另外一个桩基呈现出了许多问题。

2．桩基低应变检测技术应用。

桩基低应变检测技术是以一维应力波为基础的，并以截面波的阻抗Z作为参数来对桩身的质量情况进行描述，当用力锤或者力棒来敲击桩顶时，会由此产生应力波，并且以波速沿着桩身向下方传递。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在通过桩阻抗Z的这个界面进行变化时，比如说混凝土离析、夹异物、扩颈和缩颈。缩颈会产生同相位的反射波，而扩颈则会产生反相位的反射波。在这中间有一部分应力波会因为反射而向上传播，另外一部分应力波会受到透射的影响而向下传播到桩端处，并且在桩端还会产生反射。根据桩底反射波以及缺陷反射波二者的信号时间能够来分别计算出桩身混凝土缺陷位置和平均波速。在对一个高层商务办公楼进行机械钻孔灌注桩时，要对全部桩基进行低应变检测。

3．单桩复合地基的静载荷检测技术应用。

单桩复合地基的静载荷检测技术被广泛的使用在CFG的桩复合地基的情况下。这个技术的应用能够发现在桩基质量方面存在的问题，它所依据的是CFG桩复合地基受力的原理，经过了一些列相关的实践和实验，可以发现在褥垫层的厚度在CFG桩复合地基中多于10公分时，出现桩体水平这段的情况会显著降低，甚至完全不存在。这也就说明了CFG桩体在这个地基中所起到的作用和工作能力是长期的、有效的。由此表明，在复合地基中，CFG桩的核心功能是承担来自上部结构的竖向承载力。

在一个住宅楼小区中，可以利用单桩复合地基静载荷检测技术来对CFG桩的复合地基进行相应的检测，需要将荷载用沙袋堆加起来，并且要均匀的放在由钢梁搭建的平台中，要将圆形的用钢制成的承压板置于平台的中心位置处，然后再用千斤顶固定在承压板上，这样能够使其活塞与主梁相连接，可以保证垂直安放在千斤顶的底部、承压板、桩和平台的中心处，能够确保受力均匀，受力的大小和受力垂直同时进行。在受力的时候，压重平台装置所提供的是反力，以此为基础，在借助千斤顶所逐渐提供给承压板所增加的压力，根据设计的相关要求规定，加载值最多两倍为其加压，荷载的分级不能超过最大荷载的十分之一，还可以利用相关的静荷载制动实验仪器来对其进行测量，需要注意的是，测量时间为半小时间隔，当沉降在每小时0.1毫米时，就能够继续加载到规定的荷载值。一般来说，加载级数就是卸载级数。同样的，卸载的每一级的间隔时间为半小时，要及时记回弹量，等到荷载全部卸载完后，回弹量的记载时间间隔也就是三个小时，当出现一些突发意外状况时，就需要采取措施迅速的停止加载荷载。这种情况主要有三种，一是加载量的最大值超过了设计压力值的两倍的最大极限，二是累计承压板的沉降量超过了承压板直径的百分之六。三是迅速增加的沉降值所引起的周边土出现的凸起情况。

三、建筑工程桩基质量检测技术的经验启示

在建筑工程的桩基质量检测相关技术方面，经过了大量的工程实践和现场检测后，能够概扩出几方面经验和启示：

1．当桩身的阻抗发生变化甚至是多变的时候，如果采用低应变桩基检测技术对桩身进行检测是很难作出完整的良好的检测，也比较难的对桩基进行评价，同样很难得出准确的结果。这说明采用低应变桩基检测技术存在一定的局限性。

2．如果利用动静对比的方法来取得高应变的有关参数，利用高应变对单桩的承载力进行准确的检测，这种方法不仅快速快捷简单，而且行之有效，在实践中得到了非常好的应用。

3．可以将建筑工程现场所检测出的可靠信号用作是桩基检测的基础，这样能够保障结果的准确性，如果不这样的话，就不能保障结果的准确性。在测试数据准确可靠合理的情况下，对桩基高应变检测的缺陷能够进行定量的分析，从而能够准确的发现和判断出桩基缺陷的位置所在，由此能够对桩基进行正确的评价。

四、结语

总的来看，在建筑工程的桩基检测技术应用方面，需要在桩基检测的实际操作和基本理论上通过将桩基的相关知识和实际操作技能结合起来，采用专业的测试设备仪器进行全方位的检测，检测工作在建筑工程中起到重要的作用，它是施工技术管理组成部分之一，也是建筑工程施工质量进行管理和控制不可或缺的环节。对桩基检测技术的发展应用有利于发现桩基所存在的质量问题或安全隐患，从而及时采取措施消除质量安全隐患，还能确保建筑工程的质量和进度。

参考文献：

[1]梁如福.浅谈高应变检测在工程基桩检测上应用以及注意的事项[J].科学之友.2010.

[2]刘力军.CFG桩复合地基设计与施工质量检测分析探讨[J].广东建材.2009.

论文作者:彭广俊

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月总第199期供稿

论文发表时间:2015/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/68dc0aa1778487c5874c2e53.html