# 钻井工程职业病危害因素识别及防控措施分析论文_努尔布拉提 · 肉孜

摘要：如今，人们日趋重视采油安全，重大安全生产事故发生率得到了有效降低，职业健康受到了普遍关注。我国开始实施新的《职业病防治法》，对职业健康工作有了更高的要求，钻井工人作为石油行业的冲锋队，钻井工人的身心健康是石油行业健康发展的催化剂，因此，根据钻井工人特殊的职业特点来分析提高钻井工人的职业健康水平是非常有必要的。

关键词：钻井工程；职业病；防控措施

随着经济的发展,科技的进步和产业结构的改变,劳动者的劳动条件也在发生不断的变化。一些传统的职业危害因素得到控制的同时,转嫁的职业危害因素又不断发生。职业病危害因素分类目录中确定钻井工人的主要职业病危害因素为局部振动,其次为噪声。但随着近年来石油企业生产工艺不断提高、生产设备不断更新改进,钻井工人由原来的手工操作逐渐被机械化、自动化操作取缔,机械化作业时是离不开噪声的,其危害工人健康的职业病危害因素也就发生了变化。

一、职业健康

职业健康被国际联合劳工组织职业健康委员会定义为：各行业的工人在身体上的，精神上的和社会福利年上的良好状态。职业健康目标定为：保持和改善劳动者身体上，精神上以及社会福利上的良好状态；防止职业病和因工受伤；使工作地点和工作环境满足工人的需求；工作重点放在预防而非治疗。中国钻井职业健康纳入HSE管理体系中，职业健康安全是影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他员工健康和安全的条件素，随着现代社会经济技术的飞速发展，社会环境和经济环境因素在职业健康领域显得越来越重要，劳动者在保护自己的身体健康，精神健康方面，维权意识也在增强，这就更需要企业在保护劳动者的精神健康，生活健康和身体健康方面持续改进管理方法。

二、钻井现场职业病危害分析

1.噪音与高频振动。现在的钻井设备动力源大多数为柴油机驱动，机械传动方式为万向轴、皮带、齿轮、链条等，机械的噪音与振动是不可避免的，只是强弱问题，生产性噪声是石油钻井工人接触的主要职业病危害因素，不仅对听觉系统有损伤，还对人体的心血管系统有一定损害。作业现场的振动主要来源于机械传动，钻头破岩时的跳动反作用力通过钻柱上传到钻台面，循环泥浆时立管的振动等等，工人长期工作在噪音与振动叠加的环境中，会使人听力受损，噪声对心血管系统的损伤是一个逐渐积累的过程。

2.粉尘烟雾类环境污染。钻井作业现场的粉尘烟雾来源，如前所述是生产过程中产生的，如柴油机烟雾，钻井液处理剂粉尘，电焊作业粉尘，从钻井液循环过程中挥发的有害气体等，都会对人的眼睛、呼吸系统产生伤害。

3.紫外线照射。钻井队的作业现场是完全裸露在野外的，搬迁作业，起下管柱作业等都要经受长时间的紫外线照射。

4.社会环境与心理因素钻井队常年在野外环境作业，不能正常下班回家。夏季高温，冬季严寒，自然环境差，员工作业特殊，多数员工为固定岗位的单调工作，严格执行24小时工作制，白班夜班倒班频繁，生物钟时常被打乱，生活缺乏规律，精神压力大等，是影响健康的不良因素。长此以往，员工生理和心理上都面临双重疲劳积聚，它会使人的生理机能下降，这种积累到一定程度，必然会引发人的不安全行为，为安全生产埋下巨大隐患。

三、钻井工程职业病危害因素防控措施

1.基础防控。要结合枟用人单位职业病防治指南来将职业病防治管理工作给开展下去，如企业将职业病防治方面的文件给发布下去，将职业卫生管理档案给构建起来，以及科学评估职业病防治工作等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆还需要从技术角度来努力，如对生产作业现场通风采光条件积极改善，将高毒物质替换为无毒低毒物质，将劳保防护用具给发放过来，并且做好消毒工作。此外，还有其他一些方面的工作要做：首先，在营养项目方面；因为钻井工程所在地大多都是恶劣气候，后勤保障负责着所有人的饮食，因此，后勤食堂的营养项目可以更加有效的干预钻井队成员的健康。那么在菜谱中，就可以对辛辣佐料的使用有效减少，并且将润肺降燥的食物给定期添加过来。对于上夜班的钻井队员，主要是清淡爽口的食物，尽量减少辛辣和油腻。其次，在压力管理方面；职业病危害因素都会导致钻井工程作业人员压力的产生，如作业强度较大、视力紧张，或者没有处好同事关系、家庭状态不够和谐等。并且钻井工程作业环境比较恶劣，也会导致心理压力的产生。针对这种情况，就需要对钻井队的思想动态积极关注，了解作业人员的心理情况，提供心理咨询服务等。

２．专项防控。首先，噪声防护；如果人们长期处于噪声环境下，就会在较大程度上危害到人的听力；在钻井工程中，不管是发电机的运行，还是钻机、绞车的运转，都会产生较大的噪声，并且一般将两班倒的工作制度实施下去，那么工作人员每天就有１２个小时与噪声接触。针对这种情况，需要将机械钻机尽快发展为电动钻机，部分设备噪声较大，需要对设备进行更新或者改造，促使其与国家卫生标准所符合。还可以将隔声、消声等措施给运用过来，以便降低噪声污染。如将吸声材料安装于柴油机房内壁、做好设备检修工作，将网电钻井有限运用过来，促使噪声水平得到降低；在发电机、柴油机的使用过程中，需要对隔声罩合理运用。如果工作场所的噪音超过了相关标准，作业人员需要对耳塞、耳罩合理佩戴，并且对护耳用品定期更换。其次，振动防护；为了避免钻井工程受到振动的危害，需要将干预措施运用到作业现场；部分区域出现振动之后，需要将振动有害的警示标志悬挂于附近；将振动作业卫生标准严格执行于劳动作业过程中；还可以创新技术，促使振动频率得到有效降低，如减震靴、减震手套的穿戴等。然后，粉尘防护；粉尘有着越小的粒径，就会在越大程度上危害到人的呼吸系统。很小的粉尘进入呼吸道之后，会在细支气管壁和肺泡壁上沉积，咳嗽、慢性咽炎等病害很容易产生，严重的话，还会出现一些肺炎和肺癌等病害。电焊烟尘、膨润土粉尘等都是钻井工程作业现场常见的粉尘；针对这种情况，对于部分泥浆配置区，会有大量粉尘产生，那么就需要做好通风工作，将布袋除尘器加装于加料口附近，选择的滤料应该具备较低的阻力和较高的过滤效率，要定期经常的检修除尘器，选择科学的措施来回收利用泥浆粉尘。操作人员要将口罩等防尘用品科学佩戴之后，方可以开展配料或者投料操作。选择的口罩级别需要符合于防护环境，将紧急冲洗装置设置于泥浆配置区附近，操作人员离开泥浆配置区域时，需要将工作服给换掉。在野营房布置的过程中，需要将当地当时段的风向给纳入考虑范围，在上风向安置野营房。

四、加强职业健康监护工作

加强职业健康监护工作，按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》的规定对上岗前的钻井工人进行上岗前职业健康检查，凡听觉器官疾病、中枢神经系统和心血管系统器质性疾病，不宜从事钻井作业。钻井工人在岗期间每年进行一次职业健康检查，发现职业禁忌症和疑似职业病人时，予以调换岗位和早期诊断治疗，以保证钻井工人的健康，防止职业病的发生。

石油钻井是高危行业，职业健康的危害是客观存在的，职业病的防控是个系统工程，最能反映出以人为本的现代企业管理理念，同时它也是一项民心工程，关乎每个工人的身心健康，只要严格执行国家安全生产法律法规，坚持以预防为主的防控方针，职业健康就可得到有效的保障，职业病就能得到有效的控制。

参考文献：

［1］荆静春.钻井工人生产性噪声与心电图异常关系研究［J］.中国当代医药,2018,19（06）:8-9+14.

［2］林玉.石油钻井员工高发病分析与对策［J］.油气藏评价与开发,2018,3（03）:78-80.

论文作者:努尔布拉提 · 肉孜

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/690753350ef67d576890e8f5.html