# 探析地质勘查常用的深部找矿技术及发展论文_宋金鞠,李平,张欢

宋金鞠 李 平 张 欢

重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 重庆 401147

摘要：在社会经济的快速发展下，对矿山资源需求量不断增长，许多矿区经过长时间的开采，已经接近资源枯竭状态，需要采用深部钻探找矿技术，挖掘利用更深处的矿产。目前，深部地质钻探找矿技术的应用越来越广泛，应根据地质勘查活动的具体目标和要求，采用有效的技术方法，提高地质勘查效率。

关键词：地质勘查；深部找矿技术

1关于地质勘查工作的内容分析

1.1针对危机矿山接替资源的勘查

我国的部分地区，矿产资源是其经济发展的支柱产业，是当地经济的重要组成部分，一旦矿产资源开采出现问题，势必给当地的经济发展造成严重的影响。在矿产接替资源的开采过程中，必须重视地质勘查工作的开展，尽可能的减少对矿山的破坏，为矿产资源的科学开发提供保障。在实际工作当中，相关工作人员应对矿区进行深入勘查，预测矿产的产量，并评价接替资源的潜力，从而为接替资源的开发提供有力的数据支持。

1.2为矿区的实际生产情况提供依据

对于矿产资源开发而言，只有立足于可持续发展的理念，才能提高矿产开发的经济效益。因此，这要求在矿产资源开发之前，必须对矿产展开全面的地质勘查，对矿山现有的矿产资源储备量进行预估，结合实际情况制定合理的开发计划，以实现矿产资源的合理有效开发。

1.3勘查共伴生矿与尾矿

在矿产资源开发的过程中，并非存在一种矿产资源，而是多种资源共同存在。因此，必须提高矿产开发的技术水平，在对某种资源进行开发过程中，同步开采共伴生矿，以提高矿产资源开采的效率。同时，开需要重视对尾矿资源的勘查，通过制定合理的开发计划，以提高了整个矿产资源的使用效率。

1.4重视对关闭矿山的勘查工作开展

在矿山进行关闭时，也应当按照有关的勘查要求对其进行地质勘查，基于环境保护的原则，为相关工作者提供详细的环境调查报告，科学的对关闭矿区周围自然生态环境进行评价，并采取有效的治理措施，改善矿区的自然生态环境，减少坍塌、滑坡等地质灾害的发生。

2深部找矿中存在的问题

一方面是各种深部找矿技术不能够做到因地制宜，这是由于我国地质环境复杂多样，目前的深部找矿技术都是根据一般或者是所占范围最广的地质地貌进行探究设计的，这就使当前的深部找矿技术不能够适应我国特殊地形对深部找矿技术的要求，直接的影响了整个矿产开发过程的进度。另外一方面是我国现阶段的深部找矿技术水平还需要进行进一步的提升，根据大量的实践调查发现，目前我国正在应用的深部找矿技术，都是从目标区域的浅层次开始进行找矿工作，之后再进行深层次的找矿工作，同时这也是导致目前我国所开发出来的矿产资源不能够满足社会需求的主要原因，基于此，我国矿业注重开始了深部找矿的工作，并且也在一定程度上为深部找矿工作提供了技术支持，开发了一系列关于深部找矿的技术，但是目前的技术现状仍然不能够使我国矿业的深部找矿工作达到理想中的施工效果，特别是与技术相配套的操作设备这方面，需要进行更深一步的改善以及优化，在深部找矿过程中存在的最重要的问题之一就是在机械设备这方面出现的问题，仪器设备在深部找矿工作中具有至关重要的作用，没有设备或者是在工作过程中设备出现问题，就会带来极大的经济损失，甚至还会威胁到人们的生命财产安全。最后一方面就是进行深部找矿工作人员的专业素质以及综合能力相对来说比较低。在进行实际深部找矿工作的操作过程中，进行作业的工作人员不具备良好的综合素质以及专业水平，就会对整个矿业工程带来不可估量的负面影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3全面发展深层地质找矿方法与技术

3.1钻探地表深处的技术方法

深部地质钻探技术是现目前我国最普遍的找矿技术，在长期的经验总结中我们发现，钻探技术具有科学先进的特点，不仅体现在其钻头的钻取方向是可控的，还体现在了钻探可定向的特点。多个分钻孔科学合理的设置在主钻孔内，在这种高科技的加持下，使得这种钻头的精确度普遍高于一般的钻头，还要指出的是应用这种钻探技术的成本费用也比以往的技术费用要低的多。

3.2光波分析技术

光的波普里存在着诸多的信息，其中X射线技术便是其中的一种，此项技术先通过激发位于地下深处矿石的原子，让这些原子发散出一种特殊的荧光，通过捕捉这些荧光的光谱信息，就可以将地下深处的矿石之间存在的关联性逐步分析出来。

3.3液动冲击器钻进技术

所谓液动冲击器技术便是液动潜孔锤钻探技术，这种技术是在回转钻探的基础上逐步发展而来的，先通过吸收现场泥浆泵输出产生的强大力量，然后把冲洗液驱动液动潜孔锤放置在合理的位置，将具有一定频率的能量施加在其内部的冲锤的上方紧接着对钻头循环冲击做功达到加速碎岩的目的，这种特殊的钻头上带有强大冲击负荷进而全方位的钻探地下物质层。这种稳定的冲击作用下击碎的岩石不会出现爆炸式的分散现象，也就很好的提高了硬岩钻进时效。

3.4高光谱遥感技术

在现在地质勘查及找矿工作中，如果要想精准探测地下深层矿产资源的分布情况以及所包含的具体性质特点等关键信息，必不可少的便是对遥感探测技术的应用，也是一种非常高效、使用的技术手段。高光谱的遥感探测技术方法的重要优势，就是其能够对地下空间和结构体系进行清晰的探测，形成较高分辨程度的图像和图谱，将地下深层位置处存在的矿产矿脉具体情况以更加直观、形象的方式呈现出来，帮助勘查人员进行区分和辨别。

3.5化探技术

化探科学技术的应用，主要是针对目标区域内处于隐伏状态的目标对象开展勘查和找矿等相关工作，利用相应的技术装备对这些特殊区域进行扫描和检测，可以迅速确定所要勘查的目标区域，目前该项技术的主要应用领域是在地球化学的相关研究工作之中，其检测的准确性以及感知性能获得了大幅度的提升，对于勘查工作而言具有很大的作用和意义，是当前非常重要的深部找矿科学技术方法。

4加强深部找矿的有效方式探索

4.1创新深部找矿技术，及时更新找矿设施

先进的技术与精度更高的设施，能创造更好的找矿条件，是提升深部找矿工作效率的有效方式。当代科技发展水平较高，技术更新速度很快。我国应积极参与国际深部找矿技术交流活动，实时掌握深部找矿技术的发展情况，了解国内外的技术差距，并要对现有技术进行创新改造。找矿单位应重视找矿设施的更新维护，增加资金投入力度，拓展资金来源渠道，及时引入先进设施来提升探测精度与设施性能，使其能在多种复杂环境下作业。对找矿设施的管理工作也应提上日程，应设置专人来对设施进行保养，维护其正常功能的发挥。精密设施在使用前要向操作人员讲清注意事项，避免设施受损。

4.2提升找矿人员素养

找矿人员专业素养的提升，是加强深部找矿工作质量与效率的必要前提，也是保障深部找矿作业顺利开展的基础。国家相关部门应制定并落实人才培养计划，与高校联合，设置找矿相关专业，培养知识水平高、技术能力强的高水平人才。对在职人员应进行专业技术的培训，促使其掌握新的找矿技术理论，丰富其工作经验。还需鼓励找矿人员积极提升自身实力，并要熟悉物理、地球化学等方面的专业知识，作为深部找矿工作的理论基础。

5结语：

综上所述，在地质勘查工作中，需要详细了解矿区地质条件及矿产资源分布情况，为矿产开发提供依据。通过合理运用深部钻探找矿技术，可以进一步提升矿区地质勘查能力，以较高的效率找到深部埋藏的矿产资源，从而为后续开采方案的制定提供科学依据。在此情况下，能够缓解当前的资源压力问题。

参考文献：

[1]陈健.地质矿产勘查及找矿技术研究[J].世界有色金属，2018（23）：69+71.

[2]王林.地质勘查和深部地质找矿技术分析[J].世界有色金属，2018（20）：97-98.

论文作者:宋金鞠,李平,张欢

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/690f8bd67d8b172ad2b071bb.html